ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города от __________№_____

Генеральная схема очистки

территории города Димитровграда Ульяновской области

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Краткая характеристика города Димитровграда Ульяновской области и природно-климатические условия | 5 |
| 1.1 Природно-климатические условия и географическое местоположение | 5 |
| 1.2 Административное деление | 8 |
| 1.3 Административное и промышленно-экономическое значение | 9 |
| 1.4 Транспортная инфраструктура | 12 |
| 1.5 Характеристика города Димитровграда Ульяновской области | 13 |
| 1.6 Население | 14 |
| 2. Современное состояние сферы обращения с отходами города Димитровграда Ульяновской области | 16 |
| 2.1 Организационная инфраструктура санитарной очистки территорий города Димитровграда Ульяновской области | 16 |
| 2.2 Нормативно – правовое обеспечение | 28 |
| 2.3 Организационное обеспечение | 28 |
| 2.4 Система сбора, транспортирования и утилизации отходов | 29 |
| 2.5 Организация размещения отходов на полигонах | 42 |
| 2.6 Финансовое обеспечение | 46 |
| 2.7 Фракционный состав и величины образующихся отходов | 46 |
| 2.8 Система отведения и очистки сточных вод, образующихся на территории города Димитровграда Ульяновской области. | 51 |
| 3. Развитие системы обращения с отходами | 55 |
| 3.1 Определение объемов образования отходов | 55 |
| 3.1.1 Инвентаризация объектов образования отходов | 55 |
| 3.1.2 Расчет отходов лечебно - профилактических учреждений | 56 |
| 3.1.3 Расчет образования жидких коммунальных отходов неканализованного жилого фонда | 57 |
| 3.1.4 Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов для механизированной уборки улиц | 59 |
| 3.2 Определение расчетным методом потребностей в контейнерах, контейнерных площадках | 83 |
| 3.2.1 Расчет необходимого контейнерного парка для сбора твердых коммунальных отходов | 83 |
| 3.2.2 Расчет необходимого контейнерного парка для сбора крупногабаритных отходов | 99 |
| 3.3 Логистика движения отходов в муниципальном образовании и ее совершенствование | 101 |
| 3.3.1 Разработка маршрутов движения мусоровозов, обеспечивающих сбор и вывоз твердых коммунальных отходов | 101 |
| 3.3.2 Разработка маршрутов движения мусоровозов, обеспечивающих сбор и вывоз крупногабаритных отходов | 123 |
| 3.3.3 Расчет необходимого количества спецмашин для сбора и вывоза отходов | 129 |
| 3.4 Предложения по организации сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп от жилого фонда, объектов инфраструктуры, от промышленных и иных предприятий, организаций, учреждений | 133 |
| 3.5 Предложения по организации сбора, транспортирования и размещения отходов города Димитровград | 136 |
| 3.6 Анализ целесообразности строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение | 139 |
| 3.6.1 Обоснование строительства, реконструкции, рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов | 144 |
| 3.6.2 Оценка потребности, определение оптимального месторасположения урн на объектах общего пользования | 142 |
| 4. Предложения по формированию эффективной системы управления отходами на территории города Димитровграда Ульяновской области | 145 |
| 5. Финансово – экономическое обоснование потребностей в инвестициях на инновации | 146 |
| 5.1 Расчет капиталовложений на мероприятия по санитарной очистке города Димитровграда | 146 |
| 6. Мероприятия по перспективному развитию и усовершенствованию городских очистных сооружений, ливневой канализации | 148 |
| 6.1.Сети водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод | 148 |
| 6.2.Городские сооружения очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 150 |
| 6.3.Организация отведения дождевых и талых вод | 151 |
| Список литературы | 153 |
| Приложение 1 Расчет количества образующихся твердых коммунальных отходов на территории города Димитровграда | 155 |
| Приложение 2 Смета по оборудованию контейнерных площадок. Устройство контейнерных площадок | 381 |
| Приложение 3 Схема расположения контейнерных площадок (северо-западная часть города) | 396 |
| Приложение 4 Схема расположения контейнерных площадок (юго-западная часть города) | 397 |
| Приложение 5 Схема расположения контейнерных площадок (юго-восточная часть города) | 398 |
| Приложение 6 Схема расположения контейнерных площадок (северо-восточная часть города) | 399 |
| Приложение 7 Схемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории города Димитровграда | 400 |

Введение

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории города Димитровграда Ульяновской области направлена на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению и размещению коммунальных отходов и уборке городских территорий.

Цель работы - обеспечение организации экологически безопасной и экономически выгодной системы санитарной очистки территории  города Димитровграда Ульяновской области и обращения с  отходами.

Генеральная схема очистки территории определяет перечень необходимых мероприятий по санитарной очистке территории, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы сбора, удаления и размещения отходов, необходимое количество уборочных машин и механизмов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Проект генеральной схемы очистки территории города Димитровграда Ульяновской области ( далее - Генеральная схема)  разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 №89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде;

- Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 №152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки  генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1998 № 4690-88).;

- Генеральным планом города Димитровграда Ульяновской области, утвержденным решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 28.07. 2010 года № 34/459.

- Краткая характеристика города Димитровграда Ульяновской области и природно-климатические условия

  - Природно-климатические условия и географическое местоположение

Город Димитровград Ульяновской области (далее – муниципальное образование «Город Димитровград» Ульяновской области, город Димитровград Ульяновской области, город Димитровград) – до 1972 года город Мелекесс, возникновение которого в конце XVII века связывается с развитием на берегах реки Мелекесски мукомольного и винокуренного производства. Существующее название город получил 15 июня 1972 года в честь болгарского коммуниста-антифашиста Георгия Димитрова.

Димитровград занимает в границах городской черты  территорию 10649,1 га, земли населённого пункта составляют 5175,9 га,  и является вторым по величине городом Ульяновской области. Численность населения в 2012 году составила 121 600 чел.

Город расположен в 85 км на восток от областного центра на левом берегу Куйбышевского водохранилища, в месте впадения в него реки Черемшан (рис.1, 2). В Димитровграде пересекается железная дорога Ульяновск-Уфа с автомагистралью федерального значения Ульяновск-Самара. Центр соседней области – Самара находится в 160 км, второй по величине город Самарской области – Тольятти в 100 км от Димитровграда.

Рис. 1. Расположение города Димитровграда на карте Ульяновской области [http://sockart.ru/analytics/social_passport/88]

Рис. 2. Общая схема города Димитровграда [http://www.infokart.ru/karta-dimitrovgrada]

Город не входит в число исторических городов Российской Федерации, в нём нет значительных памятников истории и архитектуры, а Зона исторической части города представляет образец среды обитания купеческого города XVIII века.

Главными вехами развития города явились решения Советского Правительства по размещению в 1959 году в  городе Димитровграде Научно-исследовательского института атомных реакторов (в настоящее время - акционерного общества «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов»)
 (далее – ГНЦ НИИАР)  и строительству в 1967 году Мелекесского завода кузовной арматуры, карбюраторов и вкладышей (в настоящее время - акционерного общества  «Димитровградский автоагрегатный завод») (далее - ДААЗ) по производству деталей, узлов и агрегатов к автомобилям Волжского завода.

Город Димитровград находится в среднем Поволжье, в низменном левобережном районе Ульяновской области.

Высота рельефа колеблется в интервале 50-100 м над уровнем моря. При возведении Западной части города в середине XX века строителям удалось сохранить крупные лесные массивы с сосновыми борами и смешанными лесами, так что эту часть города часто называют «городом в лесу». Экологический каркас Димитровграда складывается из трёх основных элементов: доминирующие элементы природного ландшафта (Куйбышевское водохранилище, р. Мелекесска, р. Большой Черемшан), сохраняемые крупные зелёные массивы в Западном жилом районе и крупные озеленённые территории с культурными посадками.

Климат территории, на которой расположен город Димитровград, умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха изменяется в нешироких интервалах – от 3,2 до 4,0°С, среднегодовая многолетняя температура воздуха 3.6°С. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль, среднемесячная температура воздуха по многолетним наблюдениям составляет -13,7°С. Наиболее тёплый месяц – июль, среднемесячная температура +21,7°С. Период с положительными среднемесячными температурами длится с апреля по октябрь,

с отрицательными температурами – с ноября по март. Абсолютный максимум температуры зарегистрирован в июле +40° С, абсолютный минимум – в январе -48°С.

В многолетнем разрезе переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С происходит весной – 3-7 апреля и осенью – 7 октября - 3 ноября. Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 0°С равна 196-208 дней, холодного – 158-169 дней. Устойчивые морозы продолжаются 122 дня. Период активной вегетации длится порядка 140 дней. Средняя дата первого заморозка – 23 сентября, последнего – 13 апреля. Безморозный период в среднем составляет 130-135 дней.

Суммарная солнечная радиация за год близка к 3900 МДж/м2, годовой радиационный баланс составляет 1350 МДж/м2, с ноября по март он отрицательный. Продолжительность солнечного сияния около 2000 часов, причём наиболее солнечным является период с апреля по август.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 460-540мм. Наибольшее количество осадков выпадает в апреле-октябре, наименьшее – в ноябре-марте. Зима умеренно снежная. Осадки в виде снега составляют порядка 30% от общего количества. Высота снежного покрова на открытых участках достигает 35-45см., на защищённых – 50-75см.

Преобладающими ветрами в течение года являются ветры северных, северо-западных и южных румбов (рис. 3). В тёплое время года усиливается повторяемость северных и северо-западных ветров, в холодное время года наибольшую повторяемость имеют юго-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра равна 3.3 м/с. Максимальные скорости достигают 25 м/с.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», принятого Постановлением Госстроя Российской Федерации от 11.06.1999 №45, город Димитровград относится к строительно-климатической зоне II-В.

Рис. 3. Климатические характеристики территории города  Димитровграда

  - Административное деление

Природным планировочным каркасом территории города Димитровграда служит Куйбышевское водохранилище, расположенное с юга, и реки Черемшан, Мелекесска и Ерыкла, впадающие в него.

По характеру застройки и ландшафтной характеристики город Димитровград представлен тремя городскими районами, границы которых совпадают с административными районами города:

- Центральный район.

- Западный район.

- Первомайский район.

Старейший район города – Центральный, освоение которого началось 300 лет назад, расположен между рекой Черемшан и железной дорогой, которая проходит через весь город с северо-запада на юго-восток.

На территории района находится историческая застройка города и зона современного центра. Историческая застройка, в прошлом городской Посад, представляет образец малого купеческого города. Здесь на Хлебной площади проходила известная на всю Россию Никольская ярмарка, работал Народный дом, торговые ряды и увеселительные заведения.

Город не входит в число исторических городов России. Значительных архитектурных памятников в городе не сохранилось, многие утрачены и перестроены. В границах исторической застройки находятся архитектурные и исторические памятники регионального значения.

Территория исторической части города рассматривается как территориальная возможность создания городской среды, отвечающей требованиям настоящего времени с условием сохранения исторического наследия.

Главная площадь города, площадь Советов, переживает период активной реконструкции. Возведенный здесь храм Свято-Никольской церкви весьма удачно вписался в северный фасад площади. Главенствующим объектом остается здание Администрации города, решенное в типичном классическом стиле административных сооружений Советской эпохи.

Центральный район с юга и востока омывает Куйбышевское водохранилище и река Черемшан, однако, их берега застроены коллективными садоводствами и неблагоустроенными кварталами усадебной застройки. В результате городская застройка оказалась отрезанной от водных пространств, что рассматривается как большой недостаток планировочной структуры города.

Два других района города Западный и Первомайский сформировались в послевоенные годы в связи со строительством в Димитровграде, соответственно, ГНЦ НИИАР и  ДААЗ.

Западный городской район представляет собой «спальню города». Здесь отсутствуют промышленные предприятия. Застройка района представлена комплексом жилых домов 4-12 этажных и объектов общественно-делового назначения.

Жилое строительство в районе ведется с максимальной возможностью сохранения зеленых насаждений. Жилая среда формируется по принципу – «Город-Сад», что позволяет с вводом в эксплуатацию очередного дома получить законченный вид озелененной и благоустроенной территории.

Первомайский городской район – ярко выраженное промышленно-жилое образование, где расположены основные промышленные предприятия города, такие как ДААЗ, Коврово-суконный комбинат, целый ряд предприятий пищевой промышленности, строительного комплекса и предприятий автомобильной промышленности.

Территория промрайона с её главной улицей – Промышленной является главным промышленным районом города, составляя основу его экономической базы. Жилая застройка представлена многоэтажными секционными домами 5-9 этажей, а также усадебным фондом.

  - Административное и промышленно-экономическое значение

Промышленность

Димитровград представляет собой развитый промышленный комплекс – доля города Димитровграда в объеме промышленного производства Ульяновской области достигает 13%.

Промышленность - это основа экономики города, на ее предприятиях работает более трети всех трудящихся города.

В структуре промышленности выделяются следующие виды производств:

- производство продукции машиностроения и металлообработки (около 80% всего объема производства промышленности), представленное производством комплектующих для автомобильной промышленности,

- химическое машиностроение,

- нефтяное машиностроение,

- производство пищевых продуктов,

- текстильное и швейное производство,

- производство строительных материалов,

- производство изделий из пластмассы,

- производство полиграфической продукции,

- деревообрабатывающее производство.

Основу промышленности города составляют около 40 крупных и средних предприятий, кроме того, в промышленности города работают десятки малых предприятий.

К числу предприятий, вносящих основной вклад в производство промышленной продукции по городу, относятся предприятия машиностроения и металлообработки  ДААЗ и его дочерние предприятия, открытое акционерное общество (далее – ОАО)  «Димитровградский завод химического машиностроения» (далее – ОАО «Димитровградхиммаш», учреждение ЮИ78/3, ОАО коврово-суконная фирма "Ковротекс".

Около 25 предприятий и отдельных производств занято производством частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Основой этого производства является ДААЗ. ДААЗ был создан в 1967г., как Мелекесский завод кузовной арматуры, карбюраторов и вкладышей.

ДААЗ выпускает: топливную аппаратуру (карбюраторы, бензонасосы и т.д.), кузовную арматуру (замки дверей, стеклоподъемники, зеркала заднего вида и т.д.), изделия электрооборудования (выключатели зажигания, задние фонари, указатели поворотов), подшипники скольжения и т.д.

Производственные мощности позволяют выпускать машинокомплекты на 11 моделей автомобилей ВАЗ. Кроме того, потребителями продукции ДААЗ являются: ОАО «Волжские моторы» (г.Ульяновск), ОАО «Уфимский завод автомобильных моторов» (г.Уфа), ОАО «Балаковорезинотехника», ОАО «Завод малолитражных автомобилей» (г.Набережные Челны) (далее – ЗМА), АО «Серпуховский агрегатный завод» (г.Серпухов) (далее – САЗ), ЗАО «Рос Лада» (г.Сызрань), ООО «ДФК», ОАО «Ижевский машиностроительный завод» (далее – Ижмашавто), ТЗК «Горьковский автомобильный завод» (далее – ГАЗ), автозавод «Урал» (г.Миас).

В структуре ДААЗа функционирует ряд дочерних предприятий:

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Димитровградский завод светотехники» (далее - ДЗС), на котором занято около 2,1тыс.чел. Завод создан в 1999г. с целью разработки и производства новых изделий, обеспечения комплектации ВАЗа изделиями светотехники, топливной аппаратуры и кузовной арматуры. Номенклатура изделий  ДЗС составляет 1100 единиц. Среди основных партнёров ВАЗ, ДААЗ, Ульяновский автомобильный завод, ЗМА в Набережных Челнах, САЗ, Сызранское предприятие «Рос Лада», Ижмашавто, АвтоВАЗ-Агрегат.

- ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии» – производство деталей из металлических порошков - клапаны, поршни, втулки, ступицы, кольца и др.

- ООО «Димитровградский завод радиаторов» – производство радиаторов отопления и охлаждения

- ООО «Димитровградский завод вкладышей» – производство вкладышей на а/м КаМАЗ, АЗЛК, ВАЗ, подшипников скольжения, втулок, полуколец

- ООО «Димитровградский инструментальный завод» – производство инструмента, оснастки.

Кроме этих предприятий, производством деталей для автомобильной промышленности заняты: ООО «ДимитровградскийЖгутКомплекс», ООО «Димитровградский завод стеклоподъемников», ООО «Элад», ООО «Рекардо», ООО «Димитровградский вентильный завод».

Производством автопродукции также занято более десятка малых предприятий (ООО): Димитровградский завод тормозной арматуры, «Автопартнер», ПО «БАШ», «Регион», «Лидер-Д», Димитровградское производственное звено, «Орион», «Автодеталь» и другие.

Производством оборудования для химической и нефтехимической промышленности занимается ОАО «Димитровградхиммаш», созданное в 1992г. на базе государственного предприятия (основанного в 1931 г.).

Производство пищевых продуктов

Основными предприятиями этой отрасли являются:

- производство мяса и мясопродуктов, колбасных изделий, жиров животных: ОАО «Диком», ООО «ТиМ» (колбасные изделия), ООО «Нанс» (колбасные изделия) и др.;

- производство масла, сухого обезжиренного и сгущенного молоко и т.д. – ООО «Алев - Сервис»;

- производство хлебобулочных изделий - Димитровградский филиал ОАО «Ульяновскхлебпром», ООО «Горячий хлеб», ООО «Радонеж», ООО «Арго» и др.;

- производство пива, безалкогольных напитков, минеральной воды – ООО «Завод Трехсосенский», ООО «Чешский пивоваренный завод»;

- производство муки и крупяных изделий – ОАО «Димитровград-крупозавод», ООО «Чернореченская Мельница», ООО «Димитровградский мелькомбинат» и др.

Текстильное и швейное производство

Основными предприятиями этой отрасли являются:

- текстильное производство: ООО «КТС», ООО «Бриз» (ковровые изделия, технические сукна, пряжа шерстяная, фильтры и др.), производители чулочно-носочных изделий – ООО «СЕМ»,

- швейное производство - ООО «Элегия-Д», ООО «Эгида», ООО «Галина».

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Основными предприятиями этой отрасли являются: ООО «Фортекс», ООО «Мукомол» («Полимер-Тара»), ООО «Багира», ООО «Березка на Свирской», а резино-технические изделия производят: ООО «Ластик» и ООО «Орион-Пластик».

По данным областной статистики за 2012 год оборот экономики по крупным и средним предприятиям составил 4673,3 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года равен 111,1%.

Крупными и средними предприятиями города Димитровграда по всем видам экономической деятельности отгружено товаров собственного производства и оказано услуг на 27237,2 млн.руб., в том числе промышленностью – 21120,3 млн.руб.

В экономике города по итогам 2012 года промышленность занимает 86,4%. Темп роста объема промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года по городу Димитровграду равен 109,2%.

Доминирующее влияние на развитие промышленности города имеют следующие виды экономической деятельности: по производству транспортных средств и оборудования, готовых металлических изделий, производство электрооборудования и производство пищевых продуктов.

В городе Димитровграде по состоянию на 01.01.2012 насчитывается 1927 малых предприятий и около 4,0 тысяч индивидуальных предпринимателей. На обследуемых малых предприятиях (1015 предприятий) постоянно работает более 10,9 тыс.человек, этот показатель постоянно увеличивается за счет вновь образующихся предприятий. Среднесписочная численность работников на одном малом предприятии составляет 12 человек. С учетом индивидуальных предпринимателей в малом бизнесе работает 19,1% от экономически активного населения города и 24,1% от занятых в экономике города.

  - Транспортная инфраструктура

Димитровград расположен на пересечении важнейших транспортных артерий Поволжского региона, что обеспечивает выход на транспортные магистрали федерального значения через аэропорты городов Ульяновск и Самара. Устойчивое железнодорожное сообщение имеет город с Москвой, что открывает широкие возможности для транспортировки грузов любого назначения, как по территории Российской Федерации, так и за рубеж. Развита сеть автомобильных дорог.

Доставка грузов возможна различными видами транспорта: воздушным, железнодорожным, водным. Воздушные связи обслуживаются аэропортами г. Ульяновска и г. Самары. Для авиаперевозок предоставляют услуги международный аэропорт в г. Самаре, расположенный на расстоянии 130 км от Димитровграда, аэропорты «Восточный» и «Центральный» в г. Ульяновске, в 100 км от города, способные принимать сверхтяжелые самолеты. Внешние связи города  Димитровграда обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом (табл. 1).

Таблица 1.

Транспортные связи город  Димитровграда

| Тип транспортного узла | Местоположение транспортного узла | Транспортные связи |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный вокзал | ул. Вокзальная, 28 | Москва-Димитровград Бугульма-Адлер Бугульма-Москва Пермь-Адлер Уфа-Москва Челябинск-Москва Наб.Челны-Ульяновск Уфа-Ульяновск Ульяновск-Димитровград Погрузная-Димитровград |
| Автовокзал | ул. Мелекесская, 34 | Оренбург-Димитровград Ульяновск-Димитровград Нижний Новгород-Димитровград Самара-Димитровград Нижнекамск-Димитровград Казань-Димитровград Набережные Челны-Димитровград Чебоксары-Димитровград Нурлат-Димитровград Саранск-Димитровград Жигулевск-Димитровград Тольятти-Димитровград |

К магистральным улицам общегородского значения с регулируемым движением транспорта отнесены ул. Куйбышева, ул. Гоголя, Мулловское шоссе, ул. Гвардейская, ул. Юнг Северного флота, ул. Курчатова, ул. Гончарова, ул. Менделеева пр. Автостроителей, ул. Красноармейская, ул. Прониной, ул. Жуковского, ул. Свирская, ул. Промышленная, ул. Ангарская, ул. Арсенальная, ул. Мостовая ул. 50 лет Октября, ул. Т.Потаповой, ул. Черемшанская, ул. Восточная.

К магистральным транспортно-пешеходным улицам районного значения отнесены - пр. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Западная.

К магистральным пешеходно-транспортным улицам районного значения отнесены ул. Гагарина и ул. Димитрова. Протяжённость магистральных улиц составляет - 64,5 км.

Транспортная инфраструктура предусматривает пропуск через город потоков грузового автотранспорта и связи магистральной сети города с обходной автодорогой.

В Первомайском районе эти потоки проходят от вьезда в город со стороны Самары по участку пр. Автостроителей, ул. Мостовой, ул. Жуковского, Мулловскому шоссе.

Следующая связь: от ул. Мостовой по ул. Ганенкова, ул. Ст. Разина, ул. Братской и далее до автодорожного обхода. Эти магистрали в обход селитебных территорий связывают между собой все районы города.

  - Характеристика города Димитровграда Ульяновской области

Муниципальное образование «Город Димитровград» Ульяновской области со статусом городского округа образован на основании Закона Ульяновской области  от 13.07.2004 № 043-30 « О муниципальных образованиях Ульяновской области».

На территории города находятся промышленно-значимые месторождения торфа.

В границах Муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области» находятся 10 644,1 гектаров земель (табл. 2). Плотность населения – 12 человек на гектар.

Таблица 2.

Распределение земель города Димитровграда Ульяновской области

| Категория земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО земель | 10 644,1 | 100 |
| территория в границах городской черты | 5 175,9 | 48,6 |
| территория за пределами городской черты в том числе: | 5 468,2 | 51,4 |
| земли сельскохозяйственного назначения | 62,9 | 1,2 |
| земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | 2 467,0 | 45,1 |
| земли водного фонда | 962,5 | 17,6 |
| земли лесного фонда | 1975,8 | 36,1 |

Население города на 01 января 2013 года составляло 121,6 тысяч человек, при этом 64% населения находится в трудоспособном возрасте.

Основная сфера занятости населения — это отрасли материального производства. Город отличается низким уровнем безработицы — доля безработных составляет 0,51% от экономически активного населения. Более трети трудоспособного населения занято в отрасли промышленности.

Ядром экономики является машиностроение, представленное автомобильной промышленностью, химическим и нефтяным машиностроением. Развиты легкая, пищевая, мукомольно-крупяная отрасли. Работают предприятия строительной, деревообрабатывающей, полиграфической индустрии. Здесь находится крупнейший в Европе научно-исследовательский институт атомных реакторов. Географическая близость Димитровграда к ряду крупных региональных центров обеспечивает устойчивые экономические связи города с соседними регионами и способствует расширению ассортимента отраслевых рынков.

Димитровград представляет собой развитый промышленный комплекс, в основе которого около 40 крупных и средних предприятий, 1927 субъектов экономики относятся к малым предприятиям. В городе зарегистрировано 3930 предпринимателей без образования юридического лица.

В 2012 года в Димитровграде введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 56,7 тыс.м2.

В Димитровграде 17 муниципальных общеобразовательных учреждений. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений – 17, муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 30. В Димитровграде работают 12 лечебных учреждения, действуют 2 театра, 1 кинотеатр, 12 библиотек.

В городе работает краеведческий музей и художественная галерея-мастерская, в центре города открыт музей под открытым небом.

Сегодняшний Димитровград имеет репутацию современного, самобытного города, обладающего большим потенциалом в экономической, политической и духовной сферах. В городе стабильный социально-политический климат. Население города составляет 121,6 тысяч человек, более 64,2% находится в трудоспособном возрасте. Характерной чертой трудового потенциала города является высокий уровень образования. Димитровград располагает солидной учебной базой, обеспечивающей подготовку и переподготовку кадров для различных отраслей хозяйственной деятельности. Пятая часть населения города – это учащиеся и студенты.

В Димитровграде действует стратегия социально-экономического развития, ключевым событием которой является создание ядерно-инновационного кластера.

В городе, начиная с 2003 года в рамках Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России», установлено более 50 зеленых скульптур, разбито более 100 цветников. В 2011 году город стал культурной столицей малых городов России.

1.6	Население

Численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 2013 года составила 121,6 тыс.человек, из них: мужчин – 46,3%, женщин 53,7%.

По данным Ульяновскстата в январе-декабре 2012 года родилось 1454 детей, что на 35 больше, чем в прошлом году (102,5%). Естественная убыль населения в январе-декабре 2012 года составила 261 человек, что на 113 человек меньше чем в прошлом году (69,8%).

Численность трудоспособного населения города на 1 января 2013 года составила 75,7 тыс.человек. 67,4% экономически активного населения заняты в экономике города, в том числе 36213 человек работают на крупных и средних предприятиях города и около 15000 человек в малом бизнесе.

Таблица 3.

Показатели современного уровня жизни (по данным на 01.01.2013)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям | 17874,3 руб. |
| Расходы бюджета на 1 жителя города | 15640,8 руб/год |
| Прожиточный минимум | 6112 руб/мес |
| Уровень безработицы | 0,59% |

Таблица 4.

Динамика численности населения

| Показатели | Годы переписи (на начало года) |
| --- | --- |
|  | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения, тыс.чел. | 50,7 | 81,3 | 105,9 | 123,5 | 130,7 | 130,0 | 129,1 | 128,3 | 127,2 | 128,0 | 127,5 | 122,3 | 121,6 | 120,0 |

Таблица 5.

Динамика механического движения населения

| Год | Количество прибывших в город, чел | Количество выбывших из города, чел. | Миграционный отток |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 2769 | 1624 | +1145 |
| 2008 | 2250 | 1411 | +839 |
| 2009 | 1131 | 1125 | +6 |
| 2010 | 462 | 1370 | -908 |
| 2011 | 1826 | 2213 | -387 |
| 2012 | 1699 | 2940 | -1241 |

2.	Современное состояние сферы обращения с отходами города Димитровграда Ульяновской области

2.1.	Организационная инфраструктура санитарной очистки территорий города Димитровграда Ульяновской области

Санитарная очистка и уборка населённых мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

В муниципальном жилом фонде с контейнерных площадок вывоз твердых коммунальных отходов производится специализированным транспортом ежедневно с понедельника по воскресенье по утверждённому графику. От пятиэтажных домов в Западной части города вывоз  твердых коммунальных отходов производится на вынос утром и в вечернее время по графику.

В настоящее время в городе Димитровграде Ульяновской области имеется 230 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов от жилого фонда с установленными на них контейнерами в количестве 447 единиц вместимостью 0,75 м3, а также 196 площадок, не оборудованных контейнерными площадками, где действует система сбора отходов «на вынос» и 17 площадок у многоквартирных жилых домов, оборудованных мусоропроводами (рис. 5).

Общее количество существующих мест сбора твердых коммунальных отходов представлено в табл. 6-7.

Контроль выполнения сбора и вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных  отходов осуществляет отдел благоустройства города Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда.

Общее количество отходов производста  и потребления, вывезенных на полигон  твердых коммунальных отходов (далее – полигон) в 2014 г. составило 284 405 м3, в 2015г. ожидается  около 280 000 м3.

Нормативы образования крупногабаритных отходов не установлены.

На территории города  Димитровграда расположено 479 многоквартирных домов (от 3-х до 12-ти этажных), из них 227 домов 9-ти и 12-ти этажные, которые оборудованы мусороприёмными камерами, остальные оборудованы контейнерными площадками (рис. 4).

| а) ул. Алтайская, 49 | б) ул. Курчатова, 22 |
| --- | --- |
| в) ул. Западная, 30 | г) ул. Черемшанская, 124 |
| Рис. 4. Места организации сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирном фонде (контейнерные площадки) |

| а) ул. Баданова, 79 | б) ул. Королева, 2 |
| --- | --- |
| в) ул. Королева, 12а | г) ул. Королева, 10 |
| Рис. 5. Места организации сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирном фонде («на вынос») |
| а) ул. Самарская | б) ул. Интернациональная, 181 |
| в) ул. Шишкина (частный сектор) | г) ул. Лесная горка, 7 |
| Рис. 6. Места организации сбора твердых коммунальных отходов в частном секторе |

Таблица 6.

## Список существующих контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории города Димитровграда

| № п/п | Местоположение площадки | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.3 Интернационала, 136 | 2 |
| 2 | ул.3 Интернационала,152 | 2 |
| 3 | ул. 3 Интернационала,161 | 2 |
| 4 | ул.50 лет Октября,101 | 2 |
| 5 | ул.50 лет Октября,52 | 2 |
| 6 | ул.50 лет Октября,49 | 2 |
| 7 | ул.50 лет Октября,187 | 1 |
| 8 | ул.50 лет Октября,36 | 2 |
| 9 | ул.Аблова,106 | 2 |
| 10 | ул.Аблова,140 | 2 |
| 11 | ул.Аблова,164 | 2 |
| 12 | пер.Автостроителей,20 | 2 |
| 13 | ул.Большевитская,2 | 2 |
| 14 | ул.Донская,58 | 3 |
| 15 | ул.Земина,39 | 3 |
| 16 | ул.Калинина,11 | 3 |
| 17 | ул.Камская,30 | 2 |
| 18 | ул.Камская,16 | 2 |
| 19 | ул.Кирпичная,42 | 1 |
| 20 | ул.Краснознаменская,14 | 1 |
| 21 | ул.Крестьянская,43 | 2 |
| 22 | ул.Крупской,57 | 2 |
| 23 | ул.Куйбышева,317 | 1 |
| 24 | ул.Кулькова,31 | 2 |
| 25 | ул.Кулькова,162 | 2 |
| 26 | ул.Кулькова,220 | 2 |
| 27 | ул.Л.Толстого,93 | 3 |
| 28 | ул.Лебедева,12 | 2 |
| 29 | ул.Лесная,28 | 2 |
| 30 | ул.Лесная,4 | 1 |
| 31 | ул.Расковой,42 | 2 |
| 32 | ул.Народная,13 | 2 |
| 33 | ул.Неверова,38 | 3 |
| 34 | п.Лумумбы,30 | 2 |
| 35 | п.Лумумбы,9 | 2 |
| 36 | п.Лумумбы,38 | 2 |
| 37 | ул.Парадизова,1 | 2 |
| 38 | ул.Парадизова,11 | 2 |
| 39 | ул.Парадизова,41 | 2 |
| 40 | ул.Парадизова,61 | 2 |
| 41 | ул.Парковая,64 | 2 |
| 42 | ул.Парковая,50 | 2 |
| 43 | пер.Некрасова,6 | 2 |
| 44 | ул.Пирогова,67 | 2 |
| 45 | ул.Победы,100 | 3 |
| 46 | ул.Пролетарская,12 | 4 |
| 47 | ул.Пушкина,106 | 2 |
| 48 | ул.Рабочая,11 | 2 |

| 49 | ул.Самарская,111 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 50 | ул.Самарская,65 | 4 |
| 51 | ул.Самарская,91 | 3 |
| 52 | ул.Суворова,12 | 2 |
| 53 | ул.Тухачевского,126 | 1 |
| 54 | ул.Ульяновская,30 | 1 |
| 55 | ул.Хмельницкого,158 | 1 |
| 56 | ул.Хмельницкого,166 | 2 |
| 57 | ул.Чапаева,8 | 2 |
| 58 | ул.Чапаева,40 | 2 |
| 59 | ул.Куйбышева,61 | 1 |
| 60 | ул.Куйбышева,35 | 1 |
| 61 | ул.Куйбышева,19 | 2 |
| 62 | ул.Куйбышева,14 | 1 |
| 63 | ул.Школьная,1 | 2 |
| 64 | ул.Энгельса,3 | 3 |
| 65 | ул.Свирская,2-4 | 8 |
| 66 | ул.Октябрьская,52-54 | 6 |
| 67 | ул.Октябрьская,66 | 8 |
| 68 | ул.Дрогобычская,71 | 1 |
| 69 | ул.Западная,19 | 1 |
| 70 | пр.Автостроителей,60 | 1 |
| 71 | пр.Автостроителей,50 | 1 |
| 72 | пр.Автостроителей,43 | 1 |
| 73 | пр.Автостроителей,29 | 1 |
| 74 | ул.Победы,10А | 1 |
| 75 | ул.Дрогобычская,27 | 1 |
| 76 | ул.9 Линия,13 | 4 |
| 77 | ул.9 Линия,24 | 5 |
| 78 | ул.8 Линия,4 | 1 |
| 79 | ул.9 Линия,19А | 3 |
| 80 | ул.9 Линия,32 | 4 |
| 81 | ул.9 Линия,27 | 1 |
| 82 | ул.Свирская,2 | 8 |
| 83 | ул.Донская,88 | 1 |
| 84 | ул.Западная,26-28 | 6 |
| 85 | пр.Димитрова,9Б | 3 |
| 86 | пр.Димитрова,4Д | 2 |
| 87 | пр.Димитрова,8 | 2 |
| 88 | пр.Димитрова,10 | 2 |
| 89 | ул.М.Тореза,5В | 1 |
| 90 | пр.Ленина,59 | 1 |
| 91 | ул.Строителей,30 | 2 |
| 92 | пр.Ленина,40 | 1 |
| 93 | пр.Ленина,41 | 1 |
| 94 | пр.Ленина,43А | 1 |
| 95 | пр.Ленина,28 | 1 |
| 96 | пр.Ленина,24 | 1 |
| 97 | пр.Ленина,17А | 2 |
| 98 | пр.Ленина,14Б | 3 |
| 99 | ул.Питомная,2 | 1 |
| 100 | ул.Эшенбаха,23 | 2 |
| 101 | ул.Ульяновская,14 | 3 |
| 102 | ул.Прониной,31 | 1 |
| 103 | ул.Черноморская,20 | 1 |
| 104 | ул.Куйбышева,94 | 1 |
| 105 | ул.Хмельницкого,123 | 3 |
| 106 | ул.Тухачевского,125 | 1 |
| 107 | ул.Парковая,18 | 4 |
| 108 | ул.Комсомольская,125 | 3 |
| 109 | ул.Печерская,4 | 1 |
| 110 | ул.Конная,14 | 1 |
| 111 | ул.Калугина,43 | 2 |
| 112 | ул.Крестьянская,13 | 1 |
| 113 | ул.Куйбышева,117 | 1 |
| 114 | ул.Хмельницкого,1 | 2 |
| 115 | ул.Комсомольская,4 | 3 |
| 116 | ул.Кулькова,139 | 2 |
| 117 | ул.Тараканова,28 | 3 |
| 118 | ул.3 Интернационала,46 | 3 |
| 119 | ул.Мусоровой,10 | 1 |
| 120 | ул. 50 лет Октября,51 | 2 |
| 121 | ул.Фабричная,21 | 1 |
| 122 | ул.Мичурина,10 | 1 |
| 123 | ул.Пирогова,4 | 1 |
| 124 | ул.Попова,4 | 1 |
| 125 | ул.Попова,28 | 1 |
| 126 | ул.Луговая,28 | 2 |
| 127 | ул.Куйбышева,318 | 1 |
| 128 | пр.Димитрова,18А | 1 |
| 129 | ул.Земина,20 | 1 |
| 130 | ул.Котовского,12 | 3 |
| 131 | ул.Аблова,12 | 2 |
| 132 | ул.Аблова,26А | 3 |
| 133 | ул.Бакаева,4 | 1 |
| 134 | ул.Тухачевского,1 | 4 |
| 135 | ул.Кулькова,1 | 3 |
| 136 | ул.Садовая,1 | 2 |
| 137 | ул.Пушкина,1 | 2 |
| 138 | ул.Пушкина,105 | 4 |
| 139 | ул.Пушкина,161 | 3 |
| 140 | п.Лесхоза,9 | 2 |
| 141 | ул.Чайкиной,73 | 2 |
| 142 | ул.Ленинградская,17 | 1 |
| 143 | ул.Западная,62 | 2 |
| 144 | ул.Шишкина,49 | 1 |
| 145 | ул.Шишкина,35 | 1 |
| 146 | ул.Шишкина,19 | 2 |
| 147 | ул.Шишкина,14 | 1 |
| 148 | ул.Куйбышева,376 | 1 |
| 149 | Пчелосовхоз | 1 |
| 150 | Кордон | 1 |
| 151 | ул.Потаповой,162 | 1 |
| 152 | ул.Куйбышева,2А | 1 |
| 153 | ул.Вокзальная,13 | 1 |
| 154 | ул.Вокзальная,41 | 2 |
| 155 | ул. 50 лет Октября,131 | 2 |
| 156 | ул.Осипенко,24 | 3 |
| 157 | ул.Осипенко,87 | 2 |
| 158 | ул.Кутузова,12 | 2 |
| 159 | ул.Кольцевая,15 | 1 |
| 160 | ул.Чайковского,3 | 2 |
| 161 | ул.Чкалова,56 | 3 |
| 162 | ул.3 Интернационала,83 (худ.шк.) | 1 |
| 163 | ул.Фестивальная,34 | 2 |
| 164 | ул.Морозова,36 | 3 |
| 165 | ул.Донская,74 | 2 |
| 166 | ул.Донская,31 | 1 |
| 167 | ул.Донская,13 | 1 |
| 168 | ул.Шмидта,30 | 4 |
| 169 | ул.Шмидта,1 | 3 |
| 170 | ул. III Интернационала,114 | 2 |
| 171 | ул. III Интернационала,181 | 2 |
| 172 | ул.Аблова,109 | 3 |
| 173 | ул.Камская,76 | 1 |
| 174 | пр.Автостроителей,20 | 2 |
| 175 | ул.Краснознаменская,10 | 2 |
| 176 | ул.Кулькова,140 | 2 |
| 177 | ул.Луговая,11 | 2 |
| 178 | п.Лумумбы,40 | 1 |
| 179 | ул.Партизанская,2 | 2 |
| 180 | ул.Печерская,39 | 3 |
| 181 | ул.Пугачева,46 | 2 |
| 182 | ул.Пушкина,115 | 3 |
| 183 | ул.Пушкина,163 | 3 |
| 184 | ул.Садовая,113 | 3 |
| 185 | ул.Самарская,40 | 3 |
| 186 | ул.Трудовая,5 | 2 |
| 187 | ул.Тухачевского,161 | 2 |
| 188 | ул.Ульяновская,22 | 1 |
| 189 | ул.Хмельницкого123а | 3 |
| 190 | ул.Куйбышева,49 | 1 |
| 191 | ул.Победы,14 | 1 |
| 192 | ул.Победы,18 | 1 |
| 193 | пр.Ленина,10Б | 1 |
| 194 | пр.Димитрова,9А | 2 |
| 195 | пр.Димитова,4В | 2 |
| 196 | пр.Димитрова,4Г | 2 |
| 197 | пр.Димитрова,6 | 2 |
| 198 | ул.М.Тореза,5А | 1 |
| 199 | ул.М.Тореза,5Б | 1 |
| 200 | ул.М.Тореза,5Г | 1 |
| 201 | пр.Ленина,65 | 1 |
| 202 | пр.Ленина,63 | 2 |
| 203 | пр.Ленина,61 | 1 |
| 204 | пр.Ленина,57 | 1 |
| 205 | пр.Ленина,55 | 1 |
| 206 | пр.Ленина,53 | 1 |
| 207 | пр.Ленина,44 | 1 |
| 208 | пр.Ленина,42 | 1 |
| 209 | пр.Ленина,39 | 1 |
| 210 | пр.Ленина,43 | 1 |
| 211 | пр.Ленина,26 | 1 |
| 212 | пр.Ленина,22 | 1 |
| 213 | пр.Ленина,16Б | 2 |
| 214 | ул.К.Маркса,31 | 2 |
| 215 | ул.К.Маркса,49 | 1 |
| 216 | ул.Эшенбаха, б/н | 2 |
| 217 | ул.Народная,29 | 1 |
| 218 | ул.Комсомольская,139 | 1 |
| 219 | ул.Комсомольская,149 | 1 |
| 220 | ул.Волжская,1 | 2 |
| 221 | ул.Крестьянская,23 | 1 |
| 222 | ул.Рабочая,13 | 1 |
| 223 | пр.Димитрова,18 | 1 |
| 224 | ул.III Интернационала,132 | 2 |
| 225 | ул.Садовая,115 | 3 |
| 226 | п.Лесхоза,7 | 3 |
| 227 | ул.Л.Толстого,45 | 1 |
| 228 | ул.Шишкина,61 | 1 |
| 229 | ул.Куйбышева,51 | 1 |
| 230 | ул.Осипенко,69 | 2 |
| 231 | ул.Шишкина,40 | 3 |
| Итого: | 346 |

Таблица 7.

## Список существующих мест сбора твердых коммунальных отходов «на вынос» на территории города Димитровграда

| № п/п | Местоположение площадки |
| --- | --- |
| 1 | ул.Московская,34 |
| 2 | ул.Московская,44 |
| 3 | ул.Московская,56 |
| 4 | ул. 2 Пятилетка,96 |
| 5 | ул.Свирская,27А |
| 6 | ул.Октябрьская,63 |
| 7 | ул.Октябрьская,73 |
| 8 | цл.Московская,64 |
| 9 | ул.Московская,83 |
| 10 | ул.Бакаева,16 |
| 11 | ул.Кулькова,109 |
| 12 | ул.Комсомольская,99 |
| 14 | ул.Садовая,142 |
| 15 | ул.Кулькова,189 |
| 16 | ул.Тургенева,1 |
| 17 | ул.Гагарина,1 |
| 18 | ул.Гагарина,18 |
| 19 | ул.Тургенева,115 |
| 20 | ул.Мелекесская,30 |
| 21 | ул.Серебрякова (угол Баданова) |
| 22 | ул.Баданова (угол Комсомольской) |
| 23 | ул.Хмельницкого,90 |
| 24 | ул.Коммунальная,6 |
| 25 | ул.Коммуналььная,40 |
| 26 | ул.Ватутина,6 |
| 27 | ул.Почтовая,8 |
| 28 | ул.Чкалова,36 |
| 29 | ул.Березовая,28 |
| 30 | ул.Гастелло,12 |
| 31 | ул.Гастелло,28 |
| 32 | ул.Космодемьянской,5 |
| 33 | ул.Титова,7 |
| 34 | ул.Титова (угол Горького),90 |
| 35 | ул.Ленинская (угол Горького),8 |
| 36 | ул.Наумовой (угол Горького) |
| 37 | ул.Фрунзе (угол Горького),62 |
| 38 | ул.Герцена (угол горького),18 |
| 39 | ул.Лазо (угол Советской),7 |
| 40 | ул.Герцена (угол Советской) |
| 41 | ул.Щорса (угол Советской) |
| 42 | ул.Профсоюзная (угол Советской |
| 43 | ул.Горная (угол Советской) |
| 44 | ул.Наумовой (угол Советской) |
| 45 | ул.Кавказская (угол Советской) |
| 46 | ул.Ленинская (угол Советской) |
| 47 | ул.Советская (угол Титова) |
| 48 | ул.Козлова,29 |
| 49 | пр.Димитрова,27 |
| 50 | пр.Димитрова,33 |
| 51 | пр.Димитрова,39 |
| 52 | ул.М.Тореза,3А |
| 53 | ул.М.Тореза,2А |
| 54 | ул.Гвардейская,6А |
| 55 | пр.Ленина,41В |
| 56 | ул.М.Тореза,6А |
| 57 | пр.Ленина,40А |
| 58 | пр.Ленина,44А |
| 59 | пр.Ленина,50 |
| 60 | ул.Гвардейская,24 |
| 61 | ул.Ангарская,3 |
| 62 | ул.Ангарская,11 |
| 63 | ул.Ангарская,17 |
| 64 | ул.Разина,49 |
| 65 | ул.Гвардейская,11 |
| 66 | ул.Строителей,1 |
| 67 | ул.Строителей,12 |
| 68 | ул.Строителей,24 |
| 69 | пр.Ленина,27А |
| 70 | пр.Ленина,27 |
| 71 | ул.Курчатова,28 |
| 72 | у.Курчатова,32 |
| 73 | ул.Курчатова,30Б |
| 74 | ул.Королева,8Б |
| 75 | ул.Королева,6А |
| 76 | ул.Королева,6Б |
| 77 | пер.Гвардейский,2В |
| 78 | ул.Братская,51 |
| 79 | ул.Чайковского (угол Гоголя),1 |
| 80 | пр.Ленина,2 |
| 81 | ул.Менделеева,8 |
| 82 | ул.Театральная,3 |
| 83 | ул.Театральная,4 |
| 84 | пр.Димитрова,9 |
| 85 | ул.Гончарова,3 |
| 86 | ул.Гончарова,11 |
| 87 | ул.Театральная,10А |
| 88 | ул.Терешковой,4 |
| 89 | ул.Терешковой,8А |
| 90 | пр.Ленина,30 |
| 91 | пр.Ленина,32 |
| 92 | ул.М.Тореза,7А |
| 93 | ул.Гончарова,2 |
| 94 | пр.Ленина,7 |
| 95 | пр.Ленина,3 |
| 96 | пр.Ленина,11А |
| 97 | ул.Курчатова,4 |
| 98 | ул.Курчатова,10 |
| 99 | ул.Курчатова,16 |
| 100 | ул.Курчатова,20 |
| 101 | ул.Королева,9А |
| 102 | ул.Королева,3А |
| 103 | ул.Королева,5 |
| 104 | ул.Гвардейская,18 |
| 105 | ул.Мукомольная,21 |
| 106 | ул.Громовой,11 |
| 107 | ул.Терешковой,5 |
| 108 | пр.Ленина,18 |
| 109 | пр.Ленина,14 |
| 110 | ул.Гончарова,10 |
| 111 | ул.Королева,15 |
| 112 | пр.Димитрова,21 |
| 113 | пр.Димитрова,23А |
| 114 | ул.Зеленая,1 |
| 115 | ул.Зеленая,24 |
| 116 | ул.Гоголя,145 |
| 117 | ул.Гоголя,173 |
| 118 | ул.Гоголя,37 |
| 119 | ул.Гоголя,87 |
| 120 | ул.Потаповой,131 |
| 121 | ул.Баданова,81 |
| 122 | ул.Алтайская,57 |
| 123 | ул.Восточная,34 |
| 124 | ул.Черемшанская,114 |
| 125 | ул.Черемшанская,122 |
| 126 | ул.Черемшанская,87 |
| 127 | ул.Восточная,22 |
| 128 | ул.Алтайская,65 |
| 129 | ул. 50 лет Октября, 162 |
| 130 | ул. 50 лет Октября, 186 |
| 131 | ул.Барышевой,1 |
| 132 | ул.Миюсовой,2а |
| 133 | ул.Сенная,17 |
| 134 | ул.Сенная,33 |
| 135 | ул.Сенная,55 |
| 136 | ул.Сенная,80 |
| 137 | ул. 2 Пятилетка,22 |
| 138 | ул.2 Пятилетка,78 |
| 139 | ул.Крымская,72 |
| 140 | ул.Крымская,86 |
| 141 | ул.Масленникова,44 |
| 142 | ул.Шевченко,30 |
| 143 | ул.Трудовая,9 |
| 144 | ул.Трудовая,1а |
| 145 | ул.Свирская,2Ж |
| 146 | ул.Свирская,31А |
| 147 | ул.Московская,50 |
| 148 | ул.Свирская,33В |
| 149 | ул.Свирская,33Б |
| 150 | ул.Свирская,31 |
| 151 | ул.Свирская,33А |
| 152 | пр.Автостроителей,21А |
| 153 | ул.Победы,9 |
| 154 | ул.Победы,15 |
| 155 | ул.Московская,18 |
| 156 | ул.Московская,20 |
| 157 | ул.Московская,22 |
| 158 | ул.Дрогобычская,35 |
| 159 | ул.Дрогобычская,37 |
| 160 | ул.Свирская,17 |
| 161 | ул.Свирская,17А |
| 162 | ул. III Интернационала,114 |
| 163 | ул.Московская,30 |
| 164 | ул.Московская,32 |
| 165 | ул.Московская,46 |
| 166 | ул.Московская,48 |
| 167 | ул.Московская,54 |
| 168 | ул.Московская,58 |
| 169 | ул.Масленникова,68 |
| 170 | ул.Московская,60 |
| 171 | ул.Московская,62 |
| 172 | ул.Свирская,27 |
| 173 | ул.Свирская,29 |
| 174 | ул.Октябрьская,69 |
| 175 | ул.Октябрьская,71 |
| 176 | ул.Московская,52 |
| 177 | ул.Московская,36 |
| 178 | ул.Кулькова,162 |
| 179 | ул.Кулькова,220 |
| 180 | ул.Куйбышева,13 |
| 181 | ул.Мелекесская,28 |
| 182 | ул.Космодемьянской,31 |
| 183 | ул.Горная (угол Горького),72 |
| 184 | ул.Уральская,56 |
| 185 | ул.Льнянщеков (угол Горького), |
| 186 | ул.Металлистов (угол Советской |
| 187 | ул.Уральская (угол Советской) |
| 188 | ул.Пушкина,173 |
| 189 | ул.М.Тореза,1 |
| 190 | ул.Гвардейская,8 |
| 191 | пр.Ленина,37 |
| 192 | ул.Ангарская,7 |
| 193 | ул.Гвардейская,7 |
| 194 | ул.Жигулевская,11 |
| 195 | пр.Ленина,29 |
| 196 | ул.Курчатова,28А |
| 197 | пр.Ленина,10 |
| 198 | пр.Ленина,10А |
| 199 | ул.Терешковой,6 |
| 200 | ул.Курчатова,22 |
| 201 | ул.Гвардейская,20 |
| 202 | ул.Терешковой3 |
| 203 | пр.Ленина,18А |
| 204 | пр.Ленина,16 |
| 205 | ул.Самарская,62 |
| 206 | ул.Черемшанская,124 |
| 207 | ул.Черемшанская,91 |
| 208 | ул.Черемшанская,120 |
| 209 | ул.Черемшанская,118 |
| 210 | ул.Черемшанская,93 |
| 211 | ул.Восточная,20 |
| 212 | ул.Восточная,36 |
| 213 | ул.Восточная,38 |
| 214 | ул. 50 лет Октября, 178 |
| 215 | ул.Алтайская,49 |

В настоящее время на территории города Димитровграда имеется 230 контейнерных площадок, на которых установлены 447 контейнеров объемом 0,75 м3. Имеется 196 точек сбора твердых коммунальных отходов «на вынос».

2.2.	Нормативно-правовое обеспечение

Система обращения с отходами, действующая на территории города  Димитровграда  регламентируется следующими нормативно-правовыми актами.

- Постановление Правительства Ульяновской области от 18.10.2007 № 360 «Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ульяновской области»

- Решение Городской Думы города Димитровграда от 31.07.2013 № 92/1106 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее - Правил благоустройства  города Димитровграда) .

- Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 12.11.2007 №3190 «Об утверждении порядка сбора и вывоза твердых бытовых отходов в городе Димитровграде» (далее – Порядок сбора и вывоза ТБО в городе Димитровграде).

2.3.	Организационное обеспечение

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированными организациями с контейнерных площадок и мест сбора отходов «на вынос» строго по графику.

Вывоз отходов от организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей производится согласно заключенным договорам.

Согласно Правилам благоустройства города Димитровграда благоустройство территории города Димитровграда заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих в том числе: размещение в местах общего пользования контейнерных площадок, контейнеров, урн для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз в установленные места и размещение (утилизация, переработка) отходов и мусора, организацию раздельного сбора отходов физическими и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями.

На территории города запрещается:

1) эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в технически неисправном состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам;

2) переполнение контейнеров (мусоросборников);

3) выгрузка отходов из контейнеров (мусоросборников) в специально непредназначенные и необорудованные для этих целей транспортные средства;

4) размещение контейнеров (мусоросборников) вне специально оборудованных площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов;

5) размещение площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов на проезжей части, газонах, тротуарах и в проходных арках домов;

6) транспортирование твердых коммунальных отходов и мусора способом, допускающим загрязнение территорий по пути следования транспортного средства, перевозящего отходы.

Работы по содержанию объектов благоустройства включают; в том числе:

1) очистку урн по мере накопления мусора, их мойку и дезинфекцию один раз в месяц (в теплое время года), окраску и побелку - не позднее 15 мая текущего года, но не реже одного раза в год, а металлических мусоросборников и урн - не менее двух раз в год (весной и осенью);

2) ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);

3) сбор и вывоз твердых коммунальных отходов по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Собственники и иные лица в силу закона или договора обязаны:

1) обеспечить устройство площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов и оборудовать их контейнерами (мусоросборниками) либо заключить договор на обращение с твердыми коммунальными отходами с собственником контейнерной площадки или организацией, обслуживающей контейнерные площадки для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, в соответствии с законодательством;

2) содержать площадки для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов и прилегающую к ним территорию в чистоте и порядке, очищать их от мусора согласно графику;

3) не допускать переполнение мусоросборников твердых коммунальных отходов;

4) принимать меры по предотвращению возгорания твердых коммунальных отходов в контейнерах (мусоросборниках), а в случае возгорания своевременно принимать меры по тушению пожара в соответствии с законодательством;

5) осуществлять при возможности раздельный сбор твердых коммунальных отходов;

6) организовать вывоз и размещение (утилизацию, переработку) твердых коммунальных отходов из мест сбора и временного хранения отходов в соответствии с законодательством;

7) не допускать образования несанкционированных свалок на собственной, предоставленной и прилегающей территориях.

Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров (мусоросборников), установленных на территории благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда города, осуществляется специализированными организациями в соответствии с законодательством, согласно утвержденным графикам и маршрутам вывоза на объекты размещения отходов.

Ответственность за несоблюдение графика и маршрута вывоза твердых коммунальных отходов несет специализированная организация, осуществляющая вывоз, в соответствии с законодательством.

Организации, осуществляющие вывоз твердых коммунальных отходов и мусора, обязаны осуществлять уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров (мусоросборников) в транспортные средства, а также при движении по маршруту вывоза отходов.

Вывоз отходов осуществляется на объекты их размещения (утилизации, переработки), специально предназначенные для размещения (утилизации, переработки) соответствующих видов отходов.

2.4.	Система сбора, транспортирования и утилизации отходов

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в городе производит специализированным транспортом ежедневно с понедельника по субботу по утверждённому графику общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Городское санитарное хозяйство» (далее ООО «ГСХ»), ООО «Идеал», ООО «Сансервис», ООО «Жилсервис», ООО «УК ЖКХ-Сервис». Для вывоза  твердых коммунальных отходов, в том числе отходов из жилищ крупногабаритных, предприятия используют 31 единицу специализированной техники.

- ООО «ГСХ» (пер. Енисейский, 1б)

ООО «ГСХ» использует в производстве 17 ед. специализированной транспортной техники (табл. 8, рис. 7)

Таблица 8.

Перечень спецтехники ООО «ГСХ»

| Марка техники | Вместимость, м3 | Год выпуска | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ КО-440-4 | 18 | 2009 | 1 |
| ЗИЛ КО-440-4 | 18 | 2006 | 1 |
| ЗИЛ КО-440-4 | 18 | 2004 | 1 |
| ЗИЛ КО-440-4 | 18 | 2001 | 1 |
| ЗИЛ КО-440-4 | 18 | 2000 | 1 |
| ЗИЛ КО-440-4 | 18 | 1989 | 1 |
| ЗИЛ МКЗ-10 | 18 | 1998 | 2 |
| ГАЗ-3307 КО-413 | 12 | 2010 | 1 |
| ГАЗ-53 КО-413 | 12 | 2005 | 1 |
| ГАЗ-53 КО-413 | 12 | 2004 | 1 |
| КАМАЗ КО-415а | 26 | 1989 | 1 |
| ГАЗ-53 М-53 | 12 | 2010 | 2 |
| ГАЗ-53 | 12 | 2008 | 2 |
| ГАЗ-53 | 12 | 2004 | 1 |
| Всего: |  |  | 17 |

| а) КАМАЗ КО-415а | б) ЗИЛ МКЗ-10 |
| --- | --- |
| в) ЗИЛ КО-440-4 Рис. 7. Спецтехника для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов ООО «ГСХ» |

Действующая плата за сбор и транспортирование отходов отличаются расчетными единицами и составляют:

- благоустроенный жилой фонд – 1,05 руб/м2;

- частный жилой фонд – 66,57 руб/чел.;

- предприятия и организации – 740,57 руб/м3.

База спецтехники расположена по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, 1б.

Процент охвата населения системой вывоза отходов составляет 65%. Перечень обслуживаемых контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов «на вынос» представлен в табл. 9, 10.

Таблица 9.

Перечень обслуживаемых контейнерных площадок ООО «ГСХ»

| N п/п | Местоположение | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- |
|  | ул.3 Интернационала, 114 | 2 |
|  | ул.3 Интернационала, 136 | 2 |
|  | ул.3 Интернационала,152 | 2 |
|  | ул. 3 Интернационала,161 | 2 |
|  | ул.3 Интернационала,181 | 2 |
|  | ул.50 лет Октября,101 | 2 |
|  | ул.50 лет Октября,52 | 2 |
|  | ул.50 лет Октября,49 | 2 |
|  | ул.50 лет Октября,187 | 1 |
|  | ул.50 лет Октября,36 | 2 |
|  | ул.Аблова,106 | 2 |
|  | ул.Аблова,109 | 3 |
|  | ул.Аблова,140 | 2 |
|  | ул.Аблова,164 | 2 |
|  | пер.Автостроителей,20 | 2 |
|  | ул.Большевитская,2 | 2 |
|  | ул.Донская,58 | 3 |
|  | ул.Земина,39 | 3 |
|  | ул.Калинина,11 | 3 |
|  | ул.Камская,30 | 2 |
|  | ул.Камская,16 | 2 |
|  | ул.Камская,76 | 1 |
|  | ул.Кирпичная,42 | 1 |
|  | ул.Краснознаменская,14 | 1 |
|  | ул.Краснознаменская,10 | 2 |
|  | ул.Крестьянская,43 | 2 |
|  | ул.Крупской,57 | 2 |
|  | ул.Куйбышева,317 | 1 |
|  | ул.Кулькова,140 | 2 |
|  | ул.Кулькова,31 | 2 |
|  | ул.Кулькова,162 | 2 |
|  | ул.Кулькова,220 | 2 |
|  | ул.Л.Толстого,93 | 3 |
|  | ул.Лебедева,12 | 2 |
|  | ул.Лесная,28 | 2 |
|  | ул.Лесная,4 | 1 |
|  | ул.Луговая,11 | 2 |
|  | ул.Расковой,42 | 2 |
|  | ул.Народная,13 | 2 |
|  | ул.Неверова,38 | 3 |
|  | п.Лумумбы,30 | 2 |
|  | п.Лумумбы,9 | 2 |
|  | п.Лумумбы,38 | 2 |
|  | п.Лумумбы,40 | 1 |
|  | ул.Парадизова,1 | 2 |
|  | ул.Парадизова,11 | 2 |
|  | ул.Парадизова,41 | 2 |
|  | ул.Парадизова,61 | 2 |
|  | ул.Парковая,64 | 2 |
|  | ул.Парковая,50 | 2 |
|  | ул.Партизанская,2 | 2 |
|  | пер.Некрасова,6 | 2 |
|  | ул.Печерская,39 | 3 |
|  | ул.Пирогова,67 | 2 |
|  | ул.Победы,100 | 3 |
|  | ул.Пролетарская,12 | 4 |
|  | ул.Пугачева,46 | 2 |
|  | ул.Пушкина,106 | 2 |
|  | ул.Пушкина,115 | 3 |
|  | ул.Пушкина,163 | 3 |
|  | ул.Рабочая,11 | 2 |
|  | ул.Садовая,113 | 3 |
|  | ул.Самарская,111 | 2 |
|  | ул.Самарская,40 | 3 |
|  | ул.Самарская,65 | 4 |
|  | ул.Самарская,91 | 3 |
|  | ул.Суворова,12 | 2 |
|  | ул.Трудовая,5 | 2 |
|  | ул.Тухачевского,126 | 1 |
|  | ул.Тухачевского,161 | 2 |
|  | ул.Ульяновская,22 | 1 |
|  | ул.Ульяновская,30 | 1 |
|  | ул.Хмельницкого,158 | 1 |
|  | ул.Хмельницкого,166 | 2 |
|  | ул.Хмельницкого,123А | 3 |
|  | ул.Чапаева,8 | 2 |
|  | ул.Чапаева,40 | 2 |
|  | ул.Куйбышева,49 | 1 |
|  | ул.Куйбышева,61 | 1 |
|  | ул.Куйбышева,35 | 1 |
|  | ул.Куйбышева,19 | 2 |
|  | ул.Куйбышева,14 | 1 |
|  | ул.Школьная,1 | 2 |
|  | ул.Энгельса,3 | 3 |
|  | пр.Ленина,10Б | 1 |
|  | пр.Димитрова,9А | 2 |
|  | пр.Димитрова,9Б | 3 |
|  | пр.Димитова,4В | 2 |
|  | пр.Димитрова,4Г | 2 |
|  | пр.Димитрова,4Д | 2 |
|  | пр.Димитрова,6 | 2 |
|  | пр.Димитрова,8 | 2 |
|  | пр.Димитрова,10 | 2 |
|  | ул.М.Тореза,5А | 1 |
|  | ул.М.Тореза,5Б | 1 |
|  | ул.М.Тореза,5В | 1 |
|  | ул.М.Тореза,5Г | 1 |
|  | пр.Ленина,65 | 1 |
|  | пр.Ленина,63 | 2 |
|  | пр.Ленина,61 | 1 |
|  | пр.Ленина,59 | 1 |
|  | пр.Ленина,57 | 1 |
|  | пр.Ленина,55 | 1 |
|  | пр.Ленина,53 | 1 |
|  | ул.Строителей,30 | 2 |
|  | пр.Ленина,44 | 1 |
|  | пр.Ленина,42 | 1 |
|  | пр.Ленина,40 | 1 |
|  | пр.Ленина,39 | 1 |
|  | пр.Ленина,41 | 1 |
|  | пр.Ленина,43А | 1 |
|  | пр.Ленина,43 | 1 |
|  | пр.Ленина,28 | 1 |
|  | пр.Ленина,26 | 1 |
|  | пр.Ленина,24 | 1 |
|  | пр.Ленина,22 | 1 |
|  | пр.Ленина,17А | 2 |
|  | пр.Ленина,14Б | 3 |
|  | пр.Ленина,16Б | 2 |
|  | ул.К.Маркса,31 | 2 |
|  | ул.К.Маркса,49 | 1 |
|  | ул.Эшенбаха,б/н | 2 |
|  | ул.Питомная,2 | 1 |
|  | ул.Эшенбаха,23 | 2 |
|  | ул.Ульяновская,14 | 3 |
|  | ул.Народная,29 | 1 |
|  | ул.Прониной,31 | 1 |
|  | ул.Черноморская,20 | 1 |
|  | ул.Куйбышева,94 | 1 |
|  | ул.Комсомольская,139 | 1 |
|  | ул.Комсомольская,149 | 1 |
|  | ул.Хмельницкого,123 | 3 |
|  | ул.Тухачевского,125 | 1 |
|  | ул.Парковая,18 | 4 |
|  | ул.Комсомольская,125 | 3 |
|  | ул.Печерская,4 | 1 |
|  | ул.Конная,14 | 1 |
|  | ул.Волжская,1 | 2 |
|  | ул.Крестьянская,23 | 1 |
|  | ул.Калугина,43 | 2 |
|  | ул.Крестьянская,13 | 1 |
|  | ул.Рабочая,13 | 1 |
|  | ул.Куйбышева,117 | 1 |
|  | ул.Хмельницкого,1 | 2 |
|  | ул.Комсомольская,4 | 3 |
|  | ул.Кулькова,139 | 2 |
|  | ул.Тараканова,28 | 3 |
|  | ул.3 Интернационала,46 | 3 |
|  | ул.Мусоровой,10 | 1 |
|  | ул. 50 лет Октября,51 | 2 |
|  | ул.Фабричная,21 | 1 |
|  | ул.Мичурина,10 | 1 |
|  | ул.Пирогова,4 | 1 |
|  | ул.Попова,4 | 1 |
|  | ул.Попова,28 | 1 |
|  | ул.Луговая,28 | 2 |
|  | ул.Куйбышева,318 | 1 |
|  | пр.Димитрова,18 | 1 |
|  | пр.Димитрова,18А | 1 |
|  | ул.3 Интернационала,132 | 2 |
|  | ул.Земина,20 | 1 |
|  | ул.Котовского,12 | 3 |
|  | ул.Аблова,12 | 2 |
|  | ул.Аблова,26А | 3 |
|  | ул.Бакаева,4 | 1 |
|  | ул.Тухачевского,1 | 4 |
|  | ул.Кулькова,1 | 3 |
|  | ул.Садовая,1 | 2 |
|  | ул.Садовая,115 | 3 |
|  | ул.Пушкина,1 | 2 |
|  | ул.Пушкина,105 | 4 |
|  | ул.Пушкина,161 | 3 |
|  | п.Лесхоза,7 | 3 |
|  | п.Лесхоза,9 | 2 |
|  | ул.Л.Толстого,45 | 1 |
|  | ул.Чайкиной,73 | 2 |
|  | ул.Ленинградская,17 | 1 |
|  | ул.Западная,62 | 2 |
|  | ул.Шишкина,49 | 1 |
|  | ул.Шишкина,61 | 1 |
|  | ул.Шишкина,35 | 1 |
|  | ул.Шишкина,19 | 2 |
|  | ул.Шишкина,14 | 1 |
|  | ул.Куйбышева,376 | 1 |
|  | Пчелосовхоз | 1 |
|  | Кордон | 1 |
|  | ул.Потаповой,162 | 1 |
|  | ул.Куйбышева,2А | 1 |
|  | ул.Куйбышева,51 | 1 |
|  | ул.Вокзальная,13 | 1 |
|  | ул.Вокзальная,41 | 2 |
|  | ул. 50 лет Октября,131 | 2 |
|  | ул.Осипенко,24 | 3 |
|  | ул.Осипенко,69 | 2 |
|  | ул.Осипенко,87 | 2 |
|  | ул.Шишкина,40 | 3 |
|  | ул.Кутузова,12 | 2 |
|  | ул.Кольцевая,15 | 1 |
|  | ул.Чайковского,3 | 2 |
|  | ул.Чкалова,56 | 3 |
|  | ул.Победы,10А | 1 |
|  | ул.Победы,14 | 1 |
|  | ул.Победы,18 | 1 |
|  | ул.Дрогобычская,27 | 1 |
|  | ул.3 Интернационала,83 (худ.школа) | 1 |
|  | ул.Фестивальная,34 | 2 |
|  | ул.Морозова,36 | 3 |
|  | ул.Донская,74 | 2 |
|  | ул.Донская,31 | 1 |
|  | ул.Донская,13 | 1 |
|  | ул.Шмидта,30 | 4 |
|  | ул.Шмидта,1 | 3 |
|  | Всего: | 386 |

Таблица 10.

Перечень обслуживаемых мест сбора твердых коммунальных отходов «на вынос» ООО «ГСХ»

| N п/п | Местоположение | Тип сбора отходов |
| --- | --- | --- |
|  | ул.Земина,37 | на вынос |
|  | ул.Кулькова,109 | на вынос |
|  | ул.Комсомольская,99 | на вынос |
|  | ул.Садовая,142 | на вынос |
|  | ул.Кулькова,162 | на вынос |
|  | ул.Кулькова,189 | на вынос |
|  | ул.Кулькова,220 | на вынос |
|  | ул.Куйбышева,13 | на вынос |
|  | ул.Тургенева,1 | на вынос |
|  | ул.Гагарина,1 | на вынос |
|  | ул.Гагарина,18 | на вынос |
|  | ул.Тургенева,115 | на вынос |
|  | ул.Мелекесская,30 | на вынос |
|  | ул.Мелекесская,28 | на вынос |
|  | ул.Серебрякова (угол Баданова) | на вынос |
|  | ул.Баданова (угол Комсомольской) | на вынос |
|  | ул.Хмельницкого,90 | на вынос |
|  | ул.Коммунальная,6 | на вынос |
|  | ул.Коммуналььная,40 | на вынос |
|  | ул.Ватутина,6 | на вынос |
|  | ул.Почтовая,8 | на вынос |
|  | ул.Чкалова,36 | на вынос |
|  | ул.Березовая,28 | на вынос |
|  | ул.Гастелло,12 | на вынос |
|  | ул.Гастелло,28 | на вынос |
|  | ул.Космодемьянской,5 | на вынос |
|  | ул.Космодемьянской,31 | на вынос |
|  | ул.Титова,7 | на вынос |
|  | ул.Титова (угол Горького),90 | на вынос |
|  | ул.Ленинская (угол Горького),8 | на вынос |
|  | ул.Наумовой (угол Горького) | на вынос |
|  | ул.Горная (угол Горького),72 | на вынос |
|  | ул.Фрунзе (угол Горького),62 | на вынос |
|  | ул.Уральская,56 | на вынос |
|  | ул.Льнянщиков (угол Горького), | на вынос |
|  | ул.Герцена (угол Горького),18 | на вынос |
|  | ул.Лазо (угол Советской),7 | на вынос |
|  | ул.Металлистов (угол Советской | на вынос |
|  | ул.Герцена (угол Советской) | на вынос |
|  | ул.Щорса (угол Советской) | на вынос |
|  | ул.Уральская (угол Советской) | на вынос |
|  | ул.Профсоюзная (угол Советской | на вынос |
|  | ул.Горная (угол Советской) | на вынос |
|  | ул.Наумовой (угол Советской) | на вынос |
|  | ул.Кавказская (угол Советской) | на вынос |
|  | ул.Ленинская (угол Советской) | на вынос |
|  | ул.Советская (угол Титова) | на вынос |
|  | ул.Козлова,29 | на вынос |
|  | ул.Пушкина,173 | на вынос |
|  | пр.Димитрова,27 | на вынос |
|  | пр.Димитрова,33 | на вынос |
|  | пр.Димитрова,39 | на вынос |
|  | ул.М.Тореза,3А | на вынос |
|  | ул.М.Тореза,1 | на вынос |
|  | ул.М.Тореза,2А | на вынос |
|  | ул.Гвардейская,6А | на вынос |
|  | ул.Гвардейская,8 | на вынос |
|  | пр.Ленина,41В | на вынос |
|  | пр.Ленина,37 | на вынос |
|  | ул.М.Тореза,6А | на вынос |
|  | пр.Ленина,40А | на вынос |
|  | пр.Ленина,44А | на вынос |
|  | пр.Ленина,50 | на вынос |
|  | ул.Гвардейская,24 | на вынос |
|  | ул.Ангарская,3 | на вынос |
|  | ул.Ангарская,7 | на вынос |
|  | ул.Ангарская,11 | на вынос |
|  | ул.Ангарская,17 | на вынос |
|  | ул.Разина,49 | на вынос |
|  | ул.Гвардейская,7 | на вынос |
|  | ул.Гвардейская,11 | на вынос |
|  | ул.Строителей,1 | на вынос |
|  | ул.Строителей,12 | на вынос |
|  | ул.Жигулевская,11 | на вынос |
|  | ул.Строителей,24 | на вынос |
|  | пр.Ленина,29 | на вынос |
|  | пр.Ленина,27А | на вынос |
|  | пр.Ленина,27 | на вынос |
|  | ул.Курчатова,28 | на вынос |
|  | ул.Курчатова,28А | на вынос |
|  | уо.Курчатова,32 | на вынос |
|  | ул.Курчатова,30Б | на вынос |
|  | ул.Королева,8Б | на вынос |
|  | ул.Королева,6А | на вынос |
|  | ул.Королева,6Б | на вынос |
|  | пер.Гвардейский,2В | на вынос |
|  | ул.Братская,51 | на вынос |
|  | ул.Чайковского (угол Гоголя),1 | на вынос |
|  | пр.Ленина,2 | на вынос |
|  | ул.Менделеева,8 | на вынос |
|  | ул.Театральная,3 | на вынос |
|  | ул.Театральная,4 | на вынос |
|  | пр.Димитрова,9 | на вынос |
|  | ул.Гончарова,3 | на вынос |
|  | ул.Гончарова,11 | на вынос |
|  | пр.Ленина,10 | на вынос |
|  | пр.Ленина,10А | на вынос |
|  | ул.Театральная,10А | на вынос |
|  | ул.Терешковой,6 | на вынос |
|  | ул.Терешковой,4 | на вынос |
|  | ул.Терешковой,8А | на вынос |
|  | пр.Ленина,30 | на вынос |
|  | пр.Ленина,32 | на вынос |
|  | ул.М.Тореза,7А | на вынос |
|  | ул.Гончарова,2 | на вынос |
|  | пр.Ленина,7 | на вынос |
|  | пр.Ленина,3 | на вынос |
|  | пр.Ленина,11А | на вынос |
|  | ул.Курчатова,4 | на вынос |
|  | ул.Курчатова,10 | на вынос |
|  | ул.Курчатова,16 | на вынос |
|  | ул.Курчатова,22 | на вынос |
|  | ул.Курчатова,20 | на вынос |
|  | ул.Королева,9А | на вынос |
|  | ул.Королева,3А | на вынос |
|  | ул.Королева,5 | на вынос |
|  | ул.Гвардейская,18 | на вынос |
|  | ул.Гвардейская,20 | на вынос |
|  | ул.Мукомольная,21 | на вынос |
|  | ул.Громовой,11 | на вынос |
|  | ул.Терешковой3 | на вынос |
|  | ул.Терешковой,5 | на вынос |
|  | пр.Ленина,18 | на вынос |
|  | пр.Ленина,18А | на вынос |
|  | пр.Ленина,16 | на вынос |
|  | пр.Ленина,14 | на вынос |
|  | ул.Гончарова,10 | на вынос |
|  | ул.Королева,15 | на вынос |
|  | пр.Димитрова,21 | на вынос |
|  | пр.Димитрова,23А | на вынос |
|  | ул.Зеленая,1 | на вынос |
|  | ул.Зеленая,24 | на вынос |
|  | ул.Гоголя,145 | на вынос |
|  | ул.Гоголя,173 | на вынос |
|  | ул.Гоголя,37 | на вынос |
|  | ул.Гоголя,87 | на вынос |
|  | ул.Потаповой,131 | на вынос |
|  | ул.Самарская,62 | на вынос |
|  | ул.Баданова,81 | на вынос |
|  | ул.Алтайская,49 | на вынос |
|  | ул.Восточная,34 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,124 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,91 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,120 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,114 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,118 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,122 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,87 | на вынос |
|  | ул.Черемшанская,93 | на вынос |
|  | ул.Восточная,20 | на вынос |
|  | ул.Восточная,22 | на вынос |
|  | ул.Восточная,36 | на вынос |
|  | ул.Восточная,38 | на вынос |
|  | ул.Алтайская,65 | на вынос |
| Всего: | 154 пункта сбора |  |

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется:

- в частном секторе вывозятся твердые коммунальные отходы и убираются контейнерные площадки ежедневно, кроме воскресенья.

- в многоквартирных домах, ежедневно включая выходные дни (субботу и воскресенье).

2. ООО «Идеал» (пр .Автостроителей, 116)

ООО «Идеал» использует для сбора и транспортирования отходов 7 единицы специализированной транспортной техники (табл. 11, рис. 8).

Таблица 11.

Перечень спецтехники ООО «Идеал»

| Марка техники | Вместимость, м3 | Год выпуска | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ КО-440-4Д | 15 | 2007 | 3 |
| ГАЗ-3307 КО-440-3 | 12 | 2004 | 1 |
| ГАЗ-3307 КО-440-3 | 12 | 1997 | 1 |
| ГАЗ 3309 КО-440-2 | 12 | 2010 | 2 |
| Всего: | 51 |  | 7 |

Рис. 8. Мусоровоз ЗИЛ КО-440-4Д для сбора и транспортирования отходов ООО «Идеал»

Таблица 12.

Объемы вывезенных отходов за 2014 год

| Источник отходов | Объем, м3 |
| --- | --- |
| Жилой фонд | 34 200,0 |
| Предприятия и организации | 29 700,0 |
| Крупногабаритные отходы | 1 600,0 |
| Всего: | 65 500,0 |

Действующая плата за  сбор и транспортирование отходов составляют:

- жилой фонд – 0,94 руб/м3.;

- предприятия и организации – 500,0 руб/м3.

База спецтехники расположена на арендуемом земельном участке площадью 0,8 га по адресу: г. Димитровград, пр. Автостроителей, 116.

Перечень обслуживаемых контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов «на вынос» представлен в табл. 13.

Таблица 13.

Перечень обслуживаемых контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов «на вынос» ООО «Идеал»

| N п/п | Местоположение | Кол-во контейнеров |  | N п/п | Местоположение | Тип сбора отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.9 Линия,13 | 4 |  |  | ул.Свирская,27 | на вынос |
|  | ул.9 Линия,24 | 5 |  |  | ул.Свирская,29 | на вынос |
|  | ул.8 Линия,4 | 1 |  |  | ул.Свирская,27А | на вынос |
|  | ул.9 Линия,19А | 3 |  |  | ул.Октябрьская,63 | на вынос |
|  | ул.9 Линия,32 | 4 |  |  | ул.Октябрьская,69 | на вынос |
|  | ул.9 Линия,27 | 1 |  |  | ул.Октябрьская,71 | на вынос |
|  | ул.Свирская,2 | 8 |  |  | ул.Октябрьская,73 | на вынос |
|  | ул.Донская,88 | 1 |  |  | цл.Московская,64 | на вынос |
|  | ул.Западная,26-28 | 6 |  |  | ул.Московская,83 | на вынос |
|  | ул.Московская,30 | на вынос |  |  | ул.Московская,52 | на вынос |
|  | ул.Московская,32 | на вынос |  |  | ул.Московская,36 | на вынос |
|  | ул.Московская,34 | на вынос |  |  | ул.Свирская,2Ж | мп |
|  | ул.Московская,44 | на вынос |  |  | ул.Свирская,31А | мп |
|  | ул.Московская,46 | на вынос |  |  | ул.Московская,50 | мп |
|  | ул.Московская,48 | на вынос |  |  | ул.Свирская,33В | мп |
|  | ул.Московская,54 | на вынос |  |  | ул.Свирская,33Б | мп |
|  | ул.Московская,56 | на вынос |  |  | ул.Свирская,31 | мп |
|  | ул.Московская,58 | на вынос |  |  | ул.Свирская,33А | мп |
|  | ул.Масленникова,68 | на вынос |  |  | пр.Автостроителей,21А | мп |
|  | ул.Московская,60 | на вынос |  |  | ул.Победы,9 | мп |
|  | ул.Московская,62 | на вынос |  |  | ул.Победы,15 | мп |
|  | ул. 2 Пятилетка,96 | на вынос |  | Всего: | 9 контейнерных площадок (33 контейнера), 34 пункта сбора |

Пункты сбора твердых коммунальных отходов с системой «на вынос» обслуживаются по графику, ежедневно 2 раза в день (утром и вечером), кроме воскресенья.

Обслуживание жилых домов с действующими мусоропроводами осуществляется ежедневно 1 раз в день (утром), кроме воскресенья.

Обслуживание контейнерных площадок осуществляется ежедневно 1 раз в день (утром), 7 дней в неделю.

3. ООО «Сансервис»

Перечень обслуживаемых контейнерных площадок представлен в таблице 14.

Таблица 14.

| N п/п | Местоположение | Кол-во контейнеров |
| --- | --- | --- |
|  | пр. Автостроителей, 29 | 1 |
|  | пр. Автостроителей, 40 | 1 |
|  | пр. Автостроителей, 43 | 1 |
|  | пр. Автостроителей, 64 | 1 |
|  | ул. Западная, 3 | 1 |
|  | ул. Западная,19 | 1 |
|  | ул. Дрогобычская,45 | 1 |
|  | ул. Дрогобычская,57 | 1 |
|  | ул. Дрогобычская,71 | 1 |
|  | Всего: | 9 |

На базе ООО «Сансервис» имеется две единицы спецтехники для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов – ЗИЛ КО 440-4 и ЗИЛ КО 440-М. Периодичность вывоза отходов – ежедневно.

Объем вывозимых отходов составляет: твердых коммунальных отходов – 11 275 м3/год, крупногабаритных – 964 м3/год.

- ООО «Жилсервис»

Перечень обслуживаемых контейнерных площадок представлен в таблице 15.

Таблица 15.

| N п/п | Местоположение | Кол-во контейнеров |
| --- | --- | --- |
|  | ул. Победы, 10а | 1 |
|  | ул. Победы, 14 | 1 |
|  | ул. Победы, 18 | 1 |
|  | ул. Дрогобычская, 27 | 1 |
|  | Всего: | 4 |

На базе ООО «Жилсервис» имеется одна единица спецтехники для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов – ЗИЛ КО 440-4Д. Периодичность вывоза отходов – ежедневно, 1 раз в день. Контейнеры представляют собой металлические емкости, содержимое которых перегружается в спецтехнику вручную.

Вывоз крупногабаритных отходов с адресов, указанных в табл. 15, производится ежедневно с помощью спецтехники – двух тракторов МТЗ-80, оборудованных тележками.

Объем вывозимых отходов составляет: твердых коммунальных отходов – 10 630 м3/год, крупногабаритных – 564 м3/год.

5. ООО УК «ЖКХ-Сервис»

Перечень обслуживаемых контейнерных площадок представлен в табл. 16.

Таблица 16.

Перечень обслуживаемых контейнерных площадок ООО УК «ЖКХ-Сервис»

| N п/п | Местоположение | Кол-во контейнеров |
| --- | --- | --- |
|  | ул.9 Линия,19 «А» | 1 |
|  | ул.9 Линия,19 «Б» | 1 |
|  | ул.9 Линия, 4 «А» | 1 |
|  | ул. Алтайская,39 «А» | мп |
|  | пр. Автостроителей, 74 | на вынос |
|  | ул. Октябрьская, 66 | 1 |
|  | ул. Октябрьская, 76 «А» | 1 |
|  | Дрогобычская, 35 | вынос |
|  | ул.Свирская,4 | 1 |
|  | ул.Свирская,8 | 1 |
|  | ул.Свирская,10 | 1 |
|  | ул.Свирская,12 | 2 |
|  | ул.Свирская,17 | мп |
|  | ул.Свирская,17 «А» | мп |
|  | ул.Свирская,19 | 1 |
|  | ул.Свирская, 21 | 1 |
|  | ул. Московская,18 | мп |
|  | ул.Восточная,40 | мп |
|  | ул.Восточная,42 | 2 |
|  | ул. Черемшанская,114 | мп |
|  | ул. Т. Потаповой, 129 «А» | вынос |
|  | ул. Чехова,2 | 1 |
|  | ул. Куйбышева, 264 | 2 |
|  | ул. М. Тореза, 3 «А» | 1 |
|  | пр. Ленина, 48 | вынос |
|  | ул. Театральная, 2 | вынос |
|  | ул. Театральная, 4 | вынос |
|  | пр. Димитрова,8 | мп |
|  | ул. Курчатова,16 | 1 |
|  | ул. Курчатова,18 | 2 |
|  | ул. Королева, д.15 | 1 |
|  | ул. Королева,13 | 1 |
|  | ул. Гончарова,2 | вынос |
|  | ул. Королева, 5 | вынос |
|  | пр. Димитрова, 27 | вынос |
|  | пр. Ленина, 14 | вынос |
|  | пр. Ленина, 24 | вынос |
|  | пр. Ленина, 26 | вынос |
|  | пр. Ленина, 28 | вынос |
|  | Всего: | 8 контейнерных площадок ( 45конт.), 26 пунктов сбора |

ООО УК «ЖКХ-Сервис» использует для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 4 единицы специализированной транспортной техники (табл. 17).

Таблица 17.

| Марка техники | Вместимость, м3 | Год выпуска | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ КО-440-4Д | 15 м3 | 2007 | 2 |
| ГАЗ 3512 | 10 м3 | 2002 | 1 |
| ЗИЛ (самосвал) | 10 м3 | 2000 | 1 |

Таблица 18.                           Объемы вывезенных отходов за 2015 год

| Источник отходов | Объем, м3 |
| --- | --- |
| Жилой фонд | 15 750,00 |
| Предприятия и организации | 612,00 |
| Крупногабаритные отходы | 6 360,00 |
| Всего: | 22 722,00 |

Пункты сбора отходов с системой «на вынос» обслуживаются по графику, ежедневно 2 раза в день (утром и вечером), кроме воскресенья.

Обслуживание жилых домов с действующими мусоропроводами осуществляется ежедневно 1 раз в день (утром), кроме воскресенья.

Обслуживание контейнерных площадок осуществляется ежедневно 1 раз в день (утром), кроме воскресенья.

2.5.	Организация размещения отходов на полигонах

Городской полигон расположен по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, село Русский Мелекесс, Загородное шоссе, 22. С 2003 г. полигон арендует ООО «Современные экологические технологии» (далее – ООО «СЭТ»).

С 2013 г. земельный  участок под полигон площадью 200 000 м2 и муниципальное недвижимое имущество (здания и сооружения) предоставлено в аренду для ООО «СЭТ» муниципальным казенным учреждением «Городские дороги» (далее - МКУ «Городские дороги») на основании договора от 06.12.2013г № 01.

Начало эксплуатации полигона - декабрь 1996 г., уточненный срок окончания эксплуатации, ориентировочно, август 2018 г.

Проектная технология захоронения отходов – котлованная (отходы размещаются в котлованах, уплотняются и изолируются грунтом). Котлованный метод устройства полигона является наиболее распространенным (рис. 9). Преимуществом котлованного метода устройства  полигона является возможность укладки большего объема отходов на единице площади полигона и как следствие больший срок его службы и снижение удельных материальных затрат.

Такой метод устройства полигона  предусматривает надежную защиту грунтовых, поверхностных вод и окружающих территорий от проникновения в них загрязняющих веществ.

| а) контрольно-пропускной пункт | б) вид на тело полигона |
| --- | --- |
| в) выравнивание площадки | г) мусоровоз после разгрузки |
| Рис. 9. Полигон твердых коммунальных отходов (село Русский Мелекесс, Загородное шоссе, 22) |

Проектная мощность полигона составляет 5 296 380 м3. Наполняемость полигона на 01.01.2015 г. составляет 82% (4 332 649 м3).

Около 73% от всех отходов, поступивших на полигон в 2014г., составили отходы, вывезенные специализированными организациями: ООО «ГСХ», ООО «Идеал», ООО «Сансервис», ООО «Жилсервис», ООО «УК ЖКХ-Сервис».

Около 12,6%  отходов поступает от предприятий  и организаций, осуществляющих вывоз отходов на полигон самостоятельно (самовывоз). Кроме этого, значительную долю отходов от  предприятий  и организаций вывозят  специализированное предприятие ООО «ГСХ» (9,0%), которое осуществляет,  в основном, вывоз твердых коммунальных отходов от населения города.

Соотношение поступающих на полигон отходов по отходообразованию представлено на рис.10

Рис. 10. Общая структура потоков отходов, поступивших на полигон в 2014г.

Ежеквартально ООО «СЭТ» проводит мониторинг состояния воздуха над полигоном  и в его Санитарно Защитной Зоне, а так же состояния почвы, грунта и поверхностных вод, радиационного уровня и уровня шума. Химические и биологические исследования образцов воздуха, почвы, воды  проводят Отдел защиты окружающей среды  ГНЦ  НИИАР и филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в городе Димитровграде». За все время эксплуатации полигона превышений предельно допустимой концентрации обнаружено не было. Надзор и контроль за состоянием окружающей полигон  среды осуществляют Управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Контроль за сбором и вывозом твердых коммунальных отходов в городе  осуществляет Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города  Димитровграда Ульяновской области.

2.6	Финансовое обеспечение

Себестоимость приема отходов на полигон в 2014 году составила – 9 745,7 тыс. руб, в 2015 году ожидается – 10 000,0 тыс.руб.

В соответствии с приказом Министерства экономики Ульяновской области от 26.11.2013 г. №06-483 на услуги по захоронению отходов для ООО «СЭТ» на 2014-2016 гг. установлены для всех потребителей следующие тарифы: с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 36,38 руб/м3; с 01.07.2014 по 31.12.2016 – 37,84 руб/м3.

2.7	Фракционный состав и величины образующихся отходов

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом упаковочных материалов в твердых коммунальных отходов.

Вопросы прогнозирования количества и состава коммунальных отходов как в зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы: 1) метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы; 2) метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и продовольственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Метод расчетных параметров основывается на данных о ходе выпуска промышленных и продовольственных товаров, в настоящее время и на перспективу, а также рост населения. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов

Прогнозирование накопления отходов в весовых единицах выполняется на основе использования коэффициента годового прироста 3,0%, установленного многочисленными исследованиями, как зарубежными, так и отечественными.

Применяя этот коэффициент и имея нормы накопление отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные нормы образования отходов по формуле:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

где:

mпр - прогнозируемая масса отходов;

mисх - исходная масса;

t - период прогнозирования.

В табл. 19 представлен прогноз изменения накопления твердых коммунальных отходов для жилого фонда на период до 2020 года (из расчета отсутствия роста населения).

Таблица 19.

Прогноз изменения накопления твердых коммунальных отходов для жилого фонда

| Год | Объемы образования твердых коммунальных отходов для города Димитровграда, м3/год |
| --- | --- |
| 2012 | 285 000,00 |
| 2013 | 293 550,00 |
| 2014 | 302 356,50 |
| 2015 | 311 427,20 |
| 2016 | 320 770,01 |
| 2017 | 330 393,11 |
| 2018 | 340 304,90 |
| 2019 | 350 514,05 |
| 2020 | 361 029,47 |

К качественным характеристикам твердых коммунальных отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- агрохимические показатели.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки твердых коммунальных отходов в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых коммунальных отходов – это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Фракционный состав твердых коммунальных отходов – это содержание частей разного размера, определяемых величиной ячеек сит при грохочении, выраженное в процентах к общей массе. Средний морфологический состав твердых коммунальных отходов для города Димитровград Ульяновской области представлен в табл. 20:

Таблица 20.

Средний морфологический состав твердых коммунальных отходов  для города Димитровграда Ульяновской области

| Фракция | Процентное количество, % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 20..25 |
| Пищевые отходы | 25..35 |
| Дерево | 5..6 |
| Металл в т.ч. черный цветной | 4..6 3..4 1..2 |
| Текстиль | 3..6 |
| Кости | 0..1 |
| Стекло | 6..12 |
| Кожа, резина | 0..1 |
| Камни | 0..1 |
| Пластмасса | 3..9 |
| Прочие | 0…8 |
| Отсев (15 %) | 10..20 |

Агрохимические характеристики твердых коммунальных отходов определялись расчетным методом, основанным на использовании данных морфологического состава отходов и химических показателей каждой составной части.

Для определения агрохимических показателей необходимо произвести перерасчет морфологического состава отходов на абсолютно сухое вещество в соответствии с влажностью отдельных компонентов отходов

; ; ; и т.д., (1.2)

где:

Р11; Р22; Рii – содержание компонента в отходах;

Wi - влажность компонентов отходов.

Влажность твердых коммунальных отходов колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В табл. 21 представлена средняя влажность твердых коммунальных отходов из благоустроенного жилого фонда города и их составляющих по сезонам года.

Таблица 21.

Влажность твердых коммунальных отходов и его составляющих компонентов по сезонам года

| Составляющие части | Влажность, % общей массы |
| --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Средняя |
| Бумага: Общая масса | 28,4 | 26,4 | 29 | 26 | 27,5 |
| Пищевые отходы | 64 | 60 | 84 | 76 | 71,0 |
| Дерево | 30 | 10 | 22 | 22,7 | 21,2 |
| Металл | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,9 |
| Кости | 22 | 18,6 | 27,8 | 23 | 22,9 |
| Кожа, резина | 5,7 | 0,3 | 4,3 | 11,4 | 5,4 |
| Текстиль: Общая масса | 13 | 25 | 35,5 | 17,7 | 22,7 |
| Полиэтилен | 6 | 4 | 1 | 2 | 3,25 |
| Стекло | 5 | 3 | - | 1 | 2,5 |
| Камни | 5 | 3 | - | 1 | 2,5 |
| Прочие | - | - | 16,5 | 10 | 13,3 |
| Отсев менее 15 мм | 26,7 | 17,3 | 35,7 | 39,2 | 29,7 |

Таблица 22.

Расчетный морфологический состав твердых коммунальных отходов города Димитровграда

(отходы жилого сектора и организаций социально-культурной сферы)

| Составные части | Твердые бытовые отходы |
| --- | --- |
|  | Исходные, % | Аб.сухие,% |
| Бумага | 21 | 15,23 |
| Пищевые отходы | 26 | 7,54 |
| Текстиль | 3 | 2,32 |
| Кожа, резина | 2 | 1,9 |
| Металл | 5 | 4,9 |
| Стекло | 10 | 9,8 |
| Пластмасса (полиэтилен, ПЭТ) | 7 | 6,8 |
| Дерево | 2 | 1,58 |
| Кости | 1 | 0,77 |
| Прочие | 7 | 6,07 |
| Отсев | 16 | 11,25 |
| Итого: | 100 | 68,16 |

Отсюда, агрохимические показатели твердых коммунальных отходов, рассчитанные на сухое вещество составят:

1.	Органическое вещество = (15,23  96) + (7,54 88) + (11,25  39,5) + 
+ (1,58 97)+ (2,32  94)+ (0,77 34) / 100 = 14,62+6,64+4,44+1,53+0,22+0,26= = 27,71 %

2.	Азот общий = (15,23  0,4) + (7,54 2,5) + (11,25  1,4) + (1,58 0,2) + 
+ (2,32  1) + (0,77 3,0) / 100= =0,06+0,19+0,16+0,003+0,02 = 0,433 %

3.	Фосфор Р2 О5 = (15,23  0,2 ) + (7,54 0,61 ) + (11,25 0,65) + (1,58 0,11 ) + (2,32 0,2 ) + (0,7715,0 )  / 100 =0,03+0,05+0,07+0,002+0,005+0,116 =0,27 %

4.	Калий К2 О = (15,23  0,2 ) + (7,54 2,1) + (11,25 0,55) + (1,58 0,2) + (2,32  0,1) + + (0,77 0,5 )  / 100 = =0,03+0,158+0,06+0,003+0,002+0,004 = 0,257 %

5.	Кальций СаО = (15,23 0,7 ) + (7,54 3,25) + (11,25  7,7) + (1,58 0,8) + (2,32 0,2) + + (0,77 40 ) / 100 = =0,11+0,25+0,87+0,01+0,004+ 0,31 = 1,55 %

Таблица 23.

Агрохимические показатели твердых коммунальных отходов города Димитровграда

| Показатели | Содержание в отходах % |
| --- | --- |
| Органическое вещество | 27,71 |
| Азот общий | 0,433 |
| Фосфор Р2 О5 | 0,27 |
| Калий К2 О | 0,26 |
| Кальций СаО | 1,55 |

Таблица 24.

Усредненные данные по агрохимическим показателям в составе твердых коммунальных отходов 
(% на сухое вещество) по сезонам года

| Компонент ТБО | Органичес-кое вещество | Азот общий | Фосфор Р2О5 | Калий К2О | Кальций СаО | Органичес-кое вещество | Азот общий | Фосфор Р2О5 | Калий К2О | Кальций СаО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зима | Весна |
| Бумага условно чистая | 97,0 | 0,01 | 0,15 | 0,05 | 0,17 | 96,0 | 0,01 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| Бумага загрязненная | 92,0 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | 90,0 | 0,3 | 0,26 | 0,15 | 0,8 |
| Пищевые отходы | 88,0 | 2,5 | 0,62 | 2,2 | 3,5 | 86,0 | 2,6 | 0,60 | 2,0 | 3,0 |
| Отсев м менее 15 мм | 42,0 | 1,4 | 0,70 | 0,45 | 8,0 | 37,0 | 1,0 | 0,65 | 0,40 | 7,5 |
| Дерево | 97,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 97,0 | 0,2 | 0,12 | 0,25 | 0,8 |
| Текстиль | 95,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 93,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Кости | 35,0 | 3,0 | 15,0 | 0,5 | 40,0 | 34,0 | 3,0 | 15,0 | 0,5 | 40,0 |

2.8.	Система отведения и очистки сточных вод, образующихся на территории города  Димитровграда

Город Димитровград является городом областного подчинения на территории Ульяновской области. Согласно Генеральному плану город Димитровград относится к городам со средней численностью населения – 117,4 тыс. чел. по состоянию на 01 января 2015 года. Промышленный комплекс города Димитровграда включает около 40 крупных и средних предприятий, 1927 субъектов экономики относящихся к малым предприятиям. По итогам 2014 г. доля промышленности в экономике города составляет 86,4%

К значимым факторам развития промышленного потенциала города                                                                                                                                                                                                                                                                              следует отнести наличие возможностей использования земельных, минерально-сырьевых, лесных, водных ресурсов. Кроме того, на территории города находятся промышленно-значимые месторождения торфа.

С точки зрения организации системы водоотведения города Димитровграда важнейшими территориальными элементами природного каркаса являются: р. Волга (Куйбышевское водохранилище), реки Мелекесска и Большой Черемшан.

Город располагается у впадения р. Большой Черемшан в Куйбышевское водохранилище. Территория городского округа составляет 10644 га. Удаленность от ближайших крупных населенных пунктов (Ульяновск – 90 км, Самара – 160 км) позволяет исключить рассмотрение вопроса с точки зрения локализованной концентрации антропогенных видов воздействия на состояние природных водоемов, характерной для промышленных агломераций.

В городе Димитровграде действует неполная раздельная система водоотведения. Основной объем сточных вод, представляющих собой смесь хозяйственно бытовых стоков жилых районов и промстоков, поступает в городскую водоотводящую сеть и после очистки на очистных сооружениях сбрасывается в р. Черемшан. Сброс городских очистных сооружений составляет около 99% от общего объема сточных вод города  Димитровграда, что обусловлено тем, что большинство предприятий города осуществляют отведение сточных вод в хозяйственно-фекальную сеть города.

Проектная мощность городских очистных сооружений составляет 100 000 м3/сут., средняя фактическая производительность составляет 59 200 м3/сут. (около 60% от проектной мощности).  На городских очистных сооружениях Димитровграда используется традиционная технология на полную биологическую очистку, не предназначенная для обезвреживания загрязнений (таких как нефтепродукты, соли и ионы тяжелых металлов и др.), поступающих с промышленными сточными водами.

Состав городских очистных сооружений:

- сооружения механической очистки:

- приемная камера-резервуар для приема и усреднения сточных вод;

- решетки-дробилки;

- горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 штуки: диаметром 4 и 6 м);

- первичные радиальные отстойники (2 штуки: диаметром 28 и 30 м).

- биологическая очистка сточных вод:

- аэротенки (2 секции 2-х коридорных по 7000 м3 и 4 секции 2-х коридорных по 4400 м3);

- вторичные отстойники (2 штуки: диаметром 28 и 30 м).

- сооружения обеззараживания сточных вод:

- хлораторная установка производительностью 25 кг/ч;

- контактные резервуары (6 секций).

- сооружения по обработке осадка:

- центрифуги (3 штуки) для механического обезвоживания осадка;

- иловые площадки (2,9 га – 19 карт) для просушки илового осадка с дренажной системой.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в залив Куйбышевского водохранилища с правого берега в 48 км. от устья р. Черемшан через два сосредоточенных выпуска:

  - Затопленный выпуск через трубу диаметром 500 мм. Заглубление оголовка выпуска относительного отметки меженного уровня воды в реке составляет 1 м.

  - Береговой выпуск через трубу диаметром 900 мм. Излив очищенных сточных вод производится с высоты трех метров, средняя скорость потока составляет 0,98 м/с.

Ряд предприятий города имеют собственные выпуски сточных вод в природные водоемы:

- ОАО «Димитровградхиммаш» – 2 выпуска в р. Мелекесс;

- ОАО «Мелекесская прядильно-ткацкая мануфактура» –1 выпуск в р. Мелекесс;

- ГНЦ НИИАР – 3 выпуска в р. Черемшан и 1 выпуск в р. Ерыкла.

Однако анализ предоставленных сводных данных об объемах сбрасываемых сточных вод с территории города Димитровграда и содержании в них основных загрязняющих компонентах (табл. 23 и рис. 11, 12) позволяет сделать следующие выводы:

- в течение периода, охватывающего набор представленных данных, наблюдается стабилизация суммарного объема сбрасываемых сточных вод в 2002–2005 гг.;

- величинам объемов сброса сточных вод с территории города Димитровграда соответствует изменение суммарных годовых масс поступления в поверхностные водоемы легкоокисляемых органических веществ, оцениваемых по БПКполн.;

- сопоставимые суммарные массы сброса нитратного и аммонийного азота свидетельствуют о низкой эффективности удаления очистными сооружениями азотсодержащих биогенных компонентов;

- многократное увеличение с 2000 г. массы сброса веществ, относящихся к категории «прочие» может быть обусловлено изменением программ наблюдения и отчетности по дополнительным загрязняющим компонентам, которые могли быть обусловлены сбросами новых промышленных предприятий.

Таблица 25.

Сводные данные по сбросу загрязняющих веществ в водные объекты, т

| Загрязняющее вещество | Количество ВХВ по годам, т |
| --- | --- |
|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| БПК полн. | 363,9 | 334,9 | 310,7 | 228,3 | 238,8 | 254,8 | 246,3 | 245,1 | 250,2 |
| Нефтепродукты | 8,3 | 2,5 | 4,0 | 16,2 | 11,5 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,6 |
| Взвешенные вещества | 354,4 | 285,5 | 330,3 | 488,9 | 613,0 | 705,4 | 690,5 | 698,7 | 701,1 |
| Сухой остаток | 12793,7 | 11858,1 | 12413,4 | 13977,6 | 14330,1 | 14045,9 | 13828,7 | 13823,1 | 13805,6 |
| Хлорид-ион | 2622,3 | 3351,2 | 2944,3 | 3587,2 | 3543,6 | 2692,7 | 2565,8 | 2456,3 | 2578,4 |
| Сульфат-анионы | 2045,0 | 1615,3 | 1909,5 | 1859,6 | 1638,7 | 3362,9 | 2895,6 | 2885,6 | 2896,8 |
| Фосфаты (по Р) | 50,5 | 36,5 | 34,9 | 52,4 | 50,6 | 44,8 | 43,7 | 44,0 | 43,8 |
| Азот аммонийный | 22,6 | 66,9 | 59,0 | 36,5 | 70,7 | 90,0 | 88,5 | 87,5 | 89,0 |
| Азот нитритный | 4,3 | 2,6 | 5,8 | 1,5 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,7 |
| Азот нитратный | 137,6 | 111,2 | 135,5 | 111,8 | 120,0 | 107,3 | 106,8 | 107,1 | 106,6 |
| СПАВ | 3,8 | 5,2 | 3,5 | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 4,7 | 4,5 | 4,6 |
| Железо общее | 7,5 | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 0,5 | 4,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Прочие | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 408,6 | 564,0 | 551,1 | 548,0 | 546,0 | 547,1 |
| Объем сточных вод, тыс. м3 | 21585,0 | 22203,0 | 21851,0 | 20257,8 | 20462,0 | 21185,1 | 20986,4 | 21002,5 | 20992,3 |

Рис. 11. Суммарный объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы с территории города  Димитровграда.

| а) легкоокисляемые органические загрязнения по БПКполн. | б) нефтепродукты |
| --- | --- |
| в) фосфаты (по P) | г) азот аммонийный |
| д) азот нитритный | е) азот нитратный |
| ж) СПАВ | з) прочие загрязнения |

Рис. 12. Масса сброса отдельных видов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы с территории города Димитровграда.

Удаление отходов коммунальных жидких  в неканализованных районах города осуществляется специализированной автотехникой посредством откачки из выгребных ям и сливом в канализационные колодцы.

Помимо отведения прошедших предварительную очистку промышленных сточных вод важнейшим фактором воздействия на состояния поверхностных водоемов в районе города Димитровграда является организованное и неконтролируемое рассредоточенное поступление дождевых и талых вод. Выпуски дождевой канализации города не оборудованы системами очистки. Часть дождевых и талых вод поступает в городскую водоотводящую сеть.

3.	Развитие системы обращения с отходами

3.1.	Определение объемов образования отходов

3.1.1.	Инвентаризация объектов образования отходов

В общем виде годовое количество образующихся отходов определяется по следующей формуле:

ГНо= Но × Q,

где:

ГНо – годовое количество образующихся отходов, т;

Но – норма накопления отходов, т/расчет.ед.;

Q – расчетные единицы, относительно которых рассчитаны нормы образования отходов.

Норма накопления – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

К крупногабаритным (далее – КГО, крупногабаритные отходы) относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры. В проекте учитываются крупногабаритные отходы, образующиеся только от жилого сектора.

Отходы, образующиеся от хозяйствующих субъектов в данной работе не рассматриваются. В соответствии с действующим законодательством система обращения с такими видами отходов должна согласовываться со специально уполномоченным органом – Департаментом Росприроднадзора по ПФО.

В настоящее время отсутствует утвержденный норматив образования крупногабаритных отходов. На основании сведений о фактическом количестве образуемых крупногабаритных отходов и данных о численности населения расчетным путем определен ориентировочный норматив образованияданного вида отходов на территории города, который составил 0,24 м3 / 0,071 т.

В целях выявления изменений объемов образующихся отходов и обновления нормативно-правовой базы (за пятилетний период для жилого фонда и девятилетний период для юридических лиц)требуется проведение инструментальных замеров объемов фактически образуемых отходов в соответствии с "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест",утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88 (далее - СанПиН 42-128-4690-88), и согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР», утвержденным МЖКХ РСФСР 09.03.1982 г.

В ходе работы выполнена инвентаризация объектов образования твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории города Димитровграда.

При расчете объемов образования отходов от юридических лиц в тех случая, где на основании исходных данных не было определено количество сотрудников, приняты усредненные по городу значения отдельно для каждого типа юридических лиц.

Все отходообразователи занеcены в базу данных автоматизированной информационной системы MapInfo с географической привязкой местоположения к соответствующим зданиям на карте города. Таблицы Приложения № 1 к Генеральной схеме содержат географическую привязку в виде идентификационного номера объекта.

3.1.2.	Расчет  отходов лечебно - профилактических учреждений

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163, лечебно-профилактическое учреждение вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

Класс А.	Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам .

Класс Б.	Эпидемиологически опасные отходы.

Класс В.	Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г. Токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности.

Класс Д.	Радиоактивные отходы.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки должны быть промаркированы «Отходы. Класс А». Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются с использованием средств малой механизации и перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке (помещении). Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую красную маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 пакет завязывается или закрывается  с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б и В. Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Перемещение отходов класса Б и В за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается. Для сбора органических, жидких отходов класса Б и В должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия.

Для сбора острых отходов класса Б и В должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и другие), оборудование, относящиеся к медицинским отходам класса Г, собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в специально выделенных помещениях. Вывозятся специализированными предприятиями на договорных условиях.

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности.

При удалении отходов различных классов учитывается:

а)	отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательному термическому обезвреживанию;

б)	отходы класса А могут быть подвергнуты термическому обезвреживанию или вывезены на специальные полигоны.

На сегодняшний день в городе отсутствуют специально оборудованные объекты обезвреживания отходов лечебно-профилактических учреждений. Рекомендуется рассмотреть возможность строительства таких объектов.

3.1.3.	Расчет образования жидких коммунальных отходов неканализованного жилого фонда

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3 - 5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта - не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Периодичность вывоза жидких коммунальных отходов - по мере накопления, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

На территории города Димитровграда работает раздельная система водоотведения с очисткой сточных вод на городских очистных сооружениях (далее - ГОС). На территории города проложена разветвленная сеть самотечных коллекторов для сбора и подачи на очистные сооружения бытовых и промышленных сточных вод.

Городские очистные сооружения расположены в юго-западнойпромышленной зоне города, недалеко от берега реки Черемшан и предназначены для механической и биологической очистки бытовых и производственных сточных вод.

СогласноСП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 (далее - СП 42.13330.2011) , нормы накопления жидких коммунальных отходов  из выгребов (при отсутствии канализации) составляет 2000 - 3500 л на 1 человека в год.

В городе Димитровграде численность жителей, проживающих в неканализованных домах составляет 18 812 человек, из них в частном жилом секторе – 1 169 человек, многоквартирном жилом фонде – 17 643 человека.

Общее количество образующихся в городе Димитровграде жидкие коммунальные отходы из расчета на 18 812 человек составляет: (при условии нормы 2000л.)

18812 × 2000 = 37 624 000 (л) или 37 624,0 м3

Согласно СП 42.13330.2011норматив потребности в спецмашинах для санитарной очистки домовладений на 100000 жителейсоставляет 20 ассенизационных машин. Следовательно, для обслуживания жилых домов, не оборудованных централизованной канализацией, необходимо8 ед. техники, например, марки КО – 505А (базовое шасси КамАЗ-65115-1071-62) (Рис. 13).

Рис. 13 Ассенизаторская машина марки КО – 505А.

3.1.4 Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов для механизированной уборки улиц

В настоящее время в городе Димитровграде работает 4 организации, занимающихся санитарной очисткой территории города (табл.26, рис. 14).

Таблица 26.

Организации по механизированной уборке территории города Димитровграда

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Идеал» | пр.Автостроителей,116 |
| 2 | ООО «Сансервис»,ООО «Жилсервис» | ул.Промышленная,26 |
| 3 | ООО УК «ЖКХ – Сервис» | ул.Масленникова,82 |
| 4 | ООО «ГСХ» | пер.Енисейский,1б |

Рис. 14. Схема расположения баз спецтехники организаций по механизированной уборки территории города Димитровграда

В городе Димитровграде площадь усовершенствованного дорожного покрытия составляет 1 632 030,0 м2. Общие сведения о территориях города, подлежащих уборке, приведены в таблицах 27, 28.

Таблица 27.

Общие сведения о территориях города, подлежащих уборке (дорожная сеть)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорогтыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория I |
| 1. | Пр.Автостроителей | 3924,00 | 12,62 | 49,52 |
| 2. | Ул.Гвардейская | 1126,00 | 13,47 | 15,17 |
| 3. | Ул.Гоголя | 1468,00 | 12,88 | 18,91 |
| 4. | Ул.Гончарова | 421,00 | 10,00 | 4,21 |
| 5. | Спуск с ул.Гончарова | 470,00 | 9,00 | 4,23 |
| 6. | Пр.Димитрова | 1960,00 | 10,36 | 20,31 |
| 7. | Ул.Жуковского | 335,00 | 9,00 | 3,02 |
| 8. | Ул.Ш Интернационала | 1495,00 | 8,30 | 12,41 |
| 9. | Ул.Западная | 1456,00 | 9,00 | 13,10 |
| 10. | Ул.Королева | 647,00 | 9,00 | 5,82 |
| 11. | Ул.Куйбышева | 7950,00 | 12,18 | 96,83 |
| 12. | Ул.Кирпичная-Трудовая (развязка под путепроводом) | 490,00 | 12,30 | 6,03 |
| 13. | Пр.Ленина | 2558,00 | 13,22 | 33,82 |
| 14. | Ул.Менделеева | 430,00 | 9,00 | 3,87 |
| 15. | Спуск с ул.Менделеева | 700,00 | 12,00 | 8,40 |
| 16. | Ул.Горького | 1436,00 | 6,00 | 8,62 |
| 17. | Ул.50 лет Октября | 1750,00 | 10,50 | 18,38 |
| 18. | Площадь Советов | 250,00 | 32,50 | 8,13 |
| 19. | Ул.Парадизова (от ул.Трудовой до моста Кирпичного завода) | 1232,00 | 7,60 | 9,36 |
| 20. | Ул.Прониной | 575,00 | 21,30 | 12,25 |
| 21. | Ул.Свирская | 1909,00 | 11,50 | 21,95 |
| 22. | Ул.Трудовая | 780,00 | 7,66 | 5,97 |
| 23. | Ул.Юнг Северного Флота | 1083,00 | 10,21 | 11,06 |
| 24 | Ул.Мулловское шоссе | 3600,00 | 11,40 | 41,04 |
| 25. | Ул.пер.Гвардейский | 422,00 | 14,00 | 5,91 |
| 26. | Спуск по ул.Мересьева | 233,00 | 14,70 | 3,43 |
|  | ИТОГО 1 | 38700,00 | 309,70 | 441,72 |
| 27. | Ул.Алтайская | 606,00 | 10,66 | 6,46 |
| 28. | Ул.Братская | 945,00 | 10,48 | 9,90 |
| 29. | Ул.Восточная | 771,00 | 7,50 | 5,78 |
| 30. | Ул.Гагарина | 2651,00 | 9,30 | 24,65 |
| 31. | Ул.Ганенкова | 1613,00 | 6,08 | 9,81 |
| 32. | Дорога на пос.Дачный | 4363,00 | 7,10 | 30,98 |
| 33. | Ул.Кирпичная | 290,00 | 12,00 | 3,48 |
| 34. | Ул.Курчатова | 1634,00 | 9,00 | 14,71 |
| 35. | Ул.Мелекесская | 530,00 | 7,30 | 3,87 |
| 36. | Ул.Мориса Тореза | 530,00 | 15,00 | 7,95 |
| 37. | Ул.Октябрьская | 1466,00 | 9,00 | 13,19 |
| 38. | Ул.Потаповой | 2650,00 | 6,75 | 17,89 |
| 39. | Ул.Победы | 1156,00 | 6,60 | 7,63 |
| 40. | Ул.Промышленная | 2074,00 | 8,40 | 17,42 |
| 41. | Ул. П Пятилетки | 492,00 | 7,00 | 3,44 |
| 42. | Пер.Речной | 465,00 | 12,00 | 5,58 |
| 43. | Ул.Тараканова | 336,00 | 8,00 | 2,69 |
| 44. | Ул.Титова | 240,00 | 6,00 | 1,44 |
| 45. | Ул.Черемшанская | 2200,00 | 10,16 | 22,35 |
| 46. | Ул.Чапаева | 900,00 | 6,60 | 5,94 |
|  | ИТОГОкатегория II | 25912,00 | 174,93 | 215,17 |
| Категория III |
| 47. | Пер.Енисейский | 705,00 | 8,50 | 5,99 |
| 48. | Ул.Дрогобыческая | 1054,00 | 7,00 | 7,38 |
| 49. | Ул.Красноармейская | 1375,00 | 9,80 | 13,48 |
| 50. | Ул.Славского | 600,00 | 6,00 | 3,60 |
| 51. | Ул.Терешковой | 204,00 | 7,50 | 1,53 |
| 52. | Ул.Циолковского | 662,00 | 6,40 | 4,24 |
| 53. | Ул.Шишкина | 1263,00 | 7,00 | 8,84 |
| 54. | Ул.Юбилейная | 482,00 | 52,20 | 25,16 |
|  | ИТОГО категория III | 6345,00 | 104,40 | 70,21 |
| Категория IV |
| 55. | Ул.Аблова | 1884,95 | 4,95 | 9,33 |
| 56. | Ул.Ангарская | 1020,00 | 10,10 | 10,30 |
| 57. | Ул.Баданова | 1400,00 | 5,65 | 7,91 |
| 58. | Ул.Байкальская | 262,20 | 3,40 | 0,89 |
| 59. | Ул.Больничная | 940,00 | 5,83 | 5,48 |
| 60. | Ул.Большивистская | 706,00 | 4,25 | 3,00 |
| 61. | Ул.Бородина | 233,00 | 8,10 | 1,89 |
| 62. | Ул.Бурцева | 683,00 | 4,18 | 2,85 |
| 63. | Ул.Власть Труда | 736,00 | 6,00 | 4,42 |
| 64. | Ул.Вокзальная | 1698,70 | 7,60 | 12,91 |
| 65. | Ул. Горького | 645,10 | 5,63 | 3,63 |
| 66. | Пер.Горный | 266,00 | 2,40 | 0,64 |
| 67. | Пер.Гагарина | 240,00 | 2,80 | 0,67 |
| 68. | Ул.Дзержинского | 1078,00 | 7,20 | 7,76 |
| 69. | Ул.Донская | 425,90 | 5,40 | 2,30 |
| 70. | Ул.Жигулевская | 248,00 | 3,20 | 0,79 |
| 71. | Ул.Земина | 1200,00 | 4,50 | 5,40 |
| 72. | Ул.Ш Интернационала(от ул.Гагарина до ж/д линии) | 1695,00 | 6,00 | 10,17 |
| 73. | Ул.Калинина | 432,50 | 4,75 | 2,05 |
| 74. | Ул.Калугина | 803,30 | 6,10 | 4,90 |
| 75. | Ул.Камская | 716,90 | 6,83 | 4,90 |
| 76. | Ул.Комсомольская | 1942,70 | 7,20 | 13,99 |
| 77. | Ул.Куйбышева (съезд от д.4 до пересеч.ул.Парадизова) | 457,00 | 3,00 | 1,37 |
| 78. | Пер.Куйбышева | 416,00 | 3,19 | 1,33 |
| 79. | Ул.Кулькова | 2307,00 | 6,15 | 14,19 |
| 80. | Ул.Краснознаменная | 361,00 | 2,30 | 0,83 |
| 81. | Ул.Лебедевой | 200,00 | 1,80 | 0,36 |
| 82. | Ул. 1-я Линия | 376,00 | 4,40 | 1,65 |
| 83. | Ул. 9-я Линия | 1188,00 | 5,90 | 7,01 |
| 84. | Ул. 8-я Линия | 247,00 | 4,40 | 1,09 |
| 85. | Ул.Луговая | 837,00 | 6,00 | 5,02 |
| 86. | Ул.Патриса Лумумбы | 663,00 | 11,90 | 7,89 |
| 86. | Ул.Льва Толстого | 915,00 | 5,63 | 5,15 |
| 87. | Ул.Горького | 573,10 | 5,63 | 3,23 |
| 88. | Ул.Майора Кузнецова | 448,00 | 6,40 | 2,87 |
| 89. | Ул.Маркса | 707,80 | 5,28 | 3,74 |
| 90. | Ул.Московская | 1310,00 | 7,00 | 9,17 |
| 91. | Ул.Молодежная | 129,00 | 4,80 | 0,62 |

Таблица 27 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92. | Ул.Морозова | 168,00 | 5,95 | 1,00 |
| 93. | Ул.Народная | 551,00 | 7,80 | 4,30 |
| 94. | Ул.Неверова | 586,00 | 6,48 | 3,80 |
| 95. | Ул.Невская | 521,40 | 3,26 | 1,70 |
| 96. | Пер.Некрасова | 373,00 | 3,75 | 1,40 |
| 97. | Ул.Осипенко | 1640,50 | 7,00 | 11,48 |
| 98. | Ул.Партизанская | 251,00 | 5,50 | 1,38 |
| 99. | Ул.Парковая | 317,10 | 4,10 | 1,30 |
| 100. | Ул.Полевая | 849,00 | 3,50 | 2,97 |
| 101. | Ул.Пугачева | 762,10 | 5,21 | 3,97 |
| 102. | Ул.Потаповой | 503,10 | 9,74 | 4,90 |
| 103. | Ул.Пушкина | 2080,70 | 6,04 | 12,57 |
| 104. | Ул.Рабочая | 1008,80 | 6,00 | 6,05 |
| 105. | Ул.Расковой | 291,00 | 3,55 | 1,03 |
| 106. | Ул.Севастопольская | 506,00 | 3,35 | 1,70 |
| 107. | Ул.Степана Разина | 451,30 | 7,00 | 3,16 |
| 108. | Ул.Садовая | 2152,20 | 5,68 | 12,22 |
| 109. | Ул.Самарская | 1754,00 | 6,14 | 10,77 |
| 110. | Ул.Серебрякова | 1050,00 | 6,00 | 6,30 |
| 111. | Ул.Сибирская | 258,60 | 3,90 | 1,01 |
| 112. | Ул.Строителей | 1136,00 | 9,14 | 10,38 |
| 113. | Ул.Тараканова | 1049,30 | 6,48 | 6,80 |
| 114. | Пер.Тельмана | 220,00 | 5,00 | 1,10 |
| 115. | Пер.Типографский | 218,20 | 5,50 | 1,20 |
| 116. | Ул.Тухачевского | 2234,00 | 5,85 | 13,07 |
| 117. | Ул.Ульяновская | 422,00 | 9,30 | 3,92 |
| 118. | Ул.Федерации | 307,00 | 6,25 | 1,92 |
| 119. | Ул.Б.Хмельницкого | 2187,90 | 5,00 | 10,94 |
| 120. | Ул.Чайковского | 272,80 | 7,70 | 2,10 |
| 121. | Ул.Чкалова | 1316,20 | 6,30 | 8,29 |
| 122. | Ул.Черноморская | 300,00 | 3,00 | 0,90 |
| 123. | Ул.Шмидта | 540,00 | 5,50 | 2,97 |
| 124. | Ул.Шевченко | 500,00 | 4,40 | 2,20 |
| 125. | Ул.Энгельса | 464,00 | 8,00 | 3,71 |
| 126. | Дорога в сад. общ. "Черемшан", заезд с ул.Промышленная | 2400,00 | 7,50 | 18,00 |
| 127. | Дорога в сад. общ. в районе Кирпичного завода | 9000,00 | 3,50 | 31,50 |
| 128. | Дорога в сад.общ. "Черёмуха 1,2", в районе Инкубатора | 455,00 | 3,75 | 1,71 |
| 129. | Дорога в сад.общ. "Вишня" | 450,00 | 6,50 | 2,93 |
| 130. | Дорога в сад.общ.Льнокомбинат 1,2", в районе пер.Енисейский | 1620,00 | 3,50 | 5,67 |

Таблица 27 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131. | Дорога в сад.общ. "Черемшанский",заезд с пром.площадки "ГНЦ НИИАР" | 2100,00 | 7,50 | 15,75 |
| 132. | Дорога от переезда по ул.Октябрьской до ул.Ганенкова | 712,00 | 6,20 | 4,41 |
| 133. | Дорога по Мулловскому шоссе от поворота на АЗС до ГСК "Сигнал" | 700,00 | 9,00 | 6,30 |
| 134. | Дорога от ул.Шишкина до ул.Луговая | 215,00 | 8,00 | 1,72 |
|  | Дорога от ул.Шишкина до МБОУ СОШ № 27 | 85,00 | 4,50 | 0,38 |
| 135. | Заезд от ул. Куйбышева до городского кладбища | 552,00 | 4,00 | 2,21 |
| 136. | Дорога по ул.Парковая от ул.Т.Потаповой до морга | 150,00 | 6,00 | 0,90 |
| 137. | Дорога по ул.Промышленная,26 до ИК-10 | 2500,00 | 9,00 | 22,50 |
| 138. | Участок дороги от дома по ул.Чапаева,1 до дома по ул.Мелекесская,34 | 137,00 | 6,00 | 0,82 |
|  | Дорога по ул.Западная, 18-22 до пр.Автостроителей,57 (сквозные проезды) | 740,00 | 4,50 | 3,33 |
|  | ИТОГОкатегория IV | 79450,35 | 492,67 | 462,35 |
| Категория V |
| 139. | Ул.Аблова | 80,00 | 4,95 | 0,40 |
| 140. | Ул.Андреева | 1152,80 | 4,00 | 4,61 |
| 141. | Ул.Березовая | 372,00 | 3,80 | 1,41 |
| 142. | Ул.Барышева | 170,00 | 4,00 | 0,68 |
| 143. | Ул.Базарная | 486,50 | 3,70 | 1,80 |
| 144. | Ул.Бакаева | 517,00 | 4,60 | 2,38 |
| 145. | Ул.Больничная | 291,00 | 5,83 | 1,70 |
| 146. | Ул.Баумана | 374,00 | 3,50 | 1,31 |
| 147. | Ул.Артема Веселова | 193,00 | 4,66 | 0,90 |
| 148. | Ул.Ватутина | 298,00 | 3,00 | 0,89 |
| 149. | Ул.Вокзальная | 368,40 | 7,60 | 2,80 |
| 150. | Ул.Волжская | 367,60 | 4,07 | 1,50 |
| 151. | Ул.Герцена | 463,00 | 6,90 | 3,19 |
| 152. | Ул. Гоголя (заезды) | 527,30 | 4,00 | 2,11 |
| 153. | Пер.Горный | 576,90 | 2,60 | 1,50 |
| 154. | Ул.Громовой | 300,00 | 3,00 | 0,90 |
| 155. | Пер.Гагарина | 464,30 | 2,80 | 1,30 |
| 156. | Ул.Горная | 556,00 | 4,20 | 2,34 |

Таблица 27 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157. | Ул.Гастелло | 389,00 | 2,80 | 1,09 |
| 158. | Ул.Гайдара | 191,00 | 4,70 | 0,90 |
| 159. | Ул.Дорожная | 248,00 | 5,24 | 1,30 |
| 160. | Ул.Дубинина | 372,00 | 4,03 | 1,50 |
| 161. | Ул.Дзержинского | 190,00 | 5,50 | 1,05 |
| 162. | Ул.Донская | 537,00 | 5,40 | 2,90 |
| 163. | Ул.Западная | 502,00 | 7,92 | 3,98 |
| 164. | Ул.Зеленая | 439,00 | 2,90 | 1,27 |
| 165. | Ул.Земина | 1780,00 | 5,00 | 8,90 |
| 166. | Ул.Кавказская | 540,60 | 3,50 | 1,89 |
| 167. | Ул.Калинина | 631,60 | 4,75 | 3,00 |
| 168. | Ул.Кольцевая | 566,70 | 3,00 | 1,70 |
| 169. | Ул.Козлова | 980,00 | 5,10 | 5,00 |
| 170. | Ул.Космодемьянской | 843,70 | 3,20 | 2,70 |
| 171. | Ул.Конная | 262,00 | 5,70 | 1,49 |
| 172. | Ул.Крестьянская | 536,00 | 6,50 | 3,48 |
| 173. | Ул.Кирпичная | 144,00 | 4,16 | 0,60 |
| 174. | Ул.Крупской | 471,00 | 4,24 | 2,00 |
| 175. | Ул.Коммунальная | 502,00 | 5,40 | 2,71 |
| 176. | Ул.Кошевого | 154,00 | 3,25 | 0,50 |
| 177. | Ул.Крымская | 1143,00 | 5,60 | 6,40 |
| 178. | Ул.Краснознаменная | 361,00 | 3,60 | 1,30 |
| 179. | Пер.Кирова | 183,00 | 3,20 | 0,59 |
| 180. | Ул.Комсомольская | 400,00 | 3,50 | 1,40 |
| 181. | Ул.Котовского | 266,00 | 4,51 | 1,20 |
| 182. | Ул.Кутузова | 350,00 | 4,00 | 1,40 |
| 183. | Ул.Краснофлотская | 112,00 | 4,46 | 0,50 |
| 184. | Пос.Лесхоза | 220,00 | 4,10 | 0,90 |
| 185. | Ул.Лазо | 906,00 | 3,20 | 2,90 |
| 186. | Ул.Лебедева | 222,00 | 1,80 | 0,40 |
| 187. | Ул.Льнянщиков | 1014,10 | 3,55 | 3,60 |
| 188. | Ул.Ленинградская | 746,00 | 5,36 | 4,00 |
| 189. | Ул.Лесная Горка | 651,00 | 3,80 | 2,47 |
| 190. | Ул.Лесная | 433,00 | 3,46 | 1,50 |
| 191. | Ул.Ленинская | 532,00 | 3,20 | 1,70 |
| 192. | Ул.Луговая | 678,00 | 3,00 | 2,03 |
| 193. | Ул.6-я Линия | 560,00 | 6,25 | 3,50 |
| 194. | Ул. 7-я Линия | 453,30 | 3,75 | 1,70 |
| 195. | Ул. 8-я Линия | 113,60 | 4,40 | 0,50 |
| 196. | Ул.Масленникова | 1094,30 | 5,30 | 5,80 |
| 197. | Ул.Матросова | 200,00 | 4,00 | 0,80 |
| 198. | Ул.Марфина | 507,00 | 3,27 | 1,66 |
| 199. | Ул.Металлистов | 794,50 | 3,65 | 2,90 |
| 200. | Ул.Мичурина | 125,00 | 4,00 | 0,50 |
| 201. | Ул.Миюсовой | 420,00 | 4,00 | 1,68 |

Таблица 27 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202. | Ул.Мукомольная | 571,40 | 4,20 | 2,40 |
| 203. | Ул.Мостовая | 491,00 | 3,66 | 1,80 |
| 204. | Ул.Мусоровой | 739,20 | 3,10 | 2,29 |
| 205. | Ул.Матвеева | 271,00 | 3,70 | 1,00 |
| 206. | Ул.Маяковского | 496,50 | 2,82 | 1,40 |
| 207. | Ул.Наумовой | 540,50 | 3,70 | 2,00 |
| 208. | Ул.Народная | 580,70 | 5,45 | 3,16 |
| 209. | Ул.Озерная | 410,00 | 3,41 | 1,40 |
| 210. | Ул.Осипенко | 759,00 | 4,00 | 3,04 |
| 211. | Ул.Парковая | 926,80 | 4,10 | 3,80 |
| 212. | Ул.Первомайская | 587,00 | 6,30 | 3,70 |
| 213. | Ул.Печерская | 441,00 | 2,94 | 1,30 |
| 214. | Ул.Пирогова | 1033,00 | 3,50 | 3,62 |
| 215. | Ул.Питомная | 266,00 | 6,40 | 1,70 |
| 216. | Ул.Пригородная | 144,00 | 6,90 | 0,99 |
| 217. | Ул.Пролетарская | 482,70 | 2,90 | 1,40 |
| 218. | Ул.Профсоюзная | 541,00 | 4,60 | 2,49 |
| 219. | Ул.Попова | 694,00 | 3,60 | 2,50 |
| 220. | Ул.Почтовая | 317,00 | 2,80 | 0,89 |
| 221. | Ул.Поташная | 727,00 | 4,95 | 3,60 |
| 222. | Ул.Пестеля | 280,00 | 3,57 | 1,00 |
| 223. | Ул.Репина | 111,00 | 3,00 | 0,33 |
| 224. | Ул.Рылеева | 360,00 | 4,00 | 1,44 |
| 225. | Ул.Садовая | 316,90 | 5,68 | 1,80 |
| 226. | Ул.Самарская | 147,00 | 6,10 | 0,90 |
| 227. | Ул.Северная | 320,00 | 4,00 | 1,28 |
| 228. | Ул.Свердлова | 537,80 | 2,80 | 1,51 |
| 229. | Ул. Свирская (от маг "Сервер" до ПЧ №5) | 695,00 | 4,50 | 3,13 |
| 230. | Ул.Суворова | 310,00 | 3,80 | 1,18 |
| 231. | Ул.Смирнова | 130,00 | 3,80 | 0,49 |
| 232. | Ул.Севастопольская | 119,40 | 3,35 | 0,40 |
| 234. | Ул.Сенная | 1089,00 | 5,69 | 6,20 |
| 235. | Ул.Советская | 1559,60 | 2,85 | 4,44 |
| 236. | Пер.Стахановский | 102,00 | 3,92 | 0,40 |
| 237. | Ул.Тимирязева | 983,10 | 3,56 | 3,50 |
| 238. | Ул.Титова | 460,60 | 5,21 | 2,40 |
| 239. | Ул.Тургенева | 873,00 | 2,63 | 2,30 |
| 240. | Пер.Тургенева | 180,00 | 2,80 | 0,50 |
| 241. | Ул.Толстого | 461,80 | 5,63 | 2,60 |
| 242. | Ул.Уральская | 542,00 | 4,05 | 2,20 |
| 243. | Ул.Ульяновская | 769,00 | 4,03 | 3,10 |
| 244. | Ул.Фабричная | 175,00 | 5,70 | 1,00 |
| 245. | Ул.Фестивальная | 320,00 | 3,10 | 0,99 |
| 246. | Ул.Фрунзе | 535,00 | 4,48 | 2,40 |

Таблица 27 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247. | Ул.Хмельницкого | 400,00 | 5,00 | 2,00 |
| 248. | Ул.Черепичная | 170,00 | 3,00 | 0,51 |
| 249. | Ул.Чернышевского | 183,86 | 3,20 | 0,59 |
| 250. | Ул.Чехова | 206,00 | 3,00 | 0,62 |
| 251. | Ул.Чайкиной | 262,00 | 3,43 | 0,90 |
| 252. | Ул.Шевченко | 159,00 | 4,40 | 0,70 |
| 253. | Ул.Школьная | 350,00 | 3,70 | 1,30 |
| 254. | Ул.Шевцовой | 250,00 | 3,00 | 0,75 |
| 255. | Ул.Щорса | 540,00 | 3,50 | 1,89 |
| 256. | Ул.Эшенбаха | 1047,00 | 3,60 | 3,77 |
| 257. | Ул.Яшнева | 379,00 | 3,70 | 1,40 |
| 258. | Ул.Безымянная | 1559,00 | 3,00 | 4,68 |
| 259. | Ул.50 лет Октября | 587,00 | 3,00 | 1,76 |
| 260. | Дорога от ул.Суворова до ул.Ангарская | 527,30 | 4,00 | 2,11 |
| 261. | Дорога "Тропа здоровья" (от ул.Менделева до озера "Лесное" | 725,00 | 2,50 | 1,81 |
| 262. | Дорога к спасательной станции МЧС | 290,00 | 3,50 | 1,02 |
|  | ИТОГОкатегория V | 60353,36 | 505,27 | 246,74 |
| ВСЕГО по городу: |
|  | Категория I | 38700,00 | 309,70 | 441,72 |
|  | Категория II | 25912,00 | 174,93 | 215,17 |
|  | Категория III | 6345,00 | 104,40 | 70,21 |
|  | Категория IV | 79450,35 | 492,67 | 462,35 |
|  | Категория V | 60353,36 | 505,27 | 246,74 |
|  | Общееколичествопогороду | 210760,71 | 1586,97 | 1436,19 |

Таблица 28.

Общие сведения о территориях города, подлежащих уборке (тротуары и др.)

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорогтыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тротуары |
| 1. | Пр.Автостроителей | I | 3924,00 | 3,17 | 12,44 |
| 2. | Ул.Алтайская | II | 1212,00 | 1,50 | 1,82 |
| 3. | Ул.Братская | II | 700,00 | 2,00 | 1,40 |
| 4. | Ул.Восточная | II | 771,00 | 1,50 | 1,16 |
| 5. | Верхний Пруд (со стороны путепровода) | III | 450,00 | 1,50 | 0,68 |
| 6. | Ул.Гагарина | II | 3800,00 | 3,50 | 13,30 |
| 7. | Ул.Гончарова | I | 842,00 | 2,50 | 2,11 |
| 8. | Ул.Гвардейская | I | 2166,60 | 1,50 | 3,25 |

Таблица 28 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ул.Гоголя | I | 2936,00 | 2,50 | 7,34 |
| 10. | Пр.Димитрова | I | 3920,00 | 2,00 | 7,84 |
| 11. | Ул.Дрогобыческая | III | 1796,20 | 1,60 | 2,87 |
| 12. | Пер.Енисейский | III | 378,00 | 2,00 | 0,76 |
| 13. | Ул.Западная | I | 2912,00 | 2,00 | 5,82 |
| 14. | Ул.Западная,17 до ул.Победы | III | 1100,00 | 2,00 | 2,20 |
| 15. | Ул.Ш Интернационала | I | 933,30 | 1,50 | 1,40 |
| 16. | Ул.Королева | I | 1294,00 | 3,00 | 3,88 |
| 17. | Ул.Курчатова | II | 3268,00 | 1,50 | 4,90 |
| 18. | Ул.Куйбышева | I | 11112,00 | 2,00 | 22,22 |
| 19. | Пр.Ленина | I | 5116,00 | 2,20 | 11,26 |
| 20. | Ул. 9-я Линия | IV | 848,00 | 1,50 | 1,27 |
| 21. | Ул.Менделеева | I | 860,00 | 1,50 | 1,29 |
| 22. | Ул.Октябрьская | II | 2932,00 | 1,50 | 4,40 |
| 23. | Ул.Осипенко | IV | 791,20 | 2,40 | 1,90 |
| 24. | Ул.50 лет Октября | I | 400,00 | 1,20 | 0,48 |
| 25. | Площадь Советов | I | 872,00 | 2,00 | 1,74 |
| 26. | Ул.Прониной | I | 1150,00 | 2,00 | 2,30 |
| 27. | Ул.Победы | II | 900,00 | 1,60 | 1,44 |
| 28. | Ул.Свирская | I | 2618,00 | 2,00 | 5,24 |
| 29. | Пер.Речной | II | 930,00 | 2,00 | 1,86 |
| 30. | Ул.Потаповой | II | 1750,00 | 2,50 | 4,38 |
| 31. | Ул.Терешковой | III | 408,00 | 2,00 | 0,82 |
| 32. | Ул.М.Тореза | II | 1060,00 | 1,50 | 1,59 |
| 33. | Ул.Черемшанская | II | 950,00 | 2,00 | 1,90 |
| 34. | Ул.Циолковского | III | 662,00 | 1,00 | 0,66 |
| 35. | Ул.Юнг Северного Флота | I | 2010,00 | 1,00 | 2,01 |
|  | ИТОГО по тротуарам: |  | 67772,30 | 67,17 | 139,91 |
| Заезды (выезды) |
| 1 | Пр.Автостроителей 6 |  |  |  | 0,60 |
| 2 | Пр.Автостроителей 21 |  |  |  | 1,20 |
| 3 | Пр.Автостроителей 38 |  |  |  | 0,60 |
| 4 | Пр.Автостроителей 50 |  |  |  | 0,90 |
| 5 | Пр.Автостроителей 27 |  |  |  | 0,90 |
| 6 | Пр.Автостроителей 56 |  |  |  | 0,60 |
| 7 | Пр.Автостроителей 37 |  |  |  | 0,60 |
| 8 | Пр.Автостроителей 60 |  |  |  | 0,60 |
| 9 | Пр.Автостроителей 72 |  |  |  | 0,40 |
| 10 | Пр.Автостроителей 45 |  |  |  | 0,90 |
| 11 | Пр.Автостроителей 76 |  |  |  | 0,60 |
| 12 | Ул.Западная 12 |  |  |  | 1,20 |
| 13 | Ул.Западная 1 |  |  |  | 1,40 |
| 14 | Ул.Западная 26 |  |  |  | 1,50 |
| 15 | Ул.Западная 30 |  |  |  | 0,90 |

Таблица 28 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ул.Западная 36 |  |  |  | 0,90 |
| 17 | Пр.Димитрова 1 |  |  |  | 0,60 |
| 18 | Пр.Димитрова 7 |  |  |  | 0,60 |
| 19 | Пр.Димитрова 9 |  |  |  | 0,40 |
| 20 | Пр.Димитрова 11 |  |  |  | 0,40 |
| 21 | Пр.Димитрова 15 |  |  |  | 0,40 |
| 22 | Пр.Димитрова 17 |  |  |  | 0,60 |
| 23 | Пр.Димитрова 25 |  |  |  | 0,60 |
| 24 | Пр.Димитрова 27 |  |  |  | 0,40 |
| 25 | Пр.Димитрова 33 |  |  |  | 0,40 |
| 26 | Пр.Димитрова 37 |  |  |  | 0,40 |
| 27 | Пр.Димитрова 45 |  |  |  | 0,20 |
| 28 | Ул.Дрогобыческая 63 |  |  |  | 0,90 |
| 29 | Ул.Дрогобыческая 59 |  |  |  | 0,60 |
| 30 | Ул.Дрогобыческая 51 |  |  |  | 0,60 |
| 31 | Ул.Дрогобыческая 49 |  |  |  | 0,60 |
| 32 | Ул.Дрогобыческая 41 |  |  |  | 0,30 |
| 33 | Ул.Дрогобыческая 23 |  |  |  | 1,00 |
| 34 | Ул.Дрогобыческая 29 |  |  |  | 1,20 |
| 35 | Ул.Дрогобыческая 33 |  |  |  | 0,40 |
| 36 | Ул.Дрогобыческая 39 |  |  |  | 0,40 |
| 37 | Ул.Победы 2а |  |  |  | 0,40 |
| 38 | Ул.Победы 5 |  |  |  | 0,20 |
| 39 | Ул.Победы 7 |  |  |  | 0,40 |
| 40 | Ул.Победы 4 |  |  |  | 0,30 |
| 41 | Ул.Победы 18 |  |  |  | 0,30 |
| 42 | Ул.Победы 20 |  |  |  | 0,20 |
| 43 | Ул.Свирская 17 |  |  |  | 2,25 |
| 44 | Ул.Свирская 23 |  |  |  | 0,90 |
| 45 | Ул.Свирская 27 |  |  |  | 0,60 |
| 46 | Ул.Октябрьская 63 |  |  |  | 1,20 |
| 47 | Ул.Королева 2 |  |  |  | 0,40 |
| 48 | Ул.Королева 1 |  |  |  | 0,60 |
| 49 | Ул.Королева 4 |  |  |  | 0,60 |
| 50 | Ул.Королева 7 |  |  |  | 0,60 |
| 51 | Ул.Королева 6 |  |  |  | 0,90 |
| 52 | Ул.Королева 9 |  |  |  | 0,60 |
| 53 | Ул.Королева 11 |  |  |  | 0,60 |
| 54 | Ул.Королева 10 |  |  |  | 0,90 |
| 55 | Ул.Королева 13 |  |  |  | 0,60 |
| 56 | Ул.Королева 15 |  |  |  | 0,40 |
| 57 | Ул.Куйбышева 42 |  |  |  | 0,30 |
| 58 | Ул.Куйбышева 16 |  |  |  | 0,90 |
| 59 | Ул.Куйбышева 2а |  |  |  | 0,90 |
| 60 | Ул.Куйбышева 247 |  |  |  | 0,90 |

Таблица 28 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Ул.Куйбышева 282а |  |  |  | 0,40 |
| 62 | Ул.Куйбышева 255а |  |  |  | 0,90 |
| 63 | Ул.Куйбышева 259 |  |  |  | 0,90 |
| 64 | Ул.Куйбышева 261 |  |  |  | 0,90 |
| 65 | Ул.Куйбышева 295 |  |  |  | 0,40 |
| 66 | Ул.Куйбышева 323 |  |  |  | 0,90 |
| 67 | Ул.Куйбышева 319 |  |  |  | 0,90 |
| 68 | Ул.Куйбышева 325 |  |  |  | 0,60 |
| 69 | Ул.Куйбышева 327 |  |  |  | 0,80 |
| 70 | Ул.Куйбышева 272 |  |  |  | 0,90 |
| 71 | Ул.Куйбышева 268 |  |  |  | 0,20 |
| 72 | Ул.Куйбышева 284а |  |  |  | 0,60 |
| 73 | Ул.Циолковского 9а |  |  |  | 0,30 |
| 74 | Ул.Циолковского 9 |  |  |  | 0,60 |
| 75 | Ул.Циолковского 8 |  |  |  | 0,80 |
| 76 | Ул.Циолковского 7 |  |  |  | 0,30 |
| 77 | Ул.Циолковского 5 |  |  |  | 0,30 |
| 78 | Ул.Циолковского 3а |  |  |  | 0,40 |
| 79 | Ул.50 лет Октября 106 |  |  |  | 0,60 |
| 80 | Ул.50 лет Октября 82 |  |  |  | 0,60 |
| 81 | Ул.Прониной 12 |  |  |  | 0,60 |
| 82 | Ул.Прониной 6 |  |  |  | 0,80 |
| 83 | Ул.Лермонтова 2 |  |  |  | 0,60 |
| 84 | Ул.Гвардейская 33 |  |  |  | 0,90 |
| 85 | Ул.Гвардейская 45 |  |  |  | 0,90 |
| 86 | Ул.Гвардейская 53 |  |  |  | 0,90 |
| 87 | Ул.Гвардейская 38 |  |  |  | 0,90 |
| 88 | Ул.Гвардейская 36 |  |  |  | 0,90 |
| 89 | Ул.Гвардейская 34 |  |  |  | 0,90 |
| 90 | Ул.Гвардейская 24а |  |  |  | 0,40 |
| 91 | Ул.Гвардейская 6 |  |  |  | 0,40 |
| 92 | Ул.Гвардейская 10 |  |  |  | 0,40 |
| 93 | Ул.Гвардейская 20 |  |  |  | 0,40 |
| 94 | Пр.Ленина 43 |  |  |  | 0,60 |
| 95 | Пр.Ленина 39 |  |  |  | 0,60 |
| 96 | Пр.Ленина 37 |  |  |  | 0,60 |
| 97 | Пр.Ленина 42 |  |  |  | 0,40 |
| 98 | Пр.Ленина 40 |  |  |  | 0,40 |
| 99 | Пр.Ленина 38 |  |  |  | 0,40 |
| 100 | Пр.Ленина 34 |  |  |  | 0,40 |
| 101 | Пр.Ленина 61 |  |  |  | 0,90 |
| 102 | Пр.Ленина 7 |  |  |  | 0,40 |
| 103 | Пр.Ленина 27 |  |  |  | 0,60 |
| 104 | Пр.Ленина 25 |  |  |  | 0,40 |
| 105 | Пр.Ленина 30 |  |  |  | 0,60 |

Таблица 28 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Пр.Ленина 28 |  |  |  | 75 |
| 107 | Пр.Ленина 16 |  |  |  | 50 |
| 108 | Пр.Ленина 14 |  |  |  | 50 |
| 109 | Пр.Ленина 14 |  |  |  | 50 |
| 110 | Пр.Ленина 14 |  |  |  | 50 |
| 111 | Пр.Ленина 14 |  |  |  | 0,50 |
| 112 | Пр.Ленина 10 |  |  |  | 0,40 |
| 113 | Пр.Ленина 8 |  |  |  | 0,40 |
| 114 | Пр.Ленина 4 |  |  |  | 0,40 |
| 115 | Пр.Ленина 17,17а (ЦКиД "Восход") |  |  |  | 1,20 |
| 116 | Пр.М.Тореза 7 |  |  |  | 0,90 |
| 117 | Пр.М.Тореза 3 |  |  |  | 0,90 |
| 118 | Пр.М.Тореза 9 |  |  |  | 0,40 |
| 119 | Пр.М.Тореза 7 |  |  |  | 0,40 |
| 120 | Пр.М.Тореза 1 |  |  |  | 0,90 |
| 121 | Ул.Гончарова 8 |  |  |  | 0,40 |
| 122 | Ул.Гончарова 6 |  |  |  | 0,75 |
| 123 | Ул.Гончарова 7 |  |  |  | 0,40 |
| 124 | Ул.Гончарова 5 |  |  |  | 0,40 |
| 125 | Ул.Гончарова 3 |  |  |  | 0,40 |
| 126 | Ул.Гончарова 1 |  |  |  | 0,40 |
| 127 | Ул.Менделеева 10 |  |  |  | 0,60 |
| 128 | Ул.Менделеева 8 |  |  |  | 0,60 |
| 129 | Ул.Менделеева 6 |  |  |  | 0,60 |
| 130 | Ул.Менделеева 2 |  |  |  | 0,60 |
|  | ИТОГОпозаездам (выездам): |  |  |  | 8,265 |
| Площадь убираемых парковочных карманов по автомобильнымдорогам местного значения в границах города Димитровграда по категориям |
| №№ | Наименование улиц | Категория | Протяженность, размеры парковочного кармана (длина и ширина) | Убираемая площадь в кв.м |
| 1. | Ул.Автостроителей 60 | I | 57,0х3,0 | 0,17 |
| 2. | Ул.Гоголя 44 | I | 12,0х3,0 | 0,03 |
| 3. | Пр.Димитрова 9 до 13 | I | 178,0х4,0 | 0,71 |
| 4. | Пр.Димитрова 10, 8, 6 | I | дорога 276х4,0=1104 карманы:1)5,0х74,0=370,0 2)5,0х50,0=250,0 3)5,0х48,0=240,0 | 1,96 |
| 5. | Пр.Димитрова 35-37 | I | 35,0х2,0 | 0,07 |
| 6. | Пр.Димитрова 47-49 | I | 26,0х2,0 | 0,05 |
| 7. | Ул.Западная,20 | I | 46,0х3,0 | 0,14 |
| 8. | Ул.Западная,13 | I | 64,0х4,0 | 0,26 |
| 9. | Ул.Западная,32 | I | 55,0х3,0 | 0,17 |
| 10. | Ул.Куйбышева,32 | I | 231,0х05,0 | 1,16 |

Таблица 28 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ул.Куйбышева ("Мост Влюбленных") | I | 20,0х55,0 | 1,10 |
| 12. | Ул.Куйбышева 240, 258 | I | 200,0х7,5 | 1,50 |
| 13. | Ул.Куйбышева 268 | I | 56,0х4,0 | 0,22 |
| 14. | Ул.Куйбышева 291 | I | 45,0х6,0 | 0,27 |
| 15. | Ул.Куйбышева,310 | I | 54,0х4,0 | 0,22 |
| 16. | Ул.Куйбышева 323 | I | 20,0х4,0 | 0,08 |
| 17. | Пр.Ленина 13,15 | I | 70,0х3,0 | 0,21 |
| 18. | Пр.Ленина 14 | I | 80,0х3,0 | 0,24 |
| 19. | Пр.Ленина 18 | I | 28,0х2,5 | 0,07 |
| 20. | Пр.Ленина 20 | I | 20,0х2,5 | 0,05 |
| 21. | Пр.Ленина 32 (2 кармана) | I | (18,0+15,0)х2,5 | 0,08 |
| 22. | Мулловской шоссе (магазин "Магистраль") | I | 34,0х19,0 | 0,65 |
| 23. | Ул.Менделеева (от пр.Ленина) | I | 150,0х3,0+264,0х5,0 | 1,77 |
| 24. | Ул.Победы,2а | III | 36,0х3,0 | 0,11 |
| 25. | Пер.Речной 26 | I | 15,0х2,5 | 0,04 |
| 26. | Ул.Свирская 21 | I | 9,0х6,0 | 0,05 |
| 27. | Ул.Свирская у магазинов | I | 180,0х3,0 | 0,54 |
| 28. | Ул.Свирская 25А | I | 25,0х5,5 | 0,14 |
| 29. | Ул.Свирская 29 | I | 19,0х8,0 | 0,15 |
| 30. | Ул.Терешковой 8 (за памятником Г.Димитрову) | III | 43,0х12,0 | 0,52 |
| 31. | Ул.Юнг Северного Флота (перед издательством 25 Канал) | I | 19,0х4,0 | 0,08 |
| 32. | Ул.Юнг Северного Флота (перед гипермаркетом "Магнит") | I | 200,0х6,0 | 0,08 |
|  | ИТОГО по парковочным карманам: |  |  | 12,88 |
| Перечень убираемых внутриквартальных дорог местного значения |
| 1. | Ул.Гвардейская 49,51 до ул.Строителей 41 | III | 250,0х5,0 | 1,25 |
| 2. | Ул.Дрогобычская 33,37 | III | 36,0х3,5 | 0,13 |
| 3. | Ул.Западная до ул.Московская,67 | IV | 465,0х7,0 | 3,26 |
|  | Ул. Автостроителей 51 до гор.суда | III | 79,0х4,0 | 0,32 |
|  | Ул.Западная, 18-22, ул.Автостроителей,57 (заезды) | IV | 750,0х4,46 | 3,35 |
| 3. | Ул.Курчатова 28,30 | III | 610,0х5,0 | 3,05 |
| 4. | Ул.Куйбышева 282,284 до магазина | III | 380,0х6,0 | 2,28 |
| 5. | Ул.Куйбышева 307,293,детский садик | III | 170,0х6,0 | 1,02 |

Таблица 28 (продолжение)

| № п/п | Наименование улиц | Категория дорог | Протяженность дорог(по паспортным данным) м.п. | Ширина дорог (по паспортным данным) м.п. | Убираемая площадь дорог тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ул.Куйбышева 374, 374а, 376, 376а, 378, 378а | IV | 210,0х6,0 | 1,26 |
| 7. | Ул.Куйбышева 247,245 до ул.Бурцева | III | 400,0х4,0 | 1,60 |
| 8. | Пр.Ленина 9,11,13,15 до ЦКиД "Восход" | III | 346,0х3,8 | 1,31 |
| 9. | Пр.Ленина,22 и до 28, заезды-выезды из микрорайона | III | 279,0х6,0 | 1,67 |
| 10. | Ул.Победы,12а до ул.Западная,13 | III | 6450х3,0х2,0 | 3,87 |
| 11. | Ул.Свирская (вдоль молочного техникума) | III | 151,0х8,5 | 1,30 |
| 12. | Ул.Свирская 2,4 до ул.Западная | III | 680,0х3,0 | 2,04 |
| 13. | Ул.Димитрова,17-19 (заезд) | IV | 135,0х3,0 | 0,41 |
| 14. | Ул.Димитрова 4-10 (вокруг домов) | IV | 1157,0х3,5 | 4,05 |
| 15. | Ул,Королева 10, 8, 8а,8б | III | 170,0х6,8 | 1,16 |
| 16. | Ул.Театральная, 1-5, 7-4а | III | 421,0х3,5 | 1,47 |
|  | ИТОГО |  |  | 34,79 |
|  | ВСЕГО по городу: |  |  |  |
|  | Тротуары |  |  | 139,91 |
|  | Заезды (выезды) |  |  | 8,27 |
|  | Карманы |  |  | 12,88 |
|  | Внутриквартальные дороги |  |  | 34,79 |
|  | Общееколичествопогороду: |  |  | 1632,03 |

Расчет необходимого количества спецмашин для механизированной уборки улиц произведен в соответствии с Приказом ФДС РФ от 12.08.1999 N 272 "Об утверждении "Нормативов потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог". Расчеты произведены на основании площадей проезжей части города Димитровграда.

Таблица 29.

Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в летний период ( с 16 апреля по 30 сентября - 168 дней)

| Операции | Автодороги города по категориям |
| --- | --- |
|  | I - II | III - IV | V |
|  | Кратность выполнения работ | Кратность выполнения работ | Кратность выполнения работ |
| Мойка, полив дорожных покрытий на 100% площадей дорог | 72 раза за сезон (1 раз в 2 дня) | 25 раз за сезон (1 раз в 5 дней) | Не предусмотрено |
| Подметание дорожных покрытийна 60% площади дорог с предварительным увлажнением | 72 раза за сезон (1 раз в 2 дня) | 25 раз за сезон (1 раз в 5 дней) | Не предусмотрено |
| Уборка снега, мусора, песчаных и грунтовых наносов с проезжей части дорог | 11 раз за сезон (2 раза в месяц) | 11 раз за сезон (2 раза в месяц) | Не предусмотрено |
| Патрулирование автодорог | 24 раза за сезон (1 раз в неделю) | 12 раз за сезон (1 раз в 2 недели) | Не предусмотрено |
| Грейдерование грунтовых дорог | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 2 раза в сезон |

Таблица 30.

Периодичность проведения видов работ по содержанию улично-дорожной сети города Димитровграда в зимний период ( с 1 октября по 15 апреля - 197 дней)

| Наименование операции | Периодичность циклов в сезон |
| --- | --- |
|  | 1-2 категория | 3 категория, внутриквартальные | 4 категория | 5 категория |
| Содержание дорог |
| Мехподметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами, по всей ширине проезжей части (100%) | 120 | 110 | 22 | 22 |
| Расчистка заездных карманов остановок общественного транспорта, разворотов, перекрестков (100%) | 120 | 110 | - | - |
| Погрузка ПГМ | 100 | 90 | - | - |
| Посыпка дорог ПГМ (70% от общей площади дорог) | 100 | 90 | - | - |
| Удаление уплотненного снега автогрейдерами (30% от общей площади дорог) | 110 | 75 | - | - |
| Подготовка вала (формирование снежных валов) автогрейдерами (30% от общей площади дорог) | 110 | 75 | - | - |

Расчеты основывались на технических характеристиках комбинированной дорожной машины КО-829Д (базовое шасси КамАЗ - 53605), т.к. данный автомобиль обеспечивает уборку улиц как в летнее, так и в зимнее время.

Поливомоечное и подметально-уборочное оборудование

Расчет техники производится по формуле:

где:

F – обрабатываемая площадь проезжей части, м2:

I – II категории дорог – 656 890 м2 (441 720 км2 – I категория, 215 170 км2 – II категория);

III – IV категории дорог – 532 560 м2 (70 210 – III категория, 462 350 км2 – IV категория).

кц – коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон:

кц= 72 (1 раз в 2 дня в летний период) – для I – II категории дорог;

кц= 25 (1 раз в 5 дней) – для III - IV категории дорог.

кпр – коэффициент, учитывающий перекрытие проходов машины (кnp= l,2);

Пэ – эксплуатационная производительность машины, м2/ч (Пэ =20000 м2/ч (ширина рабочей зоны – 2,5м; рабочая скорость движения = 8км/ч)) (Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации Мин-во ЖКХ 1989 г.);

Тс – продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

mТ, – число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 168 рабочих дней в течение летнего периода);

кип – коэффициент использования парка (кип=0,7).

где:

n – число ездок при полуторасменном режиме;

t1 – время работы на линии на одной заправке водой/до заполнения бункера сметом, ч;

где:

T – количество рабочих часов в смену, ч (Т = 12ч, полуторасменный режим);

t0 – время, затрачиваемое на поездку к месту опорожнения бункера от смета и заправки водой, а также опорожнение бункера и заправку водой, ч.

где:

tзв– время работы на линии на одной заправке водой, ч;

Vв – емкость бака для воды, м3 (Vв = 8,5 м3);

g – расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м2 (g = 0,05 л/м2);

v – рабочая скорость движения машины, км/ч (v = 8 км/ч);

b – ширина поливки, м (b = 2,5м).

Время работы до заполнения бункера сметом:

где:

Vсм – емкость бункера для смета, м3 (Vсм = 4,5м3);

p – плотность смета, г/см3 (p = 1,5 г/см3);

Q– уровень засоренности покрытия, г/м2 (Q = 50 г/м2 – предельно допустимый уровень для проезжей части дорог грузового движения);

b – ширина подметания, м (b = 2,5м);

v – рабочая скорость движения машины, км/ч (v = 8 км/ч);

kк – коэффициент качества уборки (kк = 0,8).

Исходя из того, что время работы на одной заправке водой меньше времени заполнения бункера сметом, расчет времени работы машины на линии (t1) ведется по минимальному значению – 8,4 часов.

Время, затрачиваемое на поездку к месту опорожнения бункера от смета и заправки водой, а также опорожнение бункера и заправку водой:

где:

tз – время заправки водой, ч (tз = 0,2ч);

tРсм– время опорожнения бункера смета, ч (tРсм = 0,15ч);

lв – среднее расстояние до пункта заправки водой/опорожнения бункера смета, км

(lв = 5 км);

v – средняя скорость движения машины, км/ч (v = 40 км/ч).

I – II категории дорог:

nПУ = 656 890 × 72 × 1,2/20000 × 10,9 × 168 × 0,7 = 2,7

III – IV категории дорог:

nПУ = 532 560 × 25 × 1,2/20000 × 10,9 × 168 × 0,7 = 0,8

Общая потребность в подметально - уборочном оборудовании – 4 ед. (округление до целого числа в сторону увеличения).

Плужно-щеточные снегоочистители

Расчет техники производится по формуле:

где:

F – обрабатываемая площадь проезжей части, м2 :

II категории дорог – 656 890 м2 (441 720 км2 – I категория, 215 170 км2 – II категория);

III категория дорог – 70 210 м2;

IV категория дорог – 462 350 м2;

V категория дорог – 246 740 м2.

кц – коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон:

кц = 120– для I – II категории дорог;

кц= 110 – для III категории дорог;

кц= 22 – для IV категории дорог;

кц= 22 – для V категории дорог.

ктр – коэффициент трудности снегоборьбы (ктp= 2,0 (для Ульяновской области)) (приказ Федеральной дорожной службы от 12.08.99 № 272 ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»);

Пэ – эксплуатационная производительность машины, м2/ч (Пэ =20000 м2/ч (ширина рабочей зоны – 2,5м; рабочая скорость движения = 8км/ч));

Тс – продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут (Тс = 12ч (полуторасменный режим));

mТ, – число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 197 (уборка снега в дни снегопада));

кип – коэффициент использования парка (кип=0,7).

I- II категории дорог:

nПЩ = 656 890 × 120 × 2,0/20000 × 12 × 197 × 0,7 = 6,2

III категория дорог:

nПЩ = 70 210 × 110 × 2,0/20000 × 12 × 197 × 0,7 = 0,6

IV категория дорог:

nПЩ = 462 350 × 22 × 2,0/20000 × 12 × 197 × 0,7 = 0,8

V категория дорог:

nПЩ = 246 740 × 22 × 2,0/20000 × 12 × 197 × 0,7 = 0,4

Общая потребность в плужно-щеточном оборудовании – 8 ед. (округление до целого числа в сторону увеличения).

Распределители противогололедных материалов

Расчет техники проводится по формуле:

где:

F – обрабатываемая площадь проезжей части, м2:

I – II категории дорог – 656 890 м2;

IIIкатегория дорог – 70 210 м2.

кц – коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон:

кц=100 - для I – II категории дорог;

кц= 90 – для III категории дорог.

Пэ – эксплуатационная производительность машины, м2/ч (Пэ =20000 м2/ч (ширина рабочей зоны – 2,5м; рабочая скорость движения = 20 км/ч));

Тс – продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

mТ, – число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 197 работа ведется в дни гололеда);

кип – коэффициент использования парка (кип=0,7).

где:

n – число поездок при полуторасменном режиме;

t1 – время обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера, ч;

где:

T – количество рабочих часов в смену, ч (Т = 12ч, полуторасменный режим);

t0 – время, затрачиваемое на поездку к месту загрузки бункера технологическими материалами и его загрузку, ч.

где:

Vсм – емкость бункера, м3 (Vсм = 4,5 м3);

p – плотность ПСС, г/см3 (p = 1,4 г/см3);

Q– плотность посыпки, г/м2 (Q = 30 г/м2);

b – ширина посыпки, м (b = 8м);

v – рабочая скорость движения машины, км/ч (v = 20 км/ч);

тогда:

где:

tз – время загрузки технологическими материалами, ч (tз = 0,3ч);

l – среднее расстояние до пункта загрузки бункера технологическими материалами, км (l = 5 км);

v – средняя скорость движения машины, км/ч (v = 40 км/ч).

I - II категории дорог:

nРП = 656 890 × 100/50000 × 8.45 × 197 × 0.7 =1,2

III категория дорог:

nРП = 70 210 × 90/50000 × 8.45 × 197 × 0.7 = 0,11

Общая потребность в распределителях противоголедных материалов – 2ед. (округление до целого числа в сторону увеличения).

Снегопогрузчики

Расчет количества снегопогрузчиков проводится по формуле:

где:

V – объем вывозимого снега, м3;

Пэ – эксплуатационная производительность машины, м3/ч (Пэ =200 м3/ч (по техническим данным снегопогрузчика КО-206АН));

Тс – продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут (Т = 12ч, полуторасменный режим);

mТ, – число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 100 для I категории дорог);

кип – коэффициент использования парка (кип=0,7).

где:

F – обрабатываемая площадь проезжей части, м2 – 441 720 м2 (I категория дорог);

h – высота снежного покрова, м (h = 0,55 м);

kу – коэффициент уплотнения снега (kу = 2);

kдв – коэффициент доли вывозимого снега (kдв=0,5).

V= 441 720 × 0,55/2 × 0,5 = 242 946,0 м3

nСП = 242 946/200 × 12 × 100 × 0.7 = 1,4

Общая потребность в снегопогрузчиках – 2 ед. (округление до целого числа в сторону увеличения).

Самосвалы

Расчет количества самосвалов производится по формуле:

где:

V – объем вывозимого снега, м3 – 242 946,0 м3;

Vкуз – вместимость кузова самосвала, м3 (Vкуз=15 м3 (по техническим данным));

mТ, – число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 100для I категории дорог);

кип – коэффициент использования парка (кип=0,7);

n1 – количество рейсов одного самосвала в день при полуторасменном режиме работы

где:

T – количество рабочих часов в смену, ч (Т = 12ч, полуторасменный режим);

t0 – время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки самосвала, ч;

tз– время загрузки снега в самосвал, ч

где:

Vкуз – вместимость кузова самосвала, м3 (Vкуз = 15 м3);

Пп – эксплуатационная производительность погрузчика, м3/ч (Пэ =200 м3/ч (по техническим данным снегопогрузчика КО-206АН));

где:

tр – время разгрузки самосвала, ч (tр = 0,1ч);

l – среднее расстояние до места разгрузки, км (l = 5 км);

v – средняя скорость движения машины, км/ч (v = 40 км/ч).

nС = 242 946/15 × 100 × 0,7 × 28 = 8,3

Общая потребность в самосвалах – 9 ед. (округление до целого числа в сторону увеличения).

Уборку тротуаров, заездов (выездов), карманов, внутриквартальных дорог производят собственники и иные лица, на которых в силу закона или договором возложена обязанность по содержанию соответствующих территорий.

На основании выше произведенных расчетов для механизированной уборки всей площади дорожных покрытий города Димитровграда необходимо 8 ед. комбинированной дорожной техники типа КО-829Д (базовое шасси КамАЗ-53605), которая будет обеспечивать механизированную уборку как в летний, так и в зимний период, 2 ед. снегопогрузчиков типа КО-206АН и 9 ед. самосвалов (Рис. 15 - 17).

Рис.15.Комбинированная дорожная машина КО - 829Д

### Рис.16.Самосвал КАМАЗ-43255

### Рис.17.Снегопогрузчик КО-206АН

Определены следующие участки на территории города для складирования снега, собираемого снегоуборочной техникой (Рис. 18):

- ул. Восточная (15 м южнее от конечной остановки автобусного маршрута №2), площадью 1,3 га;

- ул. Промышленная, 14 (в 355 м юго-восточнее земельного участка по ул.Промышленной, 16 в промзоне), площадью 9 240 м2.

Рис. 18. Схема расположения объектов по утилизации снега

Рекомендуется предусмотреть разработку проектно-строительной документации для установки снегоплавильных технологий стационарного либо мобильного типа, предназначенных для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге (рис. 19).

Снегоплавильная установка представляет собой водогрейный котел в виде бункера, в котором за счет тепла, выделяемого горелкой, работающей на дизельном топливе, происходит таяние загруженного в нее снега. Сброс талой воды осуществляется в канализационные сети, для чего предусмотрены средства присоединения к колодцам городской канализационной сети.

Рис. 19. Мобильная снеготаялка СТМ-12

Составной частью установки являются теплогенерирующий агрегат (газовая или дизельная горелка), расположенный в отдельном корпусе; емкость для загрузки снега; зона фильтрации и слива талой воды.

Поток горячих отработавших газов от теплогенерирующего агрегата направляется непосредственно по теплообменнику змеевидной формы, установленному горизонтально относительно емкости для снега. Нагретый газ, двигаясь в турбулентном потоке, создаваемом благодаря особенностям внутренней конструкции теплообменника, нагревает стенки теплообменника, которые передают тепло воде (снегу), находящемуся вокруг теплообменника.

Нагретые слои воды создают восходящий поток, который переносит теплую воду и передает тепло загруженному снегу. Для повышения эффективности смешивания потоков и соответственно передачи тепла от нагретых слоев в установке использована система принудительной подачи талой нагретой воды (насосы и система орошения).

В верхней точке теплообменника отработавшие газы значительно охладившись, но еще нагретые выше температуры окружающей среды, через специальный коллектор уходят в атмосферу. Применение этого коллектора позволяет дополнительно использовать тепло выхлопных газов в процессе плавления снега посредством создания тепловой завесы над снежной массой. Непосредственного контакта талой воды с выхлопными газами нет, что является преимуществом с экологической точки зрения.

Талая вода через переливное отверстие переливается в зону фильтрации, где происходит частичная очистка воды от твердых примесей (песка, мелкого мусора). Отвод талой воды осуществляется через сливную трубу в ливневую канализацию. Осадок песка ложится на дно емкости плавления. После цикла работы емкость очищается от осадка через герметичные люки, находящиеся на тыльной стороне установки рядом со сливом.

Перемещение мобильной станции снеготаяния возможно с помощью спецтехники, оборудованной крюковым механизмом «мультилифт» – 581130 на шасси КАМАЗ – 65115-1041-62 (рис. 20). Для перемещения мобильных снегоплавильных установок в зимнее время года достаточно двух машин.

Рис. 20. Организация перевозки снеготаялки мобильной СТМ-12

(1 –автомобиль КАМАЗ с оборудованием мультилифт; 2 – снеготаялка СТМ-12)

3.2.	Определение расчетным методом потребностей в контейнерах, контейнерных площадках

3.2.1.	Расчет необходимого контейнерного парка для сбора твердых коммунальных отходов

Для расчета необходимого контейнерного парка необходимо предусмотреть сбор твердых    коммунальных отходов  в контейнеры, которые обслуживают мусоровозы с задней загрузкой, способные обеспечить не только контейнерную систему сбора отходов, но и грузить отходы, собираемые непосредственно при уборке территории.

Потребность в контейнерах определяют с учетом численности проживающих, нормы накопления отходов и установленной периодичности их удаления.

Согласно п.8.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64  "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10) контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора коммунальных отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно. Кроме того, для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом не менее 20 м, но не более 100 м.

В настоящее время в городе Димитровграде Ульяновской области имеется 230 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов от жилого фонда с установленными на них контейнерами в количестве 447 единиц вместимостью 0,75 м3, а также 196 площадок, не оборудованных контейнерными площадками, где действует система сбора отходов «на вынос» и 17 площадок у многоквартирных жилых домов, оборудованных мусоропроводами.

Согласно произведенным расчетам общее количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории города Димитровграда от жилого фонда и инфраструктуры, составляет 791 871,390 м3, из них 181 830,0 м3от жилого фонда и 610 041,390 м3 от юридических лиц.

Для соблюдения требований СанПиН 2.1.2.2645-10 и обеспечения стометровой удаленности объектов для сбора твердых коммунальных отходов была оптимизирована схема расположения контейнерныхплощадоки откорректированоколичество существующих контейнеров в зависимости от коэффициента их наполнения(табл.31). В таблицах 31 – 35 представлены проектируемые контейнерные площадки для обеспечения системы сбора твердых коммунальных отходов на территории города Димитровграда.

Таблица 31.

Реестр существующих и проектируемых контейнерных площадок для обслуживания жилого фонда города  Димитровграда и их проектная характеристика

| № п/п | Номер площадки на схеме | Местоположение площадки | Характеристика площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее состояние | Проектируемое состояние |
|  |  |  | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 |
| 1 | 1с | ул.3 Интернационала, 136 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 2 | 2с | ул.3 Интернационала,152 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 3 | 3с | ул. 3 Интернационала,161 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 4 | 4с | ул.50 лет Октября,101 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 5 | 5с | ул.50 лет Октября,52 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 6 | 6с | ул.50 лет Октября,49 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 7 | 7с | ул.50 лет Октября,187 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 8 | 8с | ул.50 лет Октября,36 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 9 | 9с | ул.Аблова,106 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 10 | 10с | ул.Аблова,140 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 11 | 11с | ул.Аблова,164 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 12 | 12с | пер.Автостроителей,20 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 13 | 13с | ул.Большевитская,2 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 14 | 14с | ул.Донская,58 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 15 | 15с | ул.Земина,39 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 16 | 16с | ул.Калинина,11 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 17 | 17с | ул.Камская,30 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 18 | 18с | ул.Камская,16 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 19 | 19с | ул.Кирпичная,42 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 20 | 20с | ул.Краснознаменская,14 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 21 | 21с | ул.Крестьянская,43 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 22 | 22с | ул.Крупской,57 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 23 | 23с | ул.Куйбышева,317 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 24 | 24с | ул.Кулькова,31 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 25 | 25с | ул.Кулькова,162 | 2 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 26 | 26с | ул.Кулькова,220 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 27 | 27с | ул.Л.Толстого,93 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 28 | 28с | ул.Лебедева,12 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 29 | 29с | ул.Лесная,28 | 2 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 30 | 30с | ул.Лесная,4 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 31 | 31с | ул.Расковой,42 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 32 | 32с | ул.Народная,13 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 33 | 33с | ул.Неверова,38 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 34 | 34с | п.Лумумбы,30 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 35 | 35с | п.Лумумбы,9 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 36 | 36с | п.Лумумбы,38 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 37 | 37с | ул.Парадизова,1 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 38 | 38с | ул.Парадизова,11 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 39 | 39с | ул.Парадизова,41 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 40 | 40с | ул.Парадизова,61 | 2 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 41 | 41с | ул.Парковая,64 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 42 | 42с | ул.Парковая,50 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 43 | 43с | пер.Некрасова,6 | 2 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 44 | 44с | ул.Пирогова,67 | 2 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 45 | 45с | ул.Победы,100 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 46 | 46с | ул.Пролетарская,12 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 47 | 47с | ул.Пушкина,106 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 48 | 48с | ул.Рабочая,11 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 49 | 49с | ул.Самарская,111 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 50 | 50с | ул.Самарская,65 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 51 | 51с | ул.Самарская,91 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 52 | 52с | ул.Суворова,12 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 53 | 53с | ул.Тухачевского,126 | 1 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 54 | 54с | ул.Ульяновская,30 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 55 | 55с | ул.Хмельницкого,158 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 56 | 56с | ул.Хмельницкого,166 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 57 | 57с | ул.Чапаева,8 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 58 | 58с | ул.Чапаева,40 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 59 | 59с | ул.Куйбышева,61 | 1 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 60 | 60с | ул.Куйбышева,35 | 1 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 61 | 61с | ул.Куйбышева,19 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 62 | 62с | ул.Куйбышева,14 | 1 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 63 | 63с | ул.Школьная,1 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 64 | 64с | ул.Энгельса,3 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 65 | 65с | ул.Свирская,2-4 | 8 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 66 | 66с | ул.Октябрьская,52-54 | 6 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 67 | 67с | ул.Октябрьская,66 | 8 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 68 | 68с | ул.Дрогобычская,71 | 1 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 69 | 69с | ул.Западная,19 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 70 | 70с | пр.Автостроителей,60 | 1 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 71 | 71с | пр.Автостроителей,50 | 1 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 72 | 72с | пр.Автостроителей,43 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 73 | 73с | пр.Автостроителей,29 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 74 | 74с | ул.Победы,10А | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 75 | 75с | ул.Дрогобычская,27 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 76 | 76с | ул.9 Линия,13 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 77 | 77с | ул.9 Линия,24 | 5 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 78 | 78с | ул.8 Линия,4 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 79 | 79с | ул.9 Линия,19А | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 80 | 80с | ул.9 Линия,32 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 81 | 81с | ул.9 Линия,27 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 82 | 82с | ул.Свирская,2 | 8 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 83 | 83с | ул.Донская,88 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 84 | 84с | ул.Западная,26-28 | 6 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 85 | 85с | пр.Димитрова,9Б | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 86 | 86с | пр.Димитрова,4Д | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 87 | 87с | пр.Димитрова,8 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 88 | 88с | пр.Димитрова,10 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 89 | 89с | ул.М.Тореза,5В | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 90 | 90с | пр.Ленина,59 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |

Таблица 31 (продолжение)

| № п/п | Номер площадки на схеме | Местоположение площадки | Характеристика площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее состояние | Проектируемое состояние |
|  |  |  | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 |
| 91 | 91с | ул.Строителей,30 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 92 | 92с | пр.Ленина,40 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 93 | 93с | пр.Ленина,41 | 1 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 94 | 94с | пр.Ленина,43А | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 95 | 95с | пр.Ленина,28 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 96 | 96с | пр.Ленина,24 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 97 | 97с | пр.Ленина,17А | 2 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 98 | 98с | пр.Ленина,14Б | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 99 | 99с | ул.Питомная,2 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 100 | 100с | ул.Эшенбаха,23 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 101 | 101с | ул.Ульяновская,14 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 102 | 102с | ул.Прониной,31 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 103 | 103с | ул.Черноморская,20 | 1 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 104 | 104с | ул.Куйбышева,94 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 105 | 105с | ул.Хмельницкого,123 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 106 | 106с | ул.Тухачевского,125 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 107 | 107с | ул.Парковая,18 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 108 | 108с | ул.Комсомольская,125 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 109 | 109с | ул.Печерская,4 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 110 | 110с | ул.Конная,14 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 111 | 111с | ул.Калугина,43 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 112 | 112с | ул.Крестьянская,13 | 1 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 113 | 113с | ул.Куйбышева,117 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 114 | 114с | ул.Хмельницкого,1 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 115 | 115с | ул.Комсомольская,4 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 116 | 116с | ул.Кулькова,139 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 117 | 117с | ул.Тараканова,28 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 118 | 118с | ул.3 Интернационала,46 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 119 | 119с | ул.Мусоровой,10 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 120 | 120с | ул. 50 лет Октября,51 | 2 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 121 | 121с | ул.Фабричная,21 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 122 | 122с | ул.Мичурина,10 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 123 | 123с | ул.Пирогова,4 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 124 | 124с | ул.Попова,4 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 125 | 125с | ул.Попова,28 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 126 | 126с | ул.Луговая,28 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 127 | 127с | ул.Куйбышева,318 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 128 | 128с | пр.Димитрова,18А | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 129 | 129с | ул.Земина,20 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 130 | 130с | ул.Котовского,12 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 131 | 131с | ул.Аблова,12 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 132 | 132с | ул.Аблова,26А | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 133 | 133с | ул.Бакаева,4 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 134 | 134с | ул.Тухачевского,1 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 135 | 135с | ул.Кулькова,1 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 136 | 136с | ул.Садовая,1 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 137 | 137с | ул.Пушкина,1 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 138 | 138с | ул.Пушкина,105 | 4 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 139 | 139с | ул.Пушкина,161 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 140 | 140с | п.Лесхоза,9 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 141 | 141с | ул.Чайкиной,73 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |

Таблица 31 (продолжение)

| № п/п | Номер площадки на схеме | Местоположение площадки | Характеристика площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее состояние | Проектируемое состояние |
|  |  |  | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 |
| 142 | 142с | ул.Ленинградская,17 | 1 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 143 | 143с | ул.Западная,62 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 144 | 144с | ул.Шишкина,49 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 145 | 145с | ул.Шишкина,35 | 1 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 146 | 146с | ул.Шишкина,19 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 147 | 147с | ул.Шишкина,14 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 148 | 148с | ул.Куйбышева,376 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 149 | 149с | Пчелосовхоз | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 150 | 150с | Кордон | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 151 | 151с | ул.Потаповой,162 | 1 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 152 | 152с | ул.Куйбышева,2А | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 153 | 153с | ул.Вокзальная,13 | 1 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 154 | 154с | ул.Вокзальная,41 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 155 | 155с | ул. 50 лет Октября,131 | 2 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 156 | 156с | ул.Осипенко,24 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 157 | 157с | ул.Осипенко,87 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 158 | 158с | ул.Кутузова,12 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 159 | 159с | ул.Кольцевая,15 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 160 | 160с | ул.Чайковского,3 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 161 | 161с | ул.Чкалова,56 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 162 | 162с | ул.3 Интернационала,83 (худ.шк) | 1 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 163 | 163с | ул.Фестивальная,34 | 2 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 164 | 164с | ул.Морозова,36 | 3 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| 165 | 165с | ул.Донская,74 | 2 | 0,75 | 2 | 0,75 |
| 166 | 166с | ул.Донская,31 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 167 | 167с | ул.Донская,13 | 1 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| 168 | 168с | ул.Шмидта,30 | 4 | 0,75 | 4 | 0,75 |
| 169 | 169с | ул.Шмидта,1 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 |
| Итого: | 346 |  | 444 |  |

Таблица 32.Реестр проектируемых контейнерных площадок для обслуживания жилого фонда города Димитровграда

| № п/п | Номер площадки на схеме | Местоположение площадки | Характеристика площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 |
| 1 | 1н | ул.Восточная,141б | 1 | 0,75 |
| 2 | 2н | ул.Алтайская,69/3 | 3 | 0,75 |
| 3 | 3н | ул.Тургенева,56 | 1 | 0,75 |
| 4 | 4н | ул.Тургенева,38 | 1 | 0,75 |
| 5 | 5н | ул.Черемшанская,110г | 1 | 0,75 |
| 6 | 6н | ул.Мусоровой,36 | 1 | 0,75 |
| 7 | 7н | ул.Тургенева,73 | 1 | 0,75 |
| 8 | 8н | пер.Гагарина,16 | 1 | 0,75 |
| 9 | 9н | ул.Марфина,19 | 1 | 0,75 |
| 10 | 10н | ул.Потаповой,126 | 1 | 0,75 |
| 11 | 11н | ул.Баданова,104 | 1 | 0,75 |
| 12 | 12н | ул.Земина,128 | 1 | 0,75 |
| 13 | 13н | ул.Черемшанская,73 | 1 | 0,75 |
| 14 | 14н | ул.Черемшанская,59 | 1 | 0,75 |
| 15 | 15н | ул.Земина,110а | 1 | 0,75 |
| 16 | 16н | ул.Тараканова,65 | 1 | 0,75 |
| 17 | 17н | ул.Потаповой,53 | 1 | 0,75 |
| 18 | 18н | ул.Тухачевского,43 | 2 | 0,75 |
| 19 | 19н | ул.Садовая,21 | 1 | 0,75 |
| 20 | 20н | ул.Кулькова,55 | 1 | 0,75 |
| 21 | 21н | ул.Тухачевского,52 | 1 | 0,75 |
| 22 | 22н | ул.Потаповой,76 | 1 | 0,75 |
| 23 | 23н | ул.Кулькова,90 | 2 | 0,75 |
| 24 | 24н | ул.Пушкина,46 | 1 | 0,75 |
| 25 | 25н | ул.Садовая,63 | 1 | 0,75 |
| 26 | 26н | ул.Аблова,59 | 1 | 0,75 |
| 27 | 27н | ул.Хмельницкого,24 | 1 | 0,75 |
| 28 | 28н | ул.III Интернационала,18 | 1 | 0,75 |
| 29 | 29н | ул.Комсомольская,35 | 2 | 0,75 |
| 30 | 30н | ул.Куйбышева,145 | 1 | 0,75 |
| 31 | 31н | ул.Куйбышева,191 | 1 | 0,75 |
| 32 | 32н | ул.Дзержинского,5 | 1 | 0,75 |
| 33 | 33н | ул.Мелекесская,7 | 1 | 0,75 |
| 34 | 34н | ул.Гагарина,14а | 5 | 0,75 |
| 35 | 35н | ул.III Интернационала,105 | 1 | 0,75 |
| 36 | 36н | ул.Красноармейская,39 | 1 | 0,75 |
| 37 | 37н | ул.Потаповой,149 | 2 | 0,75 |
| 38 | 38н | пос.Лесхоза,16а | 1 | 0,75 |
| 39 | 39н | ул.Лесная Горка,31 | 1 | 0,75 |
| 40 | 40н | ул.Потаповой,224 | 1 | 0,75 |
| 41 | 41н | ул.Парковая,34 | 1 | 0,75 |
| 42 | 42н | ул.Парковая,15 | 1 | 0,75 |
| 43 | 43н | ул.Тимирязева,38 | 1 | 0,75 |
| 44 | 44н | ул.Тимирязева,17 | 1 | 0,75 |
| 45 | 45н | ул.Льнянщиков,2 | 1 | 0,75 |
| 46 | 46н | ул.Бурцева,5 | 3 | 0,75 |
| 47 | 47н | ул.Власть Труда,29 | 3 | 0,75 |
| 48 | 48н | ул.Куйбышева,247 | 2 | 0,75 |
| 49 | 49н | ул.Куйбышева,239а | 2 | 0,75 |
| 50 | 50н | ул.Куйбышева,301 | 4 | 0,75 |
| 51 | 51н | ул.Куйбышева,289а | 5 | 0,75 |
| 52 | 52н | ул.Куйбышева,276 | 1 | 0,75 |
| 54 | 54н | ул.Куйбышева,346 | 1 | 0,75 |
| 55 | 55н | ул.Куйбышева,340/36 | 1 | 0,75 |
| 56 | 56н | ул.Куйбышева,328б | 5 | 0,75 |
| 57 | 57н | ул.Куйбышева,300 | 5 | 0,75 |
| 58 | 58н | ул.Куйбышева,294 | 1 | 0,75 |
| 59 | 59н | ул.Лермонтова,53 | 4 | 0,75 |
| 60 | 60н | ул.Куйбышева,268 | 5 | 0,75 |
| 61 | 61н | ул.Куйбышева,262 | 5 | 0,75 |
| 62 | 62н | ул.Куйбышева,258 | 1 | 0,75 |
| 63 | 63н | ул.Осипенко,82 | 1 | 0,75 |
| 64 | 64н | ул.Осипенко,25 | 1 | 0,75 |
| 65 | 65н | ул.Осипенко,10 | 4 | 0,75 |
| 66 | 66н | ул.50 лет Октября,155 | 3 | 0,75 |
| 67 | 67н | ул.Вокзальная,91 | 2 | 0,75 |
| 68 | 68н | ул.Вокзальная,79 | 2 | 0,75 |
| 69 | 69н | ул.Вокзальная,30 | 1 | 0,75 |
| 70 | 70н | ул.50 лет Октября,113 | 1 | 0,75 |
| 71 | 71н | ул.Вокзальная,26 | 1 | 0,75 |
| 72 | 72н | ул.Мукомольная,6 | 5 | 0,75 |
| 73 | 73н | ул.Ульяновская,82 | 4 | 0,75 |
| 74 | 74н | ул.Маркса,10 | 1 | 0,75 |
| 75 | 75н | ул.Дрогобычская,15 | 4 | 0,75 |
| 76 | 76н | ул.Фестивальная,20 | 2 | 0,75 |
| 77 | 77н | ул.Циолковского,3 | 5 | 0,75 |
| 78 | 78н | ул.Калугина,23 | 1 | 0,75 |
| 79 | 79н | ул.Дрогобычская,45 | 5 | 0,75 |
| 80 | 80н | ул.Дрогобычская,32 | 1 | 0,75 |
| 81 | 81н | ул.Дрогобычская,57а | 4 | 0,75 |
| 82 | 82н | ул.Дрогобычская,63 | 3 | 0,75 |
| 83 | 83н | ул.Западная,9 | 5 | 0,75 |
| 84 | 84н | ул.Победы,16 | 4 | 0,75 |
| 85 | 85н | ул.Западная,8 | 1 | 0,75 |
| 86 | 86н | ул.Западная,15 | 5 | 0,75 |
| 87 | 87н | пр.Автостроителей,55 | 5 | 0,75 |
| 90 | 90н | ул.Свирская,12 | 5 | 0,75 |
| 91 | 91н | ул.Чайкиной,59 | 1 | 0,75 |
| 92 | 92н | ул.Масленникова,80/13 | 3 | 0,75 |
| 93 | 93н | ул.Масленникова,80а | 1 | 0,75 |
| 94 | 94н | ул.Ганенкова,б/н | 4 | 0,75 |
| 95 | 95н | ул.7 Линия,3 | 1 | 0,75 |
| 96 | 96н | ул.Андреева,36 | 1 | 0,75 |
| 97 | 97н | ул.Ганенкова,16 | 1 | 0,75 |
| 98 | 98н | ул.Андреева,9 | 1 | 0,75 |
| 99 | 99н | ул.Чкалова,18 | 1 | 0,75 |
| 100 | 100н | ул.Молодежная,4б | 1 | 0,75 |
| 101 | 101н | ул.Братская,7 | 1 | 0,75 |
| 102 | 102н | ул.Чкалова,49/6 | 1 | 0,75 |
| 103 | 103н | ул.Березовая Роща,4/4 | 2 | 0,75 |
| 104 | 104н | ул.Березовая Роща,4/15 | 1 | 0,75 |
| 105 | 105н | ул.Братская,27 | 4 | 0,75 |
| 106 | 106н | ул.Братская,37 | 5 | 0,75 |
| 107 | 107н | ул.Гвардейская,49а | 3 | 0,75 |
| 108 | 108н | пер.Тельмана,8 | 1 | 0,75 |
| 109 | 109н | ул.Гвардейская,53 | 5 | 0,75 |
| 110 | 110н | 981 км,1 | 1 | 0,75 |
| 111 | 111н | ул.Гвардейская,45 | 5 | 0,75 |
| 112 | 112н | ул.Гвардейская,37 | 5 | 0,75 |
| 113 | 113н | ул.Гвардейская,34 | 5 | 0,75 |
| 114 | 114н | ул.Гвардейская,38б | 5 | 0,75 |
| 115 | 115н | пер.Гвардейский,1а | 1 | 0,75 |
| 116 | 116н | ул.Майора Кузнецова,9 | 3 | 0,75 |
| 117 | 117н | ул.Славского,16а | 5 | 0,75 |
| 118 | 118н | ул.Славского,18г | 3 | 0,75 |
| 119 | 119н | ул.Курчатова,42 | 5 | 0,75 |
| 120 | 120н | ул.Севастопольская,6 | 4 | 0,75 |
| 121 | 121н | ул.Юнг Северного Флота,61 | 1 | 0,75 |
| 122 | 122н | ул.Юнг Северного Флота,15 | 1 | 0,75 |
| 123 | 123н | пр.Димитрова,12 | 2 | 0,75 |
| 124 | 124н | ул.Курчатова,10б | 3 | 0,75 |
| 125 | 125н | ул.Ленина,9а | 1 | 0,75 |
| 127 | 127н | пр.Ленина,1б | 1 | 0,75 |
| 128 | 128н | пр.Ленина,1в | 1 | 0,75 |
| 129 | 129н | ш.Мулловское,27 | 1 | 0,75 |
| 130 | 130н | ш.Мулловское,61 | 5 | 0,75 |
| 131 | 131н | ул.Маяковского,26 | 1 | 0,75 |
| 132 | 132н | ул.Пригородная,6 | 1 | 0,75 |
| 133 | 133н | ул.Свердлова,14 | 1 | 0,75 |
| 134 | 134н | ул.Свердлова,17 | 1 | 0,75 |
| 135 | 135н | ул.Пугачева,2 | 1 | 0,75 |
| 136 | 136н | ул.Куйбышева,60 | 1 | 0,75 |
| 137 | 137н | ул.Куйбышева,75 | 2 | 0,75 |
| 138 | 138н | ул.Камская,35 | 1 | 0,75 |
| 139 | 139н | ул.Печерская,16 | 1 | 0,75 |
| 140 | 140н | ул.Куйбышева,30/7 | 1 | 0,75 |
| 141 | 141н | пер.Енисейский,40 | 1 | 0,75 |
| 142 | 142н | ул.Куйбышева,2в | 2 | 0,75 |
| 143 | 143н | ул.Победы,74 | 1 | 0,75 |
| 144 | 144н | ул.Льва Толстого,63 | 1 | 0,75 |
| 145 | 145н | ул.Восточная,400 | 1 | 0,75 |
| 146 | 146н | ул.Алтайская,71 | 1 | 0,75 |
| 147 | 147н | ул.Садовая,87 | 1 | 0,75 |
| 148 | 148н | ул.Пушкина,80 | 1 | 0,75 |
| 149 | 149н | ул.III Интернационала,67 | 3 | 0,75 |
| 150 | 150н | ул.Земина,121 | 1 | 0,75 |
| 151 | 151н | ул.Тухачевского,156 | 1 | 0,75 |
| 153 | 153н | ул.Земина,99 | 2 | 0,75 |
| 154 | 154н | ул.Власть Труда,5 | 2 | 0,75 |
| 155 | 155н | ул.Власть Труда,28 | 5 | 0,75 |
| 156 | 156н | ул.Фабричная,6 | 1 | 0,75 |
| 157 | 157н | ул.Лермонтова,10 | 4 | 0,75 |
| 158 | 158н | пер.Луговой,9 | 1 | 0,75 |
| 159 | 159н | ул.Осипенко,3 | 5 | 0,75 |
| 160 | 160н | ул.Осипенко,24 | 1 | 0,75 |
| 161 | 161н | ул.Хмельницкого,118 | 2 | 0,75 |
| 162 | 162н | ул.50 лет Октября,1а | 2 | 0,75 |
| 163 | 163н | ул.Мелекесская,18 | 5 | 0,75 |
| 164 | 164н | ул.Куйбышева,210 | 1 | 0,75 |
| 165 | 165н | ул.Энгельса,25 | 1 | 0,75 |
| 166 | 166н | пер.Стахановский,6 | 1 | 0,75 |
| 167 | 167н | ул.Кирпичная,28 | 1 | 0,75 |
| 168 | 168н | ул.Озерная,1 | 5 | 0,75 |
| 169 | 169н | ул.Куйбышева,1б | 1 | 0,75 |
| 170 | 170н | ул.Баумана,31 | 1 | 0,75 |
| 171 | 171н | ул.Дубинина,21 | 1 | 0,75 |
| 172 | 172н | пр.Автостроителей,36 | 5 | 0,75 |
| 173 | 173н | пр.Автостроителей,19 | 5 | 0,75 |
| 174 | 174н | ул.Первомайская,37 | 2 | 0,75 |
| 175 | 175н | ул.Октябрьская,10 | 2 | 0,75 |
| 176 | 176н | ул.Льва Толстого,73 | 1 | 0,75 |
| 177 | 177н | ул.II Пятилетки,38 | 1 | 0,75 |
| 178 | 178н | ул.II Пятилетки,45 | 1 | 0,75 |
| 179 | 179н | ул.Московская,29 | 5 | 0,75 |
| 180 | 180н | ул.Победы,45 | 1 | 0,75 |
| 181 | 181н | ул.Октябрьская,50а | 2 | 0,75 |
| 182 | 182н | ул.Октябрьская,76 | 2 | 0,75 |
| 183 | 183н | ул.Свирская,21 | 5 | 0,75 |
| 184 | 184н | ул.Московская,68 | 3 | 0,75 |
| 185 | 185н | ул.Бородина,18 | 1 | 0,75 |
| 186 | 186н | ул.Ганенкова,51 | 5 | 0,75 |
| 187 | 187н | ул.Жигулевская,15 | 1 | 0,75 |
| 188 | 188н | ул.Молодежная,14 | 1 | 0,75 |
| 189 | 189н | ул.Зеленая,33 | 1 | 0,75 |
| 190 | 190н | ул.Зеленая,15 | 1 | 0,75 |
| 192 | 192н | пр.Ленина,33 | 5 | 0,75 |
| 193 | 193н | пр.Димитрова,1 | 1 | 0,75 |
| 194 | 194н | ул.Чапаева,27 | 1 | 0,75 |
| 195 | 195н | ул.Ульяновская,39 | 1 | 0,75 |
| 196 | 196н | ул.Партизанская,11 | 1 | 0,75 |
| 197 | 197н | ул.III Интернационала,16 | 5 | 0,75 |
| 198 | 198н | ул.Садовая,123 | 1 | 0,75 |
| 199 | 199н | ул.Пушкина,129/33 | 5 | 0,75 |
| 200 | 200н | ул.Тухачевского,198 | 1 | 0,75 |
| 201 | 201н | ул.Лесная Горка,17а | 1 | 0,75 |
| 202 | 202н | ул.Баданова,88к | 1 | 0,75 |
| 203 | 203н | ул.Потаповой,18 | 1 | 0,75 |
| 204 | 204н | пр.Автостроителей,20 | 1 | 0,75 |
| 205 | 205н | ул.Дрогобычская,41 | 1 | 0,75 |
| 206 | 206н | ул.Победы,7 | 4 | 0,75 |
| 207 | 207н | ул.Гоголя,193 | 3 | 0,75 |
| 208 | 208н | ул.Западная,22д | 5 | 0,75 |
| 209 | 209н | пр.Автостроителей,53а | 5 | 0,75 |
| 210 | 210н | ул.Калугина,4 | 1 | 0,75 |
| 211 | 211н | ул.Серебрякова,8 | 2 | 0,75 |
| 212 | 212н | ул.Хмельницкого,50 | 1 | 0,75 |
| 213 | 213н | ул.Поташная,2 | 1 | 0,75 |
| 214 | 214н | ул.Циолковского,7 | 4 | 0,75 |
| 215 | 215н | ул.Циолковского,11 | 4 | 0,75 |
| 216 | 216н | ул.Куйбышева,44 | 3 | 0,75 |
| 217 | 217н | ул.Земина,46 | 1 | 0,75 |
| 218 | 218н | 989 км, 4 | 1 | 0,75 |
| Итого: | 448 |  |

Таблица 33.

Реестр проектируемых контейнерных площадок для обслуживания жилого фонда города Димитровграда (замена системы «самовыноса»)

| № п/п | Номер площадки на схеме | Местоположение площадки | Характеристика площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 |
| 219 | 219мн | ул.Московская,34 | 1 | 0.75 |
| 220 | 220мн | ул.Московская,44 | 1 | 0.75 |
| 221 | 221мн | ул.Московская,56 | 1 | 0.75 |
| 222 | 222мн | ул. 2 Пятилетка,96 | 1 | 0.75 |
| 223 | 223мн | ул.Свирская,27А | 1 | 0.75 |
| 224 | 224мн | ул.Октябрьская,63 | 1 | 0.75 |
| 225 | 225мн | ул.Октябрьская,73 | 1 | 0.75 |
| 226 | 226мн | цл.Московская,64 | 1 | 0.75 |
| 227 | 227мн | ул.Московская,83 | 1 | 0.75 |
| 228 | 228мн | ул.Бакаева,16 | 1 | 0.75 |
| 229 | 229мн | ул.Кулькова,109 | 1 | 0.75 |
| 230 | 230мн | ул.Комсомольская,99 | 1 | 0.75 |
| 231 | 231мн | ул.Садовая,142 | 1 | 0.75 |
| 232 | 232мн | ул.Кулькова,189 | 1 | 0.75 |
| 233 | 233мн | ул.Тургенева,1 | 1 | 0.75 |
| 234 | 234мн | ул.Гагарина,1 | 1 | 0.75 |
| 235 | 235мн | ул.Гагарина,18 | 1 | 0.75 |
| 236 | 236мн | ул.Тургенева,115 | 1 | 0.75 |
| 237 | 237мн | ул.Мелекесская,30 | 1 | 0.75 |
| 238 | 238мн | ул.Серебрякова (угол Баданова) | 1 | 0.75 |
| 239 | 239мн | ул.Баданова (угол Комсомольско | 1 | 0.75 |
| 240 | 240мн | ул.Хмельницкого,90 | 1 | 0.75 |
| 241 | 241мн | ул.Коммунальная,6 | 1 | 0.75 |
| 242 | 242мн | ул.Коммуналььная,40 | 1 | 0.75 |
| 243 | 243мн | ул.Ватутина,6 | 1 | 0.75 |
| 244 | 244мн | ул.Почтовая,8 | 1 | 0.75 |
| 245 | 245мн | ул.Чкалова,36 | 1 | 0.75 |
| 246 | 246мн | ул.Березовая,28 | 1 | 0.75 |
| 247 | 247мн | ул.Гастелло,12 | 1 | 0.75 |
| 248 | 248мн | ул.Гастелло,28 | 1 | 0.75 |
| 249 | 249мн | ул.Космодемьянской,5 | 1 | 0.75 |
| 250 | 250мн | ул.Титова,7 | 1 | 0.75 |
| 251 | 251мн | ул.Титова (угол Горького),90 | 1 | 0.75 |
| 252 | 252мн | ул.Ленинская (угол Горького),8 | 1 | 0.75 |
| 253 | 253мн | ул.Наумовой (угол Горького) | 1 | 0.75 |
| 254 | 254мн | ул.Фрунзе (угол Горького),62 | 1 | 0.75 |
| 255 | 255мн | ул.Герцена (угол горького),18 | 1 | 0.75 |
| 256 | 256мн | ул.Лазо (угол Советской),7 | 1 | 0.75 |
| 257 | 257мн | ул.Герцена (угол Советской) | 1 | 0.75 |
| 258 | 258мн | ул.Щорса (угол Советской) | 1 | 0.75 |
| 259 | 259мн | ул.Профсоюзная (угол Советской | 1 | 0.75 |
| 260 | 260мн | ул.Горная (угол Советской) | 1 | 0.75 |
| 261 | 261мн | ул.Наумовой (угол Советской) | 1 | 0.75 |
| 262 | 262мн | ул.Кавказская (угол Советской) | 1 | 0.75 |
| 263 | 263мн | ул.Ленинская (угол Советской) | 1 | 0.75 |
| 264 | 264мн | ул.Советская (угол Титова) | 1 | 0.75 |
| 265 | 265мн | ул.Козлова,29 | 1 | 0.75 |
| 266 | 266мн | пр.Димитрова,27 | 1 | 0.75 |
| 267 | 267мн | пр.Димитрова,33 | 1 | 0.75 |
| 268 | 268мн | пр.Димитрова,39 | 1 | 0.75 |
| 269 | 269мн | ул.М.Тореза,3А | 1 | 0.75 |
| 270 | 270мн | ул.М.Тореза,2А | 1 | 0.75 |
| 271 | 271мн | ул.Гвардейская,6А | 1 | 0.75 |
| 272 | 272мн | пр.Ленина,41В | 1 | 0.75 |
| 273 | 273мн | ул.М.Тореза,6А | 1 | 0.75 |
| 274 | 274мн | пр.Ленина,40А | 1 | 0.75 |
| 275 | 275мн | пр.Ленина,44А | 1 | 0.75 |
| 276 | 276мн | пр.Ленина,50 | 1 | 0.75 |
| 277 | 277мн | ул.Гвардейская,24 | 1 | 0.75 |
| 278 | 278мн | ул.Ангарская,3 | 1 | 0.75 |
| 279 | 279мн | ул.Ангарская,11 | 1 | 0.75 |
| 280 | 280мн | ул.Ангарская,17 | 1 | 0.75 |
| 281 | 281мн | ул.Разина,49 | 1 | 0.75 |
| 282 | 282мн | ул.Гвардейская,11 | 1 | 0.75 |
| 283 | 283мн | ул.Строителей,1 | 1 | 0.75 |
| 284 | 284мн | ул.Строителей,12 | 1 | 0.75 |
| 285 | 285мн | ул.Строителей,24 | 1 | 0.75 |
| 286 | 286мн | пр.Ленина,27А | 1 | 0.75 |
| 287 | 287мн | пр.Ленина,27 | 1 | 0.75 |
| 288 | 288мн | ул.Курчатова,28 | 1 | 0.75 |
| 289 | 289мн | у.Курчатова,32 | 1 | 0.75 |
| 290 | 290мн | ул.Курчатова,30Б | 1 | 0.75 |
| 291 | 291мн | ул.Королева,8Б | 1 | 0.75 |
| 292 | 292мн | ул.Королева,6А | 1 | 0.75 |
| 293 | 293мн | ул.Королева,6Б | 1 | 0.75 |
| 294 | 294мн | пер.Гвардейский,2В | 1 | 0.75 |
| 295 | 295мн | ул.Братская,51 | 1 | 0.75 |
| 296 | 296мн | ул.Чайковского (угол Гоголя),1 | 1 | 0.75 |
| 297 | 297мн | пр.Ленина,2 | 1 | 0.75 |
| 298 | 298мн | ул.Менделеева,8 | 1 | 0.75 |
| 299 | 299мн | ул.Театральная,3 | 1 | 0.75 |
| 300 | 300мн | ул.Театральная,4 | 1 | 0.75 |
| 301 | 301мн | пр.Димитрова,9 | 1 | 0.75 |
| 302 | 302мн | ул.Гончарова,3 | 1 | 0.75 |
| 303 | 303мн | ул.Гончарова,11 | 1 | 0.75 |
| 304 | 304мн | ул.Театральная,10А | 1 | 0.75 |
| 305 | 305мн | ул.Терешковой,4 | 1 | 0.75 |
| 306 | 306мн | ул.Терешковой,8А | 1 | 0.75 |
| 307 | 307мн | пр.Ленина,30 | 1 | 0.75 |
| 308 | 308мн | пр.Ленина,32 | 1 | 0.75 |
| 309 | 309мн | ул.М.Тореза,7А | 1 | 0.75 |
| 310 | 310мн | ул.Гончарова,2 | 1 | 0.75 |
| 311 | 311мн | пр.Ленина,7 | 1 | 0.75 |
| 312 | 312мн | пр.Ленина,3 | 1 | 0.75 |
| 313 | 313мн | пр.Ленина,11А | 1 | 0.75 |
| 314 | 314мн | ул.Курчатова,4 | 1 | 0.75 |
| 315 | 315мн | ул.Курчатова,10 | 1 | 0.75 |
| 316 | 316мн | ул.Курчатова,16 | 1 | 0.75 |
| 317 | 317мн | ул.Курчатова,20 | 1 | 0.75 |
| 318 | 318мн | ул.Королева,9А | 1 | 0.75 |
| 319 | 319мн | ул.Королева,3А | 1 | 0.75 |
| 320 | 320мн | ул.Королева,5 | 1 | 0.75 |
| 321 | 321мн | ул.Гвардейская,18 | 1 | 0.75 |
| 322 | 322мн | ул.Мукомольная,21 | 1 | 0.75 |
| 323 | 323мн | ул.Громовой,11 | 1 | 0.75 |
| 324 | 324мн | ул.Терешковой,5 | 1 | 0.75 |
| 325 | 325мн | пр.Ленина,18 | 1 | 0.75 |
| 326 | 326мн | пр.Ленина,14 | 1 | 0.75 |
| 327 | 327мн | ул.Гончарова,10 | 1 | 0.75 |
| 328 | 328мн | ул.Королева,15 | 1 | 0.75 |
| 329 | 329мн | пр.Димитрова,21 | 1 | 0.75 |
| 330 | 330мн | пр.Димитрова,23А | 1 | 0.75 |
| 331 | 331мн | ул.Зеленая,1 | 1 | 0.75 |
| 332 | 332мн | ул.Зеленая,24 | 1 | 0.75 |
| 333 | 333мн | ул.Гоголя,145 | 1 | 0.75 |
| 334 | 334мн | ул.Гоголя,173 | 1 | 0.75 |
| 335 | 335мн | ул.Гоголя,37 | 1 | 0.75 |
| 336 | 336мн | ул.Гоголя,87 | 1 | 0.75 |
| 337 | 337мн | ул.Потаповой,131 | 1 | 0.75 |
| 338 | 338мн | ул.Баданова,81 | 1 | 0.75 |
| 339 | 339мн | ул.Алтайская,57 | 1 | 0.75 |
| 340 | 340мн | ул.Восточная,34 | 1 | 0.75 |
| 341 | 341мн | ул.Черемшанская,114 | 1 | 0.75 |
| 342 | 342мн | ул.Черемшанская,122 | 1 | 0.75 |
| 343 | 343мн | ул.Черемшанская,87 | 1 | 0.75 |
| 344 | 344мн | ул.Восточная,22 | 1 | 0.75 |
| 345 | 345мн | ул.Алтайская,65 | 1 | 0.75 |
| 346 | 346мн | ул. 50 лет Октября, 162 | 1 | 0.75 |
| 347 | 347мн | ул. 50 лет Октября, 186 | 1 | 0.75 |
| 348 | 348мн | ул.Барышевой,1 | 1 | 0.75 |
| 349 | 349мн | ул.Миюсовой,2а | 1 | 0.75 |
| 350 | 350мн | ул.Сенная,17 | 1 | 0.75 |
| 351 | 351мн | ул.Сенная,33 | 1 | 0.75 |
| 352 | 352мн | ул.Сенная,55 | 1 | 0 |
| 353 | 353мн | ул.Сенная,80 | 1 | 0.75 |
| 354 | 354мн | ул. 2 Пятилетка,22 | 1 | 0.75 |
| 355 | 355мн | ул.2 Пятилетка,78 | 1 | 0.75 |
| 356 | 356мн | ул.Крымская,72 | 1 | 0.75 |
| 357 | 357мн | ул.Крымская,86 | 1 | 0.75 |
| 358 | 358мн | ул.Масленникова,44 | 1 | 0.75 |
| 359 | 359мн | ул.Шевченко,30 | 1 | 0.75 |
| 360 | 360мн | ул.Трудовая,9 | 1 | 0.75 |
| 361 | 361мн | ул.Трудовая,1а | 1 | 0.75 |
| Итого: | 143 |  |

Таблица 34.

Реестр проектируемых контейнерных площадок для обслуживания жилого фонда города Димитровграда (замена системы мусоропроводов)

| № п/п | Номер площадки на схеме | Местоположение площадки | Характеристика площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 362 | 362мпн | ул.Свирская,2Ж | 1 | 0,75 |
| 363 | 363мпн | ул.Свирская,31А | 1 | 0,75 |
| 364 | 364мпн | ул.Московская,50 | 1 | 0,75 |
| 365 | 365мпн | ул.Свирская,33В | 1 | 0,75 |
| 366 | 366мпн | ул.Свирская,33Б | 1 | 0,75 |
| 367 | 367мпн | ул.Свирская,31 | 1 | 0,75 |
| 368 | 368мпн | ул.Свирская,33А | 1 | 0,75 |
| 369 | 369мпн | пр.Автостроителей,21А | 1 | 0,75 |
| 370 | 370мпн | ул.Победы,9 | 1 | 0,75 |
| 371 | 371мпн | ул.Победы,15 | 1 | 0,75 |
| 372 | 372мпн | ул.Московская,18 | 1 | 0,75 |
| 373 | 373мпн | ул.Московская,20 | 1 | 0,75 |
| 374 | 374мпн | ул.Московская,22 | 1 | 0,75 |
| 375 | 375мпн | ул.Дрогобычская,35 | 1 | 0,75 |
| 376 | 376мпн | ул.Дрогобычская,37 | 1 | 0,75 |
| 377 | 377мпн | ул.Свирская,17 | 1 | 0,75 |
| 378 | 378мпн | ул.Свирская,17А | 1 | 0,75 |
| Итого: | 17 |  |

В городе Димитровграде предлагается оборудовать 139 контейнерных площадкидля юридических лиц с общим количеством контейнеров 154 единицы объемом 0,75 м3каждый. (табл. 35).

Таблица 35.

Перечень проектных контейнерных площадок для обслуживания некоторых юридических лиц города  Димитровграда

| № п/п | Номер на схеме | Местоположение площадки | Характеристика площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество контейнеров | Объем контейнера, м3 |
| 1 | 1юн | ул.Баданова, 92 | 1 | 0,75 |
| 2 | 2юн | ул.III Интернационала, 96 | 1 | 0,75 |
| 3 | 3юн | ул.Комсомольская, 133 | 1 | 0,75 |
| 4 | 4юн | ул.Хмельницкого, 124 | 1 | 0,75 |
| 5 | 5юн | ул.Ульяновская, 86 | 1 | 0,75 |
| 6 | 6юн | ул.Ульяновская, 78 | 1 | 0,75 |
| 7 | 7юн | ул.Ульяновская, 76 | 1 | 0,75 |
| 8 | 8юн | ул.III Интернационала, 99 | 1 | 0,75 |
| 9 | 9юн | ул.Потаповой, 226 | 1 | 0,75 |
| 10 | 10юн | ул.Горького, 63 | 1 | 0,75 |
| 11 | 11юн | ул.Парковая, 74 | 1 | 0,75 |
| 12 | 12юн | ул.Лермонтова, 2а | 1 | 0,75 |
| 13 | 13юн | ул.Куйбышева, 333 | 1 | 0,75 |
| 14 | 14юн | ул.Гончарова, 10а | 1 | 0,75 |
| 15 | 15юн | пр.Ленина | 3 | 0,75 |
| 16 | 16юн | пр.Автостроителей, | 1 | 0,75 |
| 17 | 17юн | ул.Ульяновская, 72 | 1 | 0,75 |
| 18 | 18юн | пр.Автостроителей, 59 | 1 | 0,75 |
| 19 | 19юн | пр.Ленина, 25 | 1 | 0,75 |
| 20 | 20юн | пр.Ленина, 30б | 1 | 0,75 |
| 21 | 21юн | пр.Ленина, 33 | 1 | 0,75 |
| 22 | 22юн | ул.Потаповой, 171 | 2 | 0,75 |
| 23 | 23юн | пр.Ленина, 1б | 1 | 0,75 |
| 24 | 24юн | ул.Алтайская, 53 | 1 | 0,75 |
| 25 | 25юн | ул.III Интернационала, 94 | 1 | 0,75 |
| 26 | 26юн | ул.Московская, 73 | 1 | 0,75 |
| 27 | 27юн | ул.Западная, 9 | 1 | 0,75 |
| 28 | 28юн | ул.Победы, 18 | 1 | 0,75 |
| 29 | 29юн | ул.Куйбышева, 284 | 1 | 0,75 |
| 30 | 30юн | ул.Школьная, 5 | 1 | 0,75 |
| 31 | 31юн | пр.Ленина, 6 | 1 | 0,75 |
| 32 | 32юн | ул.Терешковой, 3 | 1 | 0,75 |
| 33 | 33юн | ул.Восточная, 32 | 1 | 0,75 |
| 34 | 34юн | ул.Рабочая, 9а | 1 | 0,75 |
| 35 | 35юн | Баданова, 71 | 1 | 0,75 |
| 36 | 36юн | ул. Марфина, 2 | 1 | 0,75 |
| 37 | 37юн | ул.Пушкина, 119/38 | 1 | 0,75 |
| 38 | 38юн | ул.Комсомольская, 84 | 1 | 0,75 |
| 39 | 39юн | ул.Дрогобычская | 1 | 0,75 |
| 40 | 40юн | ул.III Интернационала, 86 | 1 | 0,75 |
| 41 | 41юн | ул.Прониной, 19 | 1 | 0,75 |
| 42 | 42юн | ул.III Интернационала, 146 | 1 | 0,75 |
| 43 | 43юн | пр.Автостроителей, 63 | 1 | 0,75 |
| 44 | 44юн | пр.Автостроителей, 44а | 1 | 0,75 |
| 45 | 45юн | ул.Дрогобычская, 57а | 1 | 0,75 |
| 46 | 46юн | пр.Автостроителей, 31 | 1 | 0,75 |
| 47 | 47юн | ул.Московская, 44а | 1 | 0,75 |
| 48 | 48юн | ул.Западная, 21 | 1 | 0,75 |
| 49 | 49юн | ул.Октябрьская, 50а | 1 | 0,75 |
| 50 | 50юн | ул.Победы, | 1 | 0,75 |
| 51 | 51юн | ул.Ленинградская, 54а | 1 | 0,75 |
| 52 | 52юн | ул.Московская, 71 | 1 | 0,75 |
| 53 | 54юн | ул.Куйбышева, 258 | 1 | 0,75 |
| 54 | 55юн | ул.Куйбышева, 299 | 1 | 0,75 |
| 55 | 56юн | ул.Куйбышева, 321 | 1 | 0,75 |
| 56 | 57юн | ул.Лермонтова, 45 | 1 | 0,75 |
| 57 | 58юн | ул.Вокзальная, 87 | 1 | 0,75 |
| 58 | 59юн | ул.Строителей, 15 | 1 | 0,75 |
| 59 | 60юн | ул.Строителей, 32а | 1 | 0,75 |
| 60 | 61юн | пр.Ленина, 31 | 1 | 0,75 |
| 61 | 62юн | пр.Ленина, 40б | 1 | 0,75 |
| 62 | 69юн | пр.Димитрова, 31а | 1 | 0,75 |
| 63 | 70юн | пр.Ленина, 43б | 1 | 0,75 |
| 64 | 71юн | ул.Славского, 11 | 1 | 0,75 |
| 65 | 72юн | пр.Ленина, 48б | 1 | 0,75 |
| 66 | 53юн | пр.Автостроителей, 65 | 1 | 0,75 |
| 67 | 73юн | ул.Курчатова, 13а | 1 | 0,75 |
| 68 | 74юн | ул.Курчатова, 8 | 1 | 0,75 |
| 69 | 75юн | ул.Курчатова, 6а | 1 | 0,75 |
| 70 | 76юн | ул.Гончарова, 8 | 1 | 0,75 |
| 71 | 77юн | ул.Луговая, 38 | 1 | 0,75 |
| 72 | 78юн | ул. Луговая, 40 | 1 | 0,75 |
| 73 | 79юн | ул.III Интернационала, 87/21 | 5 | 0,75 |
| 74 | 80юн | ул.III Интернационала, 78 | 1 | 0,75 |
| 75 | 81юн | ул.Курчатова, 3 | 1 | 0,75 |
| 76 | 82юн | пр.Ленина, 1в | 1 | 0,75 |
| 77 | 83юн | ул.Льва Толстого, 96 | 1 | 0,75 |
| 78 | 84юн | ул.Эшенбаха, | 1 | 0,75 |
| 79 | 85юн | ул.Гагарина, 154 | 1 | 0,75 |
| 80 | 86юн | ул.Гагарина, 152 | 1 | 0,75 |
| 81 | 87юн | ул.Куйбышева (в районе д.4) | 1 | 0,75 |
| 82 | 88юн | ул.Куйбышева, 1в | 1 | 0,75 |
| 83 | 89юн | ул.Куйбышева, 2/17 | 1 | 0,75 |
| 84 | 90юн | ул.Куйбышева, 28г | 1 | 0,75 |
| 85 | 91юн | пр.Автостроителей, 3 | 1 | 0,75 |
| 86 | 92юн | ул.Куйбышева, 229 | 1 | 0,75 |
| 87 | 93юн | ул.Мелекесская, 34 | 5 | 0,75 |
| 88 | 94юн | ул.Коммунальная, | 1 | 0,75 |
| 89 | 95юн | ул.Жуковского, | 1 | 0,75 |
| 90 | 96юн | ул.Дрогобычская, 50 | 1 | 0,75 |
| 91 | 97юн | ул.Дрогобычская, 52 | 1 | 0,75 |
| 92 | 98юн | пр.Автостроителей | 1 | 0,75 |
| 93 | 99юн | ул.Западная, | 1 | 0,75 |
| 94 | 100юн | ул.Барышева, 40 | 1 | 0,75 |
| 95 | 101юн | ул.Свирская, 7б | 1 | 0,75 |
| 96 | 102юн | пр.Автостроителей (в районе д.73) | 1 | 0,75 |
| 97 | 103юн | пр.Автостроителей, 87 | 1 | 0,75 |
| 98 | 104юн | ул.Свирская | 1 | 0,75 |
| 99 | 105юн | ул.Свирская, | 1 | 0,75 |
| 100 | 106юн | ул.Чайкиной (в районе д.12) | 1 | 0,75 |
| 101 | 107юн | ул.9 Линия | 1 | 0,75 |
| 102 | 108юн | ул.Бородина, 24 | 1 | 0,75 |
| 103 | 109юн | ул.9 Линия, 41г | 1 | 0,75 |
| 104 | 110юн | ул.Промышленная, 51/3 | 1 | 0,75 |
| 105 | 111юн | ш.Мулловское | 1 | 0,75 |
| 106 | 112юн | ш.Мулловское | 1 | 0,75 |
| 107 | 113юн | ул.Промышленная, 16в | 1 | 0,75 |
| 108 | 114юн | ш.Мулловское, 2 | 1 | 0,75 |
| 109 | 115юн | пр.Автостроителей | 1 | 0,75 |
| 110 | 116юн | ул.Жуковского, 7а | 1 | 0,75 |
| 111 | 117юн | ш.Мулловское, | 1 | 0,75 |
| 112 | 118юн | ул.Юнг Северного Флота, 6 | 1 | 0,75 |
| 113 | 119юн | ш.Мулловское, 31 | 1 | 0,75 |
| 114 | 120юн | ш.Мулловское, 1 | 1 | 0,75 |
| 115 | 121юн | пр.Димитрова, 1а | 1 | 0,75 |
| 116 | 122юн | пр.Димитрова, | 1 | 0,75 |
| 117 | 123юн | ул.Вокзальная, 28 | 5 | 0,75 |
| 118 | 124юн | ул.Фабричная, | 1 | 0,75 |
| 119 | 125юн | ул.Осипенко, (напротив д. 27) | 1 | 0,75 |
| 120 | 126юн | ул.Куйбышева (в районе д.335) | 1 | 0,75 |
| 121 | 127юн | ул.Гоголя (в районе д.21) | 1 | 0,75 |
| 122 | 128юн | пер.Гвардейский, 4 | 1 | 0,75 |
| 123 | 129юн | пер.Гвардейский, | 1 | 0,75 |
| 124 | 130юн | пер.Гвардейский, | 1 | 0,75 |
| 125 | 131юн | ул.Гвардейская, | 1 | 0,75 |
| 126 | 132юн | Курчатова, 19 | 1 | 0,75 |
| 127 | 133юн | ул.Севастопольская, 5а | 1 | 0,75 |
| 128 | 134юн | пр.Димитрова (напротив д.8а) | 1 | 0,75 |
| 129 | 135юн | пер. Гвардейский (в районе д.1а) | 1 | 0,75 |
| 130 | 136юн | ул.Курчатова, | 1 | 0,75 |
| 131 | 137юн | ул.Куйбышева (в районе д.338б) | 1 | 0,75 |
| 132 | 138юн | ул.Трудовая,38 | 1 | 0,75 |
| 133 | 139юн | ул.Юнг Северного Флота (в районе д.3) | 1 | 0,75 |
| 134 | 140юн | ул.Промышленная, 26 | 1 | 0,75 |
| 135 | 141юн | 53 квартал | 1 | 0,75 |
| 136 | 65юн | ул.Мориса Тореза, 4 | 1 | 0,75 |
| 137 | 66юн | ул.Сибирская, 1 | 1 | 0,75 |
| 138 | 67юн | ул.Терешковой, 2 | 1 | 0,75 |
| 139 | 68юн | пр.Ленина, 26б | 1 | 0,75 |
| Итого: | 154 |  |

Проектом предусмотрено изменение расположения некоторых контейнерных площадок в целях обеспечения требований СанПиН 2.1.2.2645-10.

В табл. 36 представлен реестр контейнерных площадок, которые подлежат корректировке.

Таблица 36.

Реестр контейнерных площадок с изменением места расположения для обслуживания жилого фонда города Димитровграда

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров | Количество мест для выноса, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. III Интернационала,114 | 2 | - |
| 2 | ул. III Интернационала,181 | 2 | - |
| 3 | ул.Аблова,109 | 3 | - |
| 4 | ул.Камская,76 | 1 | - |
| 5 | пр.Автостроителей,20 | 2 | - |
| 6 | ул.Краснознаменская,10 | 2 | - |
| 7 | ул.Кулькова,140 | 2 | - |
| 8 | ул.Луговая,11 | 2 | - |
| 9 | п.Лумумбы,40 | 1 | - |
| 10 | ул.Партизанская,2 | 2 | - |
| 11 | ул.Печерская,39 | 3 | - |
| 12 | ул.Пугачева,46 | 2 | - |
| 13 | ул.Пушкина,115 | 3 | - |
| 14 | ул.Пушкина,163 | 3 | - |
| 15 | ул.Садовая,113 | 3 | - |
| 16 | ул.Самарская,40 | 3 | - |
| 17 | ул.Трудовая,5 | 2 | - |
| 18 | ул.Тухачевского,161 | 2 | - |
| 19 | ул.Ульяновская,22 | 1 | - |
| 20 | ул.Хмельницкого123а | 3 | - |
| 21 | ул.Куйбышева,49 | 1 | - |
| 22 | ул.Победы,14 | 1 | - |
| 23 | ул.Победы,18 | 1 | - |
| 24 | пр.Ленина,10Б | 1 | - |
| 25 | пр.Димитрова,9А | 2 | - |
| 26 | пр.Димитова,4В | 2 | - |
| 27 | пр.Димитрова,4Г | 2 | - |
| 28 | пр.Димитрова,6 | 2 | - |
| 29 | ул.М.Тореза,5А | 1 | - |
| 30 | ул.М.Тореза,5Б | 1 | - |
| 31 | ул.М.Тореза,5Г | 1 | - |
| 32 | пр.Ленина,65 | 1 | - |
| 33 | пр.Ленина,63 | 2 | - |
| 34 | пр.Ленина,61 | 1 | - |
| 35 | пр.Ленина,57 | 1 | - |
| 36 | пр.Ленина,55 | 1 | - |
| 37 | пр.Ленина,53 | 1 | - |
| 38 | пр.Ленина,44 | 1 | - |
| 39 | пр.Ленина,42 | 1 | - |
| 40 | пр.Ленина,39 | 1 | - |
| 41 | пр.Ленина,43 | 1 | - |
| 42 | пр.Ленина,26 | 1 | - |
| 43 | пр.Ленина,22 | 1 | - |
| 44 | пр.Ленина,16Б | 2 | - |
| 45 | ул.К.Маркса,31 | 2 | - |
| 46 | ул.К.Маркса,49 | 1 | - |
| 47 | ул.Эшенбаха.б/н | 2 | - |
| 48 | ул.Народная,29 | 1 | - |
| 49 | ул.Комсомольская,139 | 1 | - |
| 50 | ул.Комсомольская,149 | 1 | - |
| 51 | ул.Волжская,1 | 2 | - |
| 52 | ул.Крестьянская,23 | 1 | - |
| 53 | ул.Рабочая,13 | 1 | - |
| 54 | пр.Димитрова,18 | 1 | - |
| 55 | ул.III Интернационала,132 | 2 | - |
| 56 | ул.Садовая,115 | 3 | - |
| 57 | п.Лесхоза,7 | 3 | - |
| 58 | ул.Л.Толстого,45 | 1 | - |
| 59 | ул.Шишкина,61 | 1 | - |
| 60 | ул.Куйбышева,51 | 1 | - |
| 61 | ул.Осипенко,69 | 2 | - |
| 62 | ул.Шишкина,40 | 3 | - |
| 63 | ул.Московская,30 | - | 1 |
| 64 | ул.Московская,32 | - | 1 |
| 65 | ул.Московская,46 | - | 1 |
| 66 | ул.Московская,48 | - | 1 |
| 67 | ул.Московская,54 | - | 1 |
| 68 | ул.Московская,58 | - | 1 |
| 69 | ул.Масленникова,68 | - | 1 |
| 70 | ул.Московская,60 | - | 1 |
| 71 | ул.Московская,62 | - | 1 |
| 72 | ул.Свирская,27 | - | 1 |
| 73 | ул.Свирская,29 | - | 1 |
| 74 | ул.Октябрьская,69 | - | 1 |
| 75 | ул.Октябрьская,71 | - | 1 |
| 76 | ул.Московская,52 | - | 1 |
| 77 | ул.Московская,36 | - | 1 |
| 78 | ул.Кулькова,162 | - | 1 |
| 79 | ул.Кулькова,220 | - | 1 |
| 80 | ул.Куйбышева,13 | - | 1 |
| 81 | ул.Мелекесская,28 | - | 1 |
| 82 | ул.Космодемьянской,31 | - | 1 |
| 83 | ул.Горная (угол Горького),72 | - | 1 |
| 84 | ул.Уральская,56 | - | 1 |
| 85 | ул.Льнянщеков (угол Горького), | - | 1 |
| 86 | ул.Металлистов (угол Советской | - | 1 |
| 87 | ул.Уральская (угол Советской) | - | 1 |
| 88 | ул.Пушкина,173 | - | 1 |
| 89 | ул.М.Тореза,1 | - | 1 |
| 90 | ул.Гвардейская,8 | - | 1 |
| 91 | пр.Ленина,37 | - | 1 |
| 92 | ул.Ангарская,7 | - | 1 |
| 93 | ул.Гвардейская,7 | - | 1 |
| 94 | ул.Жигулевская,11 | - | 1 |
| 95 | пр.Ленина,29 | - | 1 |
| 96 | ул.Курчатова,28А | - | 1 |
| 97 | пр.Ленина,10 | - | 1 |
| 98 | пр.Ленина,10А | - | 1 |
| 99 | ул.Терешковой,6 | - | 1 |
| 100 | ул.Курчатова,22 | - | 1 |
| 101 | ул.Гвардейская,20 | - | 1 |
| 102 | ул.Терешковой3 | - | 1 |
| 103 | пр.Ленина,18А | - | 1 |
| 104 | пр.Ленина,16 | - | 1 |
| 105 | ул.Самарская,62 | - | 1 |
| 106 | ул.Черемшанская,124 | - | 1 |
| 107 | ул.Черемшанская,91 | - | 1 |
| 108 | ул.Черемшанская,120 | - | 1 |
| 109 | ул.Черемшанская,118 | - | 1 |
| 110 | ул.Черемшанская,93 | - | 1 |
| 111 | ул.Восточная,20 | - | 1 |
| 112 | ул.Восточная,36 | - | 1 |
| 113 | ул.Восточная,38 | - | 1 |
| 114 | ул. 50 лет Октября, 178 | - | 1 |
| 115 | ул.Алтайская,49 | - | 1 |
| Итого: | 103 | 53 |
| Всего: | 156 |

Количество контейнеров в городе Димитровграде составит 1204 единиц (из них существующие контейнеры – 344 ед., проектируемые для жилого фонда – 706 ед., проектируемые для юридических лиц – 154 ед.). При этом наполняемость контейнеров не будет превышать максимального значения.

Местоположение существующих и проектируемых контейнерных площадок для жилого фонда и юридических лиц представлено на схемах Приложений № 3 – 6 к Генеральной схеме.

3.2.2.	Расчет необходимого контейнерного парка для сбора крупногабаритных отходов

Сбор крупногабаритных отходов (далее – КГО) от жилого фонда производится в бункеры-накопители, а при их отсутствии на территориях контейнерных площадок предусматриваются места для складирования. Образующиеся у хозяйствующих субъектов крупногабаритных отходов вывозятся ими самостоятельно.

В настоящее время в городе Димитровграде отдельный сбор крупногабаритных отходов не ведется. Складирование твердых коммунальных и крупногабаритных отходов осуществляется совместно, что ведет к захламлению контейнерных площадок и нарушению природоохранного законодательства.

Согласно произведенным расчетам общее количество крупногабаритных отходов, образующихся на территории города Димитровграда составляет 36 798,60 м3 (11 018,63т), из нихот жилого фонда 29 418,24 м3 (8 702,90 т), кладбищ –1 975,66 м3 (1 234,79 т), садоводческих товариществ – 5 404,70 м3 (1 080,94 т).

Для мониторинга объемов образования отходов в наиболее густо населенных кварталах города необходимо установить 11 бункеров - накопителей для сбора крупногабаритных отходов от жилого фонда, а также 2 бункера - накопителя для кладбищ и 45 бункеров – накопителей для садоводческих товариществ для совместного складирования твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Проектом предлагается установить бункеры – накопители вместимостью 8 м3.

Вывоз бункеров-накопителей при совместном складировании твердых коммунальных и крупногабаритных отходов осуществляется ежедневно в дачный период (214 дней/год),вывоз бункеров – накопителей с КГО от жилого фонда и территории кладбищ осуществляется ежедневно в течение всего года (365 дней/год).

Информация по проектируемым площадкам представлена в таблице 37.

Таблица 37.

Перечень проектируемых площадок для сбора крупногабаритных отходов

| № п/п | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| Бункеры для складированияКГО |
| 1 | 1кго | ул.Алтайская,57 | 1 |
| 2 | 2кго | ул.Тараканова,28 | 1 |
| 3 | 3кго | ул.Земина,121 | 1 |
| 4 | 4кго | ул. 3 Интернационала,161 | 1 |
| 5 | 5кго | ул.Московская,83 | 1 |
| 6 | 6кго | ул.Строителей,12 | 1 |
| 7 | 7кго | пр.Димитрова,21 | 1 |
| 8 | 8кго | ул.Шмидта,1 | 1 |
| 9 | 9кго | ул.Куйбышева,328б | 1 |
| 10 | 10кго | ул.Шишкина,19 | 1 |
| 11 | 11кго | ул.Дрогобычская,15 | 1 |
| Бункеры для складирования твердых коммунальных отходов и КГО |
| 12 | 12 сад. | Ул. Луговая, 36 | 1 |
| 13 | 13 сад. | п.Лумумбы (Садоводческое товарищество (далее - СТ) "Автомобилист ПАТП") | 1 |
| 14 | 14 сад. | п.Лумумбы (СТ "Весна (макаронная фабрика) | 1 |
| 15 | 15 сад. | п.Лумумбы (СТ "Дубки" ) | 1 |
| 16 | 16 сад. | п.Лумумбы (СТ "Кирпичник") | 1 |
| 17 | 17 сад. | п.Лумумбы (Садоводческое общество (далее - СО) "Сельхозтехника") | 1 |
| 18 | 18 сад. | Кирпичный завод ("Весна (крупозавод)") | 1 |
| 19 | 19 сад. | Кирпичный завод (СО "Восход") | 1 |
| 20 | 20 сад. | Кирпичный завод (СО "Отдых") | 1 |
| 21 | 21сад. | Кирпичный завод (СТ "Пивовар") | 1 |
| 22 | 22сад. | Кирпичный завод (Садоводческое некоммерческое товарищество (далее – СНТ) "Прибой") | 1 |
| 23 | 23 сад. | Кирпичный завод (СТ "Прибрежный") | 1 |
| 24 | 24 сад. | Кирпичный завод (СО "Строитель ПМК") | 1 |
| 25 | 25 сад. | Кирпичный завод (СНТ "Энергетик") | 1 |
| 26 | 26 сад. | Мост ГАУ (СТ "Вишня") | 1 |
| 27 | 27 сад. | Мост ГАУ (Потребительский Кооператив (далее - ПТК "Калинка") | 1 |
| 28 | 28 сад. | Мост ГАУ (СТ "Черемуха-1") | 1 |
| 29 | 28 сад. | Мост ГАУ (СО "Черемуха-3") | 1 |
| 30 | 30 сад. | Мост ГАУ (СО "Черемшанка") | 1 |
| 31 | 31 сад. | Олимп (ПТК "Дальный") | 1 |
| 32 | 32 сад. | Олимп (СТ "Льнокомбинат-1") | 1 |
| 33 | 33 сад. | Олимп (СНТ "Металлист") | 1 |
| 34 | 34 сад. | Олимп (СТ "Мукомол") | 1 |
| 35 | 35 сад. | Олимп (СТ "Олимпийский") | 1 |
| 36 | 36 сад. | Олимп (СТ "Трикотажник") | 1 |
| 37 | 37 сад. | Олимп (СТ "Юбилейный") | 1 |
| 38 | 38 сад. | За Соцгородом (СТ "Объединенный") | 1 |
| 39 | 39 сад. | За Соцгородом (СО "Сад № 1") | 1 |
| 40 | 40кладб. | ул.Куйбышева,423 | 1 |
| 41 | 41кладб. | ул.Чапаева,б/н | 1 |
| 42 | 42сад. | СО "Весна" (ул.П.Лумумбы) | 1 |
| 43 | 43сад. | СО "Железнодорожник" (ул. 990 км.) | 1 |
| 44 | 44сад. | СТ "Зеленый" (ул.П.Лумумбы) | 1 |
| 45 | 45сад. | СО "Коммунальник" (пер.Енисейский,1в) | 1 |
| 46 | 46сад. | СТ "Льнокомбинат -2" (ул.989 км) | 1 |
| 47 | 47сад. | СТ "Льнокомбинат -3" (ул.989 км) | 1 |
| 48 | 48сад. | СТ "Маяк" (пер.Енисейский,1в) | 1 |
| 49 | 49сад. | СТ "Медик" (ул.Куйбышева,1/2) | 1 |
| 50 | 50сад. | СО "Рябинка" (ул.П.Лумумбы) | 1 |
| 51 | 51сад. | СО "Строитель РСУ" (ул.Куйбышева,1/2) | 1 |
| 52 | 52сад. | СТ "Урожай" (ул.П.Лумумбы) | 1 |
| 53 | 53сад. | СО "Учитель" (ул.Куйбышева,1/2) | 1 |
| 54 | 54сад. | СТ "Управление с/х" (ул.Куйбышева,1/2) | 1 |
| 55 | 55сад. | СО "Химмаш - 1" (ул.Куйбышева,1/2) | 1 |
| 56 | 56сад. | СТ "Урожай-1" (ул.9 Линия,25) | 1 |
| 57 | 57сад. | СНТ "Мичуринец" (ул.Свирская,1) | 1 |
| 58 | 58сад. | СО "Химмаш - 2" (ул.Куйбышева,1/2) | 1 |
| Итого: | 58 |

В течение года необходимо вести строгий учет вывозимых объемов КГО и степени наполняемости бункеров. По результатам наблюдений следует пересмотреть количество и места организации площадок для сбора КГО и откорректировать их значения в сторону увеличения или уменьшения.

Местоположение пунктов сбора КГО с территории города Димитровграда представлено на схемах  Приложений № 3 - 6 к Генеральной схеме.

3.3.	Логистика движения отходов в муниципальном образовании и ее совершенствование

3.3.1 Разработка маршрутов движения мусоровозов, обеспечивающих сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 твердые коммунальные отходы следует удалять ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни.

Своевременность удаления твердых коммунальных отходов достигается детальной разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающей последовательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного заполнения машины).

Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условии движения на участке и т.п.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта были учтены следующие параметры:

- сведены до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- объединены объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь;

- маршруты проложены от центра города Димитровграда в направлении к месту обезвреживания;

- маршруты проложены до полного заполнения кузова;

- при назначении маршрутов сохранена равномерная нагрузка на каждую транспортную единицу.

Время, затрачиваемое на выполнение маршрута, установлено на основании нормативных данных в зависимости от типа мусоровоза, состава бригады и типа установленных контейнеров.

Исходные данные для разработки маршрутов движения спецавтотранспорта для сбора твердых коммунальных отходов:

- автомобиль: мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-4. Тип топлива – бензин, вместимость кузова – 18 м3, коэффициент уплотнения мусора – 3,8.

- тип проектируемых контейнеров – металлические вместимостью 0,75 м3.

- время, затрачиваемое на обслуживание одной контейнерной площадки, включая следующие этапы: захват контейнера, подъем, выгрузка, уплотнение отходов в кузове мусоровоза, – 3,5 минуты, согласно нормативным данным на данный автомобиль.

- время, затрачиваемое на полное опорожнение кузова мусоровоза в конечном объекте размещения отходов – 10 минут, согласно нормативным данным на данный автомобиль.

- начало движения спецтехники с базы ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б.

- конечный объект размещения отходов – полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в7 км от границы города Димитровграда в районе с. Русский Мелекесс.

- заправка топливом производится в конце рабочего дня по пути следования от полигона.

- продолжительность рабочего дня – 8 часов (480 минут).

- периодичность вывоза крупногабаритных отходов – ежедневно.

Расчет времени для прохождения маршрутов мусоровозов для всего города Димитровграда производится по формуле:

| Т = (2 * t1) + tn + (tk * nk) + t25 + t45 |  |
| --- | --- |

где:

Т – суммарное время прохождения маршрута, мин.;

t1 – расчетное время прохождения расстояния от границы города до полигона твердых коммунальных отходов.

Расстояние принимается равным 10 мин. при скорости движения 45 км/ч.;

tп – время, затрачиваемое на полное опорожнение кузова мусоровоза в конечном объекте размещения отходов. Значение принимается равным 10 мин.;

tк – время, затрачиваемое на обслуживание одной контейнерной площадки на маршруте.

Значение принимается равным 3,5 мин.;

nk – количество контейнерных площадок на маршруте;

t25 – время прохождения маршрута со скоростью 25 км/ч (в границах города Димитровграда);

t45 – время прохождения маршрута со скоростью 45 км/ч (за пределами города Димитровграда).

Принимая в расчет все контейнерные площадки, как уже существующие, так и вновь проектируемые, а также выше названные исходные данные, предлагается следующая схема движения спецавтотранспорта для вывоза твердых коммунальных отходов в городе Димитровграде.

Маршрут №1 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г.  Димитровград, пер.  Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в таблице 38.

Таблица 38.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №1

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36с | п.Лумумбы,38 | 2 | 2600 |
| 2 | 35с | п.Лумумбы,9 | 2 | 271 |
| 3 | 34с | п.Лумумбы,30 | 2 | 195 |
| 4 | 88юн | ул.Куйбышева, 1в | 1 | 987 |
| 5 | 142н | ул.Куйбышева,2в | 2 | 166 |
| 6 | 152с | ул.Куйбышева,2А | 1 | 502 |
| 7 | 89юн | ул.Куйбышева, 2/17 | 1 | 85 |
| 8 | 169н | ул.Куйбышева,1б | 1 | 472 |
| 9 | 61с | ул.Куйбышева,19 | 2 | 212 |
| 10 | 87юн | ул.Куйбышева (в районе д.4) | 1 | 620 |
| 11 | 62с | ул.Куйбышева,14 | 4 | 585 |
| 12 | 60с | ул.Куйбышева,35 | 2 | 210 |
| 13 | 59с | ул.Куйбышева,61 | 3 | 290 |
| 14 | 37с | ул.Парадизова,1 | 2 | 492 |
| 15 | 38с | ул.Парадизова,11 | 2 | 253 |
| 16 | 168н | ул.Озерная,1 | 5 | 604 |
| 17 | 141н | пер.Енисейский,40 | 1 | 254 |
| 18 | 28с | ул.Лебедева,12 | 2 | 290 |
| 19 | 139н | ул.Печерская,16 | 1 | 256 |
| 20 | 109с | ул.Печерская,4 | 1 | 156 |
| 21 | 18с | ул.Камская,16 | 2 | 306 |
| 22 | 17с | ул.Камская,30 | 2 | 248 |
| 23 | 138н | ул.Камская,35 | 1 | 264 |
| 24 | 40с | ул.Парадизова,61 | 5 | 263 |
| 25 | 39с | ул.Парадизова,41 | 2 | 250 |
| 26 | 137н | ул.Куйбышева,75 | 2 | 335 |
| 27 | 216н | ул.Куйбышева,44 | 3 | 229 |
| 28 | 138юн | ул.Трудовая,38 | 1 | 388 |
| 29 | 113с | ул.Куйбышева,117 | 1 | 260 |
| 30 | 136н | ул.Куйбышева,60 | 1 | 295 |
| 31 | 167н | ул.Кирпичная,28 | 1 | 323 |
| 32 | 19с | ул.Кирпичная,42 | 1 | 201 |
| 33 | 21с | ул.Крестьянская,43 | 2 | 337 |
| 34 | 360мн | ул.Трудовая,9 | 1 | 340 |
| 35 | 112с | ул.Крестьянская,13 | 2 | 178 |
| 36 | 34юн | ул.Рабочая, 9а | 1 | 244 |
| 37 | 48с | ул.Рабочая,11 | 2 | 128 |
| 38 | 135н | ул.Пугачева,2 | 1 | 618 |
| 39 | 90юн | ул.Куйбышева, 28г | 1 | 460 |
| 40 | 140н | ул.Куйбышева,30/7 | 1 | 131 |
| 41 | 134н | ул.Свердлова,17 | 1 | 733 |
| 42 | 133н | ул.Свердлова,14 | 1 | 195 |
| 43 | 361мн | ул.Трудовая,1а | 1 | 233 |
| 44 | 132н | ул.Пригородная,6 | 1 | 296 |
| 45 | 111с | ул.Калугина,43 | 2 | 646 |
| 46 | 78н | ул.Калугина,23 | 1 | 185 |
| 47 | 210н | ул.Калугина,4 | 1 | 210 |
| 48 | 131н | ул.Маяковского,26 | 1 | 743 |
| 49 | 104с | ул.Куйбышева,94 | 1 | 674 |
| 50 | 166н | пер.Стахановский,6 | 1 | 419 |
| 51 | 196н | ул.Партизанская,11 | 1 | 319 |
| 52 | 33с | ул.Неверова,38 | 3 | 168 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 7090 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 36 109 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (36109/25000×60) =418,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №1 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 50 109 м.

Маршрут №2 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г.  Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в таблице39.

Таблица 39.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №2

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30н | ул.Куйбышева,145 | 1 | 1665 |
| 2 | 29н | ул.Комсомольская,35 | 2 | 322 |
| 3 | 115с | ул.Комсомольская,4 | 3 | 352 |
| 4 | 27н | ул.Хмельницкого,24 | 1 | 272 |
| 5 | 28н | ул.III Интернационала,18 | 1 | 260 |
| 6 | 132с | ул.Аблова,26А | 3 | 410 |
| 7 | 197н | ул.III Интернационала,16 | 5 | 215 |
| 8 | 114с | ул.Хмельницкого,1 | 2 | 270 |
| 9 | 131с | ул.Аблова,12 | 2 | 546 |
| 10 | 24н | ул.Пушкина,46 | 1 | 440 |
| 11 | 137с | ул.Пушкина,1 | 2 | 510 |
| 12 | 117с | ул.Тараканова,28 | 3 | 360 |
| 13 | 19н | ул.Садовая,21 | 1 | 245 |
| 14 | 136с | ул.Садовая,1 | 2 | 255 |
| 15 | 18н | ул.Тухачевского,43 | 2 | 421 |
| 16 | 21н | ул.Тухачевского,52 | 1 | 260 |
| 17 | 20н | ул.Кулькова,55 | 1 | 385 |
| 18 | 24с | ул.Кулькова,31 | 2 | 362 |
| 19 | 134с | ул.Тухачевского,1 | 4 | 404 |
| 20 | 135с | ул.Кулькова,1 | 3 | 119 |
| 21 | 203н | ул.Потаповой,18 | 1 | 279 |
| 22 | 217н | ул.Земина,46 | 1 | 220 |
| 23 | 17н | ул.Потаповой,53 | 1 | 236 |
| 24 | 22н | ул.Потаповой,76 | 1 | 310 |
| 25 | 15с | ул.Земина,39 | 3 | 375 |
| 26 | 129с | ул.Земина,20 | 1 | 514 |
| 27 | 228мн | ул.Бакаева,16 | 1 | 580 |
| 28 | 133с | ул.Бакаева,4 | 1 | 196 |
| 29 | 14н | ул.Черемшанская,59 | 1 | 511 |
| 30 | 110с | ул.Конная,14 | 1 | 298 |
| 31 | 16н | ул.Тараканова,65 | 1 | 238 |
| 32 | 13н | ул.Черемшанская,73 | 1 | 359 |
| 33 | 130с | ул.Котовского,12 | 3 | 338 |
| 34 | 5н | ул.Черемшанская,110г | 1 | 310 |
| 35 | 341мн | ул.Черемшанская,114 | 1 | 424 |
| 36 | 343мн | ул.Черемшанская,87 | 1 | 251 |
| 37 | 342мн | ул.Черемшанская,122 | 1 | 267 |
| 38 | 344мн | ул.Восточная,22 | 1 | 281 |
| 39 | 340мн | ул.Восточная,34 | 1 | 436 |
| 40 | 145н | ул.Восточная,400 | 1 | 282 |
| 41 | 33юн | ул.Восточная, 32 | 1 | 355 |
| 42 | 345мн | ул.Алтайская,65 | 1 | 472 |
| 43 | 24юн | ул.Алтайская, 53 | 1 | 252 |
| 44 | 339мн | ул.Алтайская,57 | 1 | 362 |
| 45 | 146н | ул.Алтайская,71 | 1 | 288 |
| 46 | 2н | ул.Алтайская,69/3 | 3 | 446 |
| 47 | 1н | ул.Восточная,141б | 1 | 558 |
| 48 | 85юн | ул.Гагарина, 154 | 1 | 188 |
| 49 | 86юн | ул.Гагарина, 152 | 1 | 52 |
| 50 | 3н | ул.Тургенева,56 | 1 | 874 |
| 51 | 236мн | ул.Тургенева,115 | 1 | 249 |
| 52 | 7н | ул.Тургенева,73 | 1 | 338 |
| 53 | 202н | ул.Баданова,88к | 1 | 239 |
| 54 | 1юн | ул.Баданова, 92 | 1 | 336 |
| 55 | 11н | ул.Баданова,104 | 1 | 327 |
| 56 | 338мн | ул.Баданова,81 | 1 | 332 |
| 57 | 35юн | Баданова, 71 | 1 | 265 |
| 58 | 15н | ул.Земина,110а | 1 | 287 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 8120 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 38018 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (38018/25000×60) = 423,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №2 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 52 018 м.

Маршрут №3 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл.40.

Таблица 40.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №3

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 211н | ул.Серебрякова,8 | 2 | 1982 |
| 2 | 238мн | ул.Серебрякова (угол Баданова) | 1 | 203 |
| 3 | 31н | ул.Куйбышева,191 | 1 | 393 |
| 4 | 234мн | ул.Гагарина,1 | 1 | 271 |
| 5 | 34н | ул.Гагарина,14а | 5 | 275 |
| 6 | 230мн | ул.Комсомольская,99 | 1 | 275 |
| 7 | 239мн | ул.Баданова (угол Комсомольского) | 1 | 281 |
| 8 | 212н | ул.Хмельницкого,50 | 1 | 277 |
| 9 | 240мн | ул.Хмельницкого,90 | 1 | 352 |
| 10 | 80юн | ул.III Интернационала, 78 | 1 | 156 |
| 11 | 235мн | ул.Гагарина,18 | 1 | 256 |
| 12 | 162с | ул.3 Интернационала,83 (худ.шк) | 2 | 177 |
| 13 | 149н | ул.III Интернационала,67 | 3 | 208 |
| 14 | 118с | ул.3 Интернационала,46 | 3 | 229 |
| 15 | 26н | ул.Аблова,59 | 1 | 438 |
| 16 | 79юн | ул.III Интернационала, 87/21 | 5 | 670 |
| 17 | 199н | ул.Пушкина,129/33 | 5 | 209 |
| 18 | 47с | ул.Пушкина,106 | 2 | 161 |
| 19 | 138с | ул.Пушкина,105 | 5 | 192 |
| 20 | 148н | ул.Пушкина,80 | 1 | 170 |
| 21 | 25н | ул.Садовая,63 | 1 | 445 |
| 22 | 147н | ул.Садовая,87 | 1 | 207 |
| 23 | 198н | ул.Садовая,123 | 1 | 287 |
| 24 | 37юн | ул.Пушкина, 119/38 | 1 | 154 |
| 25 | 53с | ул.Тухачевского,126 | 4 | 322 |
| 26 | 106с | ул.Тухачевского,125 | 1 | 262 |
| 27 | 23н | ул.Кулькова,90 | 2 | 388 |
| 28 | 229мн | ул.Кулькова,109 | 1 | 215 |
| 29 | 116с | ул.Кулькова,139 | 2 | 337 |
| 30 | 10н | ул.Потаповой,126 | 1 | 270 |
| 31 | 12н | ул.Земина,128 | 1 | 367 |
| 32 | 153н | ул.Земина,99 | 2 | 314 |
| 33 | 233мн | ул.Тургенева,1 | 1 | 376 |
| 34 | 8н | пер.Гагарина,16 | 1 | 239 |
| 35 | 4н | ул.Тургенева,38 | 1 | 280 |
| 36 | 49с | ул.Самарская,111 | 2 | 987 |
| 37 | 51с | ул.Самарская,91 | 3 | 241 |
| 38 | 6н | ул.Мусоровой,36 | 1 | 275 |
| 39 | 50с | ул.Самарская,65 | 4 | 286 |
| 40 | 119с | ул.Мусоровой,10 | 1 | 310 |
| 41 | 150н | ул.Земина,121 | 1 | 351 |
| 42 | 9н | ул.Марфина,19 | 1 | 244 |
| 43 | 46с | ул.Пролетарская,12 | 4 | 315 |
| 44 | 37н | ул.Потаповой,149 | 2 | 330 |
| 45 | 36юн | ул. Марфина, 2 | 1 | 481 |
| 46 | 140с | п.Лесхоза,9 | 2 | 516 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 7289 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 32 163 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (32163/25000×60) = 409,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №3 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 46 163 м.

Маршрут №4 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в таблице 41.

Таблица 41.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №4

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38юн | ул.Комсомольская, 84 | 1 | 2333 |
| 2 | 337мн | ул.Потаповой,131 | 1 | 1304 |
| 3 | 151с | ул.Потаповой,162 | 5 | 211 |
| 4 | 40н | ул.Потаповой,226 | 1 | 617 |
| 5 | 9юн | ул.Потаповой, 226 | 1 | 141 |
| 6 | 26с | ул.Кулькова,220 | 2 | 390 |
| 7 | 232мн | ул.Кулькова,189 | 1 | 289 |
| 8 | 25с | ул.Кулькова,162 | 3 | 320 |
| 9 | 151н | ул.Тухачевского,156 | 1 | 298 |
| 10 | 200н | ул.Тухачевского,198 | 1 | 337 |
| 11 | 39н | ул.Лесная Горка,31 | 1 | 259 |
| 12 | 36н | ул.Красноармейская,39 | 1 | 438 |
| 13 | 231мн | ул.Садовая,142 | 1 | 416 |
| 14 | 139с | ул.Пушкина,161 | 3 | 395 |
| 15 | 265мн | ул.Козлова,29 | 1 | 401 |
| 16 | 201н | ул.Лесная Горка,17а | 1 | 287 |
| 17 | 11с | ул.Аблова,164 | 2 | 174 |
| 18 | 10с | ул.Аблова,140 | 2 | 243 |
| 19 | 9с | ул.Аблова,106 | 2 | 365 |
| 20 | 8юн | ул.III Интернационала, 99 | 1 | 230 |
| 21 | 35н | ул.III Интернационала,105 | 1 | 132 |
| 22 | 2юн | ул.III Интернационала, 96 | 1 | 156 |
| 23 | 25юн | ул.III Интернационала, 94 | 1 | 100 |
| 24 | 4юн | ул.Хмельницкого, 124 | 1 | 283 |
| 25 | 161н | ул.Хмельницкого,118 | 2 | 180 |
| 26 | 40юн | ул.III Интернационала, 86 | 1 | 92 |
| 27 | 108с | ул.Комсомольская,125 | 3 | 436 |
| 28 | 92юн | ул.Куйбышева, 229 | 1 | 208 |
| 29 | 164н | ул.Куйбышева,210 | 1 | 190 |
| 30 | 3юн | ул.Комсомольская, 133 | 1 | 308 |
| 31 | 105с | ул.Хмельницкого,123 | 3 | 346 |
| 32 | 55с | ул.Хмельницкого,158 | 1 | 205 |
| 33 | 56с | ул.Хмельницкого,166 | 2 | 177 |
| 34 | 42юн | ул.III Интернационала, 146 | 1 | 152 |
| 35 | 1с | ул.3 Интернационала, 136 | 2 | 165 |
| 36 | 107с | ул.Парковая,18 | 4 | 626 |
| 37 | 41н | ул.Парковая,34 | 1 | 217 |
| 38 | 42с | ул.Парковая,50 | 2 | 245 |
| 39 | 41с | ул.Парковая,64 | 2 | 199 |
| 40 | 38н | пос.Лесхоза,16а | 1 | 868 |
| 41 | 11юн | ул.Парковая, 74 | 1 | 1029 |
| 42 | 22юн | ул.Потаповой, 171 | 2 | 181 |
| 43 | 250мн | ул.Титова,7 | 1 | 222 |
| 44 | 251мн | ул.Титова (угол Горького),90 | 1 | 190 |
| 45 | 264мн | ул.Советская (угол Титова) | 1 | 224 |
| 46 | 263мн | ул.Ленинская (угол Советской) | 1 | 148 |
| 47 | 252мн | ул.Ленинская (угол Горького),8 | 1 | 242 |
| 48 | 262мн | ул.Кавказская (угол Советской) | 1 | 367 |
| 49 | 261мн | ул.Наумовой (угол Советской) | 1 | 116 |
| 50 | 253мн | ул.Наумовой (угол Горького) | 1 | 269 |
| 51 | 260мн | ул.Горная (угол Советской) | 1 | 332 |
| 52 | 254мн | ул.Фрунзе (угол Горького),62 | 1 | 327 |
| 53 | 10юн | ул.Горького, 63 | 1 | 82 |
| 54 | 259мн | ул.Профсоюзная (угол Советской | 1 | 385 |
| 55 | 258мн | ул.Щорса (угол Советской) | 1 | 225 |
| 56 | 42н | ул.Парковая,15 | 1 | 390 |
| 57 | 3с | ул. 3 Интернационала,161 | 2 | 314 |
| 58 | 2с | ул.3 Интернационала,152 | 2 | 210 |
| 59 | 44н | ул.Тимирязева,17 | 1 | 367 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 7574 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 36 827 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (36827/25000×60) = 420,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №4 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 50 827 м.

Маршрут №5 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 42.

Таблица 42.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №5

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 215н | ул.Циолковского,11 | 4 | 2174 |
| 2 | 214н | ул.Циолковского,7 | 4 | 293 |
| 3 | 77н | ул.Циолковского,3 | 5 | 258 |
| 4 | 75с | ул.Дрогобычская,27 | 5 | 374 |
| 5 | 375мпн | ул.Дрогобычская,35 | 1 | 380 |
| 6 | 376мпн | ул.Дрогобычская,37 | 1 | 65 |
| 7 | 370мпн | ул.Победы,9 | 1 | 533 |
| 8 | 371мпн | ул.Победы,15 | 1 | 571 |
| 9 | 206н | ул.Победы,7 | 4 | 261 |
| 10 | 171н | ул.Дубинина,21 | 1 | 202 |
| 11 | 164с | ул.Морозова,36 | 5 | 313 |
| 12 | 170н | ул.Баумана,31 | 1 | 245 |
| 13 | 39юн | ул.Дрогобычская | 1 | 331 |
| 14 | 75н | ул.Дрогобычская,15 | 4 | 237 |
| 15 | 76н | ул.Фестивальная,20 | 2 | 190 |
| 16 | 163с | ул.Фестивальная,34 | 3 | 176 |
| 17 | 16юн | пр.Автостроителей | 1 | 201 |
| 18 | 172н | пр.Автостроителей,36 | 5 | 580 |
| 19 | 71с | пр.Автостроителей,50 | 3 | 323 |
| 20 | 70с | пр.Автостроителей,60 | 3 | 237 |
| 21 | 69с | ул.Западная,19 | 5 | 388 |
| 22 | 86н | ул.Западная,15 | 5 | 488 |
| 23 | 84н | ул.Победы,16 | 4 | 232 |
| 24 | 44юн | пр.Автостроителей, 44а | 1 | 293 |
| 25 | 74с | ул.Победы,10А | 5 | 226 |
| 26 | 205н | ул.Дрогобычская,41 | 1 | 598 |
| 27 | 79н | ул.Дрогобычская,45 | 5 | 214 |
| 28 | 81н | ул.Дрогобычская,57а | 4 | 362 |
| 29 | 45юн | ул.Дрогобычская, 57а | 1 | 99 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 9960 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 29 704 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (29704/25000×60) = 403,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №5 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 43 704 м.

Маршрут №6 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл.43.

Таблица 43.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №6

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт. | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85н | ул.Западная,8 | 1 | 3808 |
| 2 | 27юн | ул.Западная, 9 | 1 | 260 |
| 3 | 83н | ул.Западная,9 | 5 | 55 |
| 4 | 82н | ул.Дрогобычская,63 | 3 | 208 |
| 5 | 80н | ул.Дрогобычская,32 | 1 | 310 |
| 6 | 68с | ул.Дрогобычская,71 | 3 | 485 |
| 7 | 99юн | ул.Западная | 1 | 283 |
| 8 | 98юн | пр.Автостроителей | 1 | 118 |
| 9 | 96юн | ул.Дрогобычская, 50 | 1 | 522 |
| 10 | 97юн | ул.Дрогобычская, 52 | 1 | 390 |
| 11 | 209н | пр.Автостроителей,53а | 5 | 1839 |
| 12 | 87н | пр.Автостроителей,55 | 5 | 332 |
| 13 | 18юн | пр.Автостроителей, 59 | 1 | 201 |
| 14 | 43юн | пр.Автостроителей, 63 | 1 | 298 |
| 15 | 53юн | пр.Автостроителей, 65 | 1 | 475 |
| 16 | 102юн | пр.Автостроителей (в районе д.73) | 1 | 462 |
| 17 | 103юн | пр.Автостроителей, 87 | 1 | 434 |
| 18 | 140юн | ул.Промышленная, 26 | 1 | 691 |
| 19 | 113юн | ул.Промышленная, 16в | 1 | 732 |
| 20 | 112юн | ш.Мулловское | 1 | 1396 |
| 21 | 111юн | ш.Мулловское | 1 | 374 |
| 22 | 117юн | ш.Мулловское | 1 | 228 |
| 23 | 129н | ш.Мулловское,27 | 1 | 227 |
| 24 | 119юн | ш.Мулловское, 31 | 1 | 534 |
| 25 | 120юн | ш.Мулловское, 1 | 1 | 1254 |
| 26 | 114юн | ш.Мулловское, 2 | 1 | 1815 |
| 27 | 130н | ш.Мулловское,61 | 5 | 497 |
| 28 | 118юн | ул.Юнг Северного Флота, 6 | 1 | 296 |
| 29 | 116юн | ул.Жуковского, 7а | 1 | 542 |
| 30 | 95юн | ул.Жуковского | 1 | 232 |
| 31 | 110юн | ул.Промышленная, 51/3 | 1 | 1142 |
| 32 | 104юн | ул.Свирская | 1 | 1704 |
| 33 | 366мпн | ул.Свирская,33Б | 1 | 332 |
| 34 | 365мпн | ул.Свирская,33В | 1 | 107 |
| 35 | 368мпн | ул.Свирская,33А | 1 | 51 |
| 36 | 363мпн | ул.Свирская,31А | 1 | 176 |
| 37 | 367мпн | ул.Свирская,31 | 1 | 87 |
| 38 | 223мн | ул.Свирская,27А | 1 | 117 |
| 39 | 105юн | ул.Свирская | 1 | 271 |
| 40 | 109юн | ул.9 Линия, 41г | 1 | 39 |
| 41 | 183н | ул.Свирская,21 | 5 | 462 |
| 42 | 377мпн | ул.Свирская,17 | 1 | 257 |
| 43 | 378мпн | ул.Свирская,17А | 1 | 100 |
| 44 | 182н | ул.Октябрьская,76 | 2 | 128 |
| 45 | 90н | ул.Свирская,12 | 5 | 281 |
| 46 | 65с | ул.Свирская,2-4 | 5 | 229 |
| 47 | 82с | ул.Свирская,2 | 5 | 159 |
| 48 | 362мпн | ул.Свирская,2Ж | 1 | 284 |
| 49 | 227мн | ул.Московская,83 | 1 | 247 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 8941 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 43 312 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (43312/25000×60) = 435,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №6 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 57 312 м.

Маршрут №7 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 44.

Таблица 44.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №7

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 208н | ул.Западная,22д | 5 | 3627 |
| 2 | 184н | ул.Московская,68 | 3 | 488 |
| 3 | 26юн | ул.Московская, 73 | 1 | 134 |
| 4 | 67с | ул.Октябрьская,66 | 5 | 198 |
| 5 | 52юн | ул.Московская, 71 | 1 | 130 |
| 6 | 66с | ул.Октябрьская,52-54 | 5 | 131 |
| 7 | 49юн | ул.Октябрьская, 50а | 1 | 167 |
| 8 | 181н | ул.Октябрьская,50а | 2 | 113 |
| 9 | 84с | ул.Западная,26-28 | 5 | 277 |
| 10 | 48юн | ул.Западная, 21 | 1 | 158 |
| 11 | 226мн | ул.Московская,64 | 1 | 399 |
| 12 | 221мн | ул.Московская,56 | 1 | 530 |
| 13 | 354мн | ул. 2 Пятилетка,22 | 1 | 297 |
| 14 | 364мпн | ул.Московская,50 | 1 | 211 |
| 15 | 220мн | ул.Московская,44 | 1 | 75 |
| 16 | 72с | пр.Автостроителей,43 | 5 | 164 |
| 17 | 47юн | ул.Московская, 44а | 1 | 149 |
| 18 | 179н | ул.Московская,29 | 5 | 386 |
| 19 | 219мн | ул.Московская,34 | 1 | 280 |
| 20 | 46юн | пр.Автостроителей, 31 | 1 | 220 |
| 21 | 73с | пр.Автостроителей,29 | 5 | 83 |
| 22 | 374мпн | ул.Московская,22 | 1 | 495 |
| 23 | 373мпн | ул.Московская,20 | 1 | 140 |
| 24 | 180н | ул.Победы,45 | 1 | 114 |
| 25 | 173н | пр.Автостроителей,19 | 5 | 197 |
| 26 | 372мпн | ул.Московская,18 | 1 | 401 |
| 27 | 369мпн | пр.Автостроителей,21А | 1 | 816 |
| 28 | 167с | ул.Донская,13 | 3 | 291 |
| 29 | 204н | пр.Автостроителей,20 | 1 | 345 |
| 30 | 166с | ул.Донская,31 | 1 | 464 |
| 31 | 91юн | пр.Автостроителей, 3 | 1 | 765 |
| 32 | 14с | ул.Донская,58 | 3 | 873 |
| 33 | 165с | ул.Донская,74 | 2 | 219 |
| 34 | 83с | ул.Донская,88 | 1 | 224 |
| 35 | 174н | ул.Первомайская,37 | 2 | 676 |
| 36 | 143н | ул.Победы,74 | 1 | 340 |
| 37 | 50юн | ул.Победы | 1 | 37 |
| 38 | 175н | ул.Октябрьская,10 | 2 | 199 |
| 39 | 45с | ул.Победы,100 | 3 | 212 |
| 40 | 51юн | ул.Ленинградская, 54а | 1 | 409 |
| 41 | 142с | ул.Ленинградская,17 | 2 | 764 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 7495 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 32 593 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (32593/25000×60) = 410,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №7 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 46 593 м.

Маршрут №8 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 45.

Таблица 45.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №8

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350мн | ул.Сенная,17 | 1 | 3821 |
| 2 | 351мн | ул.Сенная,33 | 1 | 230 |
| 3 | 358мн | ул.Масленникова,44 | 1 | 335 |
| 4 | 178н | ул.II Пятилетки,45 | 1 | 281 |
| 5 | 177н | ул.II Пятилетки,38 | 1 | 167 |
| 6 | 359мн | ул.Шевченко,30 | 1 | 220 |
| 7 | 144н | ул.Льва Толстого,63 | 1 | 225 |
| 8 | 176н | ул.Льва Толстого,73 | 1 | 196 |
| 9 | 27с | ул.Л.Толстого,93 | 3 | 269 |
| 10 | 357мн | ул.Крымская,86 | 1 | 292 |
| 11 | 356мн | ул.Крымская,72 | 1 | 172 |
| 12 | 355мн | ул.2 Пятилетка,78 | 1 | 643 |
| 13 | 222мн | ул. 2 Пятилетка,96 | 1 | 399 |
| 14 | 353мн | ул.Сенная,80 | 1 | 308 |
| 15 | 352мн | ул.Сенная,55 | 1 | 322 |
| 16 | 143с | ул.Западная,62 | 2 | 297 |
| 17 | 92н | ул.Масленникова,80/13 | 3 | 336 |
| 18 | 22с | ул.Крупской,57 | 2 | 633 |
| 19 | 224мн | ул.Октябрьская,63 | 1 | 222 |
| 20 | 91н | ул.Чайкиной,59 | 1 | 221 |
| 21 | 141с | ул.Чайкиной,73 | 2 | 197 |
| 22 | 93н | ул.Масленникова,80а | 1 | 231 |
| 23 | 225мн | ул.Октябрьская,73 | 1 | 941 |
| 24 | 106юн | ул.Чайкиной (в районе д.12) | 1 | 108 |
| 25 | 107юн | ул.9 Линия | 1 | 1187 |
| 26 | 79с | ул.9 Линия,19А | 3 | 37 |
| 27 | 81с | ул.9 Линия,27 | 1 | 309 |
| 28 | 80с | ул.9 Линия,32 | 4 | 177 |
| 29 | 77с | ул.9 Линия,24 | 5 | 233 |
| 30 | 76с | ул.9 Линия,13 | 4 | 190 |
| 31 | 108юн | ул.Бородина, 24 | 1 | 377 |
| 32 | 185н | ул.Бородина,18 | 1 | 105 |
| 33 | 78с | ул.8 Линия,4 | 1 | 210 |
| 34 | 169с | ул.Шмидта,1 | 3 | 247 |
| 35 | 95н | ул.7 Линия,3 | 1 | 312 |
| 36 | 98н | ул.Андреева,9 | 1 | 589 |
| 37 | 96н | ул.Андреева,36 | 1 | 334 |
| 38 | 186н | ул.Ганенкова,51 | 5 | 311 |
| 39 | 97н | ул.Ганенкова,16 | 1 | 397 |
| 40 | 348мн | ул.Барышевой,1 | 1 | 378 |
| 41 | 168с | ул.Шмидта,30 | 4 | 439 |
| 42 | 349мн | ул.Миюсовой,2а | 1 | 434 |
| 43 | 100юн | ул.Барышева, 40 | 1 | 611 |
| 44 | 94н | ул.Ганенкова,б/н | 4 | 202 |
| 45 | 83юн | ул.Льва Толстого, 96 | 1 | 763 |
| 46 | 17юн | ул.Ульяновская, 72 | 1 | 1318 |
| 47 | 5юн | ул.Ульяновская, 86 | 1 | 177 |
| 48 | 73н | ул.Ульяновская,82 | 4 | 73 |
| 49 | 6юн | ул.Ульяновская, 78 | 1 | 41 |
| 50 | 7юн | ул.Ульяновская, 76 | 1 | 60 |
| 51 | 162н | ул.50 лет Октября,1а | 2 | 329 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 6385 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 36 191 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (36191/25000×60) = 418,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №8 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 50 191 м.

Маршрут №9 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 46.

Таблица 46.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №9

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13с | ул.Большевитская,2 | 2 | 1950 |
| 2 | 20с | ул.Краснознаменская,14 | 1 | 287 |
| 3 | 213н | ул.Поташная,2 | 1 | 386 |
| 4 | 64с | ул.Энгельса,3 | 3 | 598 |
| 5 | 165н | ул.Энгельса,25 | 1 | 221 |
| 6 | 74н | ул.Маркса,10 | 1 | 274 |
| 7 | 100с | ул.Эшенбаха,23 | 2 | 303 |
| 8 | 99с | ул.Питомная,2 | 1 | 383 |
| 9 | 84юн | ул.Эшенбаха | 1 | 345 |
| 10 | 43с | пер.Некрасова,6 | 4 | 139 |
| 11 | 195н | ул.Ульяновская,39 | 1 | 193 |
| 12 | 54с | ул.Ульяновская,30 | 1 | 152 |
| 13 | 101с | ул.Ульяновская,14 | 3 | 194 |
| 14 | 32с | ул.Народная,13 | 2 | 189 |
| 15 | 103с | ул.Черноморская,20 | 2 | 560 |
| 16 | 57с | ул.Чапаева,8 | 2 | 230 |
| 17 | 32н | ул.Дзержинского,5 | 1 | 481 |
| 18 | 194н | ул.Чапаева,27 | 1 | 791 |
| 19 | 58с | ул.Чапаева,40 | 2 | 161 |
| 20 | 33н | ул.Мелекесская,7 | 1 | 353 |
| 21 | 93юн | ул.Мелекесская, 34 | 5 | 178 |
| 22 | 163н | ул.Мелекесская,18 | 5 | 261 |
| 23 | 237мн | ул.Мелекесская,30 | 1 | 250 |
| 24 | 41юн | ул.Прониной, 19 | 1 | 33 |
| 25 | 102с | ул.Прониной,31 | 1 | 373 |
| 26 | 72н | ул.Мукомольная,6 | 5 | 510 |
| 27 | 322мн | ул.Мукомольная,21 | 1 | 278 |
| 28 | 6с | ул.50 лет Октября,49 | 2 | 475 |
| 29 | 120с | ул. 50 лет Октября,51 | 5 | 370 |
| 30 | 8с | ул.50 лет Октября,36 | 2 | 281 |
| 31 | 153с | ул.Вокзальная,13 | 2 | 157 |
| 32 | 154с | ул.Вокзальная,41 | 2 | 294 |
| 33 | 5с | ул.50 лет Октября,52 | 2 | 95 |
| 34 | 4с | ул.50 лет Октября,101 | 2 | 222 |
| 35 | 70н | ул.50 лет Октября,113 | 1 | 205 |
| 36 | 155с | ул. 50 лет Октября,131 | 5 | 244 |
| 37 | 66н | ул.50 лет Октября,155 | 3 | 247 |
| 38 | 71н | ул.Вокзальная,26 | 1 | 675 |
| 39 | 123юн | ул.Вокзальная, 28 | 5 | 154 |
| 40 | 69н | ул.Вокзальная,30 | 1 | 185 |
| 41 | 68н | ул.Вокзальная,79 | 2 | 249 |
| 42 | 58юн | ул.Вокзальная, 87 | 1 | 173 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 5435 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 88 | 28 434 |

Т= (2 × 10) + 10 + (88 ×3,5) + (28434/25000×60) = 407,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №9 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 42 434 м.

Маршрут №10 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 47.

Таблица 47.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №10

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121юн | пр.Димитрова, 1а | 1 | 9548 |
| 2 | 193н | пр.Димитрова,1 | 1 | 294 |
| 3 | 298мн | ул.Менделеева,8 | 1 | 311 |
| 4 | 297мн | пр.Ленина,2 | 1 | 265 |
| 5 | 15юн | пр.Ленина | 3 | 139 |
| 6 | 128н | пр.Ленина,1в | 1 | 355 |
| 7 | 23юн | пр.Ленина, 1б | 1 | 418 |
| 8 | 136юн | ул.Курчатова | 1 | 100 |
| 9 | 127н | пр.Ленина,1б | 1 | 231 |
| 10 | 82юн | пр.Ленина, 1в | 1 | 49 |
| 11 | 31юн | пр.Ленина, 6 | 1 | 253 |
| 12 | 312мн | пр.Ленина,3 | 1 | 208 |
| 13 | 304мн | ул.Театральная,10А | 1 | 236 |
| 14 | 311мн | пр.Ленина,7 | 1 | 257 |
| 15 | 327мн | ул.Гончарова,10 | 1 | 183 |
| 16 | 14юн | ул.Гончарова, 10а | 1 | 110 |
| 17 | 303мн | ул.Гончарова,11 | 1 | 270 |
| 18 | 85с | пр.Димитрова,9Б | 3 | 248 |
| 19 | 76юн | ул.Гончарова, 8 | 1 | 299 |
| 20 | 302мн | ул.Гончарова,3 | 1 | 278 |
| 21 | 310мн | ул.Гончарова,2 | 1 | 98 |
| 22 | 301мн | пр.Димитрова,9 | 1 | 343 |
| 23 | 300мн | ул.Театральная,4 | 1 | 316 |
| 24 | 122юн | пр.Димитрова | 1 | 293 |
| 25 | 299мн | ул.Театральная,3 | 1 | 204 |
| 26 | 86с | пр.Димитрова,4Д | 2 | 811 |
| 27 | 87с | пр.Димитрова,8 | 2 | 295 |
| 28 | 329мн | пр.Димитрова,21 | 1 | 171 |
| 29 | 88с | пр.Димитрова,10 | 2 | 163 |
| 30 | 134юн | пр.Димитрова (напротив д.8а) | 1 | 370 |
| 31 | 330мн | пр.Димитрова,23А | 1 | 457 |
| 32 | 123н | пр.Димитрова,12 | 2 | 352 |
| 33 | 67юн | ул.Терешковой, 2 | 1 | 254 |
| 34 | 32юн | ул.Терешковой, 3 | 1 | 166 |
| 35 | 305мн | ул.Терешковой,4 | 1 | 132 |
| 36 | 324мн | ул.Терешковой,5 | 1 | 140 |
| 37 | 325мн | пр.Ленина,18 | 1 | 321 |
| 38 | 98с | пр.Ленина,14Б | 3 | 374 |
| 39 | 326мн | пр.Ленина,14 | 1 | 457 |
| 40 | 81юн | ул.Курчатова, 3 | 1 | 535 |
| 41 | 314мн | ул.Курчатова,4 | 1 | 206 |
| 42 | 74юн | ул.Курчатова, 8 | 1 | 347 |
| 43 | 75юн | ул.Курчатова, 6а | 1 | 174 |
| 44 | 313мн | пр.Ленина,11А | 1 | 149 |
| 45 | 125н | пр.Ленина,9а | 1 | 260 |
| 46 | 97с | пр.Ленина,17А | 5 | 404 |
| 47 | 315мн | ул.Курчатова,10 | 1 | 781 |
| 48 | 132юн | Курчатова, 19 | 1 | 500 |
| 49 | 316мн | ул.Курчатова,16 | 1 | 283 |
| 50 | 328мн | ул.Королева,15 | 1 | 294 |
| 51 | 124н | ул.Курчатова,10б | 3 | 258 |
| 52 | 73юн | ул.Курчатова, 13а | 1 | 154 |
| 53 | 318мн | ул.Королева,9А | 1 | 411 |
| 54 | 319мн | ул.Королева,3А | 1 | 216 |
| 55 | 320мн | ул.Королева,5 | 1 | 435 |
| 56 | 293мн | ул.Королева,6Б | 1 | 386 |
| 57 | 292мн | ул.Королева,6А | 1 | 215 |
| 58 | 291мн | ул.Королева,8Б | 1 | 172 |
| 59 | 317мн | ул.Курчатова,20 | 1 | 565 |
| 60 | 288мн | ул.Курчатова,28 | 1 | 243 |
| 61 | 289мн | у.Курчатова,32 | 1 | 337 |
| 62 | 290мн | ул.Курчатова,30Б | 1 | 178 |
| 63 | 71юн | ул.Славского, 11 | 1 | 83 |
| 64 | 117н | ул.Славского,16а | 5 | 430 |
| 65 | 286мн | пр.Ленина,27А | 1 | 254 |
| 66 | 21юн | пр.Ленина, 33 | 1 | 383 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 8778 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 46 100 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (46100/25000×60) = 442,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №10 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 60 100 м.

Маршрут №11 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 48.

Таблица 48.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №11

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 119н | ул.Курчатова,42 | 5 | 9824 |
| 2 | 118н | ул.Славского,18г | 3 | 784 |
| 3 | 192н | пр.Ленина,33 | 5 | 361 |
| 4 | 61юн | пр.Ленина, 31 | 1 | 355 |
| 5 | 308мн | пр.Ленина,32 | 1 | 148 |
| 6 | 307мн | пр.Ленина,30 | 1 | 207 |
| 7 | 287мн | пр.Ленина,27 | 1 | 125 |
| 8 | 19юн | пр.Ленина, 25 | 1 | 148 |
| 9 | 95с | пр.Ленина,28 | 5 | 117 |
| 10 | 96с | пр.Ленина,24 | 5 | 223 |
| 11 | 306мн | ул.Терешковой,8А | 1 | 571 |
| 12 | 68юн | пр.Ленина, 26б | 1 | 194 |
| 13 | 20юн | пр.Ленина, 30б | 1 | 192 |
| 14 | 89с | ул.М.Тореза,5В | 5 | 89 |
| 15 | 309мн | ул.М.Тореза,7А | 1 | 185 |
| 16 | 273мн | ул.М.Тореза,6А | 1 | 258 |
| 17 | 65юн | ул.Мориса Тореза, 4 | 1 | 323 |
| 18 | 270мн | ул.М.Тореза,2А | 1 | 111 |
| 19 | 269мн | ул.М.Тореза,3А | 1 | 281 |
| 20 | 268мн | пр.Димитрова,39 | 1 | 314 |
| 21 | 267мн | пр.Димитрова,33 | 1 | 165 |
| 22 | 266мн | пр.Димитрова,27 | 1 | 230 |
| 23 | 69юн | пр.Димитрова, 31а | 1 | 171 |
| 24 | 128с | пр.Димитрова,18А | 5 | 798 |
| 25 | 271мн | ул.Гвардейская,6А | 1 | 131 |
| 26 | 116н | ул.Майора Кузнецова,9 | 3 | 711 |
| 27 | 321мн | ул.Гвардейская,18 | 1 | 386 |
| 28 | 277мн | ул.Гвардейская,24 | 1 | 205 |
| 29 | 276мн | пр.Ленина,50 | 1 | 295 |
| 30 | 72юн | пр.Ленина, 48б | 1 | 298 |
| 31 | 275мн | пр.Ленина,44А | 1 | 301 |
| 32 | 62юн | пр.Ленина, 40б | 1 | 155 |
| 33 | 274мн | пр.Ленина,40А | 1 | 108 |
| 34 | 92с | пр.Ленина,40 | 5 | 458 |
| 35 | 272мн | пр.Ленина,41В | 1 | 294 |
| 36 | 93с | пр.Ленина,41 | 4 | 326 |
| 37 | 70юн | пр.Ленина, 43б | 1 | 145 |
| 38 | 94с | пр.Ленина,43А | 5 | 483 |
| 39 | 113н | ул.Гвардейская,34 | 5 | 624 |
| 40 | 111н | ул.Гвардейская,45 | 5 | 238 |
| 41 | 66юн | ул.Сибирская, 1 | 1 | 883 |
| 42 | 282мн | ул.Гвардейская,11 | 1 | 164 |
| 43 | 121н | ул.Юнг Северного Флота,61 | 1 | 603 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 7092 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 90 | 38 974 |

Т= (2 × 10) + 10 + (90 ×3,5) + (38974/25000×60) = 439,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №11 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 52 974 м.

Маршрут №12– начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 49.

Таблица 49.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №12

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114н | ул.Гвардейская,38б | 5 | 9118 |
| 2 | 109н | ул.Гвардейская,53 | 5 | 516 |
| 3 | 135юн | пер. Гвардейский (в районе д.1а) | 1 | 286 |
| 4 | 115н | пер.Гвардейский,1а | 1 | 75 |
| 5 | 110н | 981 км,1 | 1 | 478 |
| 6 | 128юн | пер.Гвардейский, 4 | 1 | 86 |
| 7 | 294мн | пер.Гвардейский,2В | 1 | 229 |
| 8 | 130юн | пер.Гвардейский | 1 | 396 |
| 9 | 295мн | ул.Братская,51 | 1 | 64 |
| 10 | 129юн | пер.Гвардейский | 1 | 186 |
| 11 | 106н | ул.Братская,37 | 5 | 144 |
| 12 | 105н | ул.Братская,27 | 4 | 302 |
| 13 | 52с | ул.Суворова,12 | 2 | 557 |
| 14 | 158с | ул.Кутузова,12 | 2 | 184 |
| 15 | 63с | ул.Школьная,1 | 2 | 300 |
| 16 | 108н | пер.Тельмана,8 | 1 | 250 |
| 17 | 131юн | ул.Гвардейская | 1 | 277 |
| 18 | 107н | ул.Гвардейская,49а | 3 | 61 |
| 19 | 112н | ул.Гвардейская,37 | 5 | 461 |
| 20 | 60юн | ул.Строителей, 32а | 1 | 344 |
| 21 | 90с | пр.Ленина,59 | 5 | 135 |
| 22 | 91с | ул.Строителей,30 | 2 | 331 |
| 23 | 279мн | ул.Ангарская,11 | 1 | 222 |
| 24 | 280мн | ул.Ангарская,17 | 1 | 175 |
| 25 | 278мн | ул.Ангарская,3 | 1 | 433 |
| 26 | 187н | ул.Жигулевская,15 | 1 | 524 |
| 27 | 285мн | ул.Строителей,24 | 1 | 228 |
| 28 | 59юн | ул.Строителей, 15 | 1 | 136 |
| 29 | 188н | ул.Молодежная,14 | 1 | 290 |
| 30 | 100н | ул.Молодежная,4б | 1 | 213 |
| 31 | 284мн | ул.Строителей,12 | 1 | 405 |
| 32 | 283мн | ул.Строителей,1 | 1 | 194 |
| 33 | 133юн | ул.Севастопольская, 5а | 1 | 246 |
| 34 | 120н | ул.Севастопольская, 6 | 4 | 230 |
| 35 | 242мн | ул.Коммуналььная,40 | 1 | 648 |
| 36 | 243мн | ул.Ватутина,6 | 1 | 394 |
| 37 | 241мн | ул.Коммунальная,6 | 1 | 186 |
| 38 | 323мн | ул.Громовой,11 | 1 | 121 |
| 39 | 122н | ул.Юнг Северного Флота,15 | 1 | 509 |
| 40 | 139юн | ул.Юнг Северного Флота (в районе д.3) | 1 | 294 |
| 41 | 159с | ул.Кольцевая,15 | 1 | 215 |
| 42 | 115юн | пр.Автостроителей | 1 | 215 |
| 43 | 207н | ул.Гоголя,193 | 3 | 602 |
| 44 | 334мн | ул.Гоголя,173 | 1 | 213 |
| 45 | 333мн | ул.Гоголя,145 | 1 | 254 |
| 46 | 244мн | ул.Почтовая,8 | 1 | 317 |
| 47 | 246мн | ул.Березовая,28 | 1 | 365 |
| 48 | 247мн | ул.Гастелло,12 | 1 | 286 |
| 49 | 248мн | ул.Гастелло,28 | 1 | 211 |
| 50 | 336мн | ул.Гоголя,87 | 1 | 463 |
| 51 | 249мн | ул.Космодемьянской,5 | 1 | 303 |
| 52 | 335мн | ул.Гоголя,37 | 1 | 179 |
| 53 | 332мн | ул.Зеленая,24 | 1 | 330 |
| 54 | 189н | ул.Зеленая,33 | 1 | 288 |
| 55 | 190н | ул.Зеленая,15 | 1 | 246 |
| 56 | 331мн | ул.Зеленая,1 | 1 | 175 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 5710 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 90 | 39 500 |

Т= (2 × 10) + 10 + (90 ×3,5) + (39500/25000×60) = 440,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №12 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 53 500 м.

Маршрут №13 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 50.

Таблица 50.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №13

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49н | ул.Куйбышева,239а | 2 | 3602 |
| 2 | 154н | ул.Власть Труда,5 | 2 | 544 |
| 3 | 46н | ул.Бурцева,5 | 3 | 284 |
| 4 | 47н | ул.Власть Труда,29 | 3 | 237 |
| 5 | 94юн | ул.Коммунальная | 1 | 63 |
| 6 | 48н | ул.Куйбышева,247 | 2 | 612 |
| 7 | 156н | ул.Фабричная,6 | 1 | 283 |
| 8 | 124юн | ул.Фабричная | 1 | 213 |
| 9 | 121с | ул.Фабричная,21 | 1 | 112 |
| 10 | 155н | ул.Власть Труда,28 | 5 | 819 |
| 11 | 51н | ул.Куйбышева,289а | 5 | 387 |
| 12 | 141юн | 53 квартал | 1 | 210 |
| 13 | 55юн | ул.Куйбышева,340/36 | 1 | 429 |
| 14 | 50н | ул.Куйбышева,301 | 4 | 186 |
| 15 | 16с | ул.Калинина,11 | 3 | 849 |
| 16 | 256мн | ул.Лазо (угол Советской),7 | 1 | 327 |
| 17 | 257мн | ул.Герцена (угол Советской) | 1 | 228 |
| 18 | 255мн | ул.Герцена (угол горького),18 | 1 | 241 |
| 19 | 45н | ул.Льнянщиков,2 | 1 | 336 |
| 20 | 43н | ул.Тимирязева,38 | 1 | 511 |
| 21 | 23с | ул.Куйбышева,317 | 5 | 946 |
| 22 | 56юн | ул.Куйбышева, 321 | 1 | 107 |
| 23 | 62н | ул.Куйбышева,258 | 1 | 451 |
| 24 | 122с | ул.Мичурина,10 | 1 | 446 |
| 25 | 296мн | ул.Чайковского (угол Гоголя),1 | 1 | 986 |
| 26 | 160с | ул.Чайковского,3 | 2 | 39 |
| 27 | 99н | ул.Чкалова,18 | 1 | 319 |
| 28 | 245мн | ул.Чкалова,36 | 1 | 257 |
| 29 | 161с | ул.Чкалова,56 | 3 | 236 |
| 30 | 281мн | ул.Разина,49 | 1 | 295 |
| 31 | 101н | ул.Братская,7 | 1 | 250 |
| 32 | 104н | ул.Березовая Роща,4/15 | 1 | 689 |
| 33 | 103н | ул.Березовая Роща,4/4 | 2 | 259 |
| 34 | 102н | ул.Чкалова,49/6 | 1 | 413 |
| 35 | 31с | ул.Расковой,42 | 2 | 357 |
| 36 | 127юн | ул.Гоголя (в районе д.21) | 1 | 1035 |
| 37 | 159н | ул.Осипенко,3 | 5 | 1009 |
| 38 | 65н | ул.Осипенко,10 | 4 | 288 |
| 39 | 64н | ул.Осипенко,25 | 1 | 227 |
| 40 | 125юн | ул.Осипенко, (напротив д. 27) | 1 | 77 |
| 41 | 156с | ул.Осипенко,24 | 3 | 210 |
| 42 | 160н | ул.Осипенко,24 | 1 | 474 |
| 43 | 63н | ул.Осипенко,82 | 1 | 657 |
| 44 | 157с | ул.Осипенко,87 | 2 | 278 |
| 45 | 347мн | ул. 50 лет Октября, 186 | 1 | 353 |
| 46 | 67н | ул.Вокзальная,91 | 2 | 1637 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 5311 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 86 | 36 979 |

Т= (2 × 10) + 10 + (86 ×3,5) + (36979/25000×60) = 420,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №13 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 50 979 м.

Маршрут №14 – начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 51.

Таблица 51.

Прядок движения мусоровоза по маршруту №14

| № п/п | Номер контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество установленных контейнеров, шт | Длина отрезка следования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 218н | 989 км, 4 | 3 | 1261 |
| 2 | 7с | ул.50 лет Октября,187 | 5 | 6595 |
| 3 | 346мн | ул. 50 лет Октября, 162 | 1 | 452 |
| 4 | 12юн | ул.Лермонтова, 2а | 1 | 1045 |
| 5 | 61н | ул.Куйбышева,262 | 5 | 187 |
| 6 | 57юн | ул.Лермонтова, 45 | 1 | 431 |
| 7 | 157н | ул.Лермонтова,10 | 4 | 165 |
| 8 | 54юн | ул.Куйбышева, 258 | 1 | 986 |
| 9 | 60н | ул.Куйбышева,268 | 5 | 282 |
| 10 | 52н | ул.Куйбышева,276 | 1 | 245 |
| 11 | 59н | ул.Лермонтова,53 | 4 | 306 |
| 12 | 29юн | ул.Куйбышева, 284 | 2 | 97 |
| 13 | 13юн | ул.Куйбышева, 333 | 1 | 248 |
| 14 | 58н | ул.Куйбышева,294 | 1 | 271 |
| 15 | 126юн | ул.Куйбышева (в районе д.335) | 1 | 191 |
| 16 | 57н | ул.Куйбышева,300 | 5 | 726 |
| 17 | 127с | ул.Куйбышева,318 | 1 | 894 |
| 18 | 56н | ул.Куйбышева,328б | 5 | 343 |
| 19 | 137юн | ул.Куйбышева (в районе д.338б) | 1 | 479 |
| 20 | 55н | ул.Куйбышева,340/36 | 1 | 164 |
| 21 | 54н | ул.Куйбышева,346 | 1 | 638 |
| 22 | 149с | Пчелосовхоз | 1 | 573 |
| 23 | 150с | Кордон | 1 | 499 |
| 24 | 148с | ул.Куйбышева,376 | 1 | 386 |
| 25 | 144с | ул.Шишкина,49 | 1 | 3071 |
| 26 | 44с | ул.Пирогова,67 | 5 | 472 |
| 27 | 125с | ул.Попова,28 | 1 | 412 |
| 28 | 124с | ул.Попова,4 | 1 | 328 |
| 29 | 123с | ул.Пирогова,4 | 1 | 1038 |
| 30 | 145с | ул.Шишкина,35 | 2 | 926 |
| 31 | 146с | ул.Шишкина,19 | 2 | 282 |
| 32 | 147с | ул.Шишкина,14 | 1 | 261 |
| 33 | 29с | ул.Лесная,28 | 3 | 457 |
| 34 | 78юн | ул. Луговая, 40 | 1 | 281 |
| 35 | 77юн | ул.Луговая, 38 | 1 | 96 |
| 36 | 126с | ул.Луговая, 38 | 2 | 827 |
| 37 | 158н | пер.Луговой,9 | 1 | 535 |
|  | 30с | ул.Лесная,4 | 1 | 428 |
| Расстояние отрезка от последнего контейнера на маршруте до границы города Димитровграда | 566 |
| Возвращение мусоровоза на базу | 8900 |
| Итого: | 76 | 36 344 |

Т= (2 × 10) + 10 + (76 ×3,5) + (36344/25000×60) = 384,0 (мин)

Общая протяженность маршрута №14 (с учетом поездки до полигона и обратно)– 50 344 м.

Годовой пробег спецтехники для сбора твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:

Lгод = Lобщ. × 365, где

где:

Lгод – годовой пробег при сборе твердых коммунальных отходов, км;

Lобщ. – общая протяженность маршрутов для сбора твердых коммунальных отходов по маршрутам №1-№14 с периодичностью 1 раз в день, км;

365 – количество дней по обслуживанию маршрутов вывоза твердых коммунальных отходов в год.

Lгод= 707,248 × 365=258 145,520 км

Общее время прохождения маршрутов при обслуживании 1204 ед. контейнеров составляет5 864,0 минуты.

Схемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории города Димитровграда  представлены в Приложении № 7 к Генеральной схеме.

3.3.2.	Разработка маршрутов движения мусоровозов, обеспечивающих сбор и вывоз крупногабаритных отходов

При составлении маршрутов для сбора крупногабаритных отходов основное внимание уделялось тому, чтобы проложить наиболее короткий путь движения. Исходя из того, что один контейнеровоз может захватить только один бункер-накопитель, считаем, что спецавтотранспорт совершает путь от контейнерной площадки до конечного объекта размещения отходов и обратно.

Исходные данные для разработки маршрутов движения спецавтотранспорта для сбора крупногабаритных отходов:

- автомобиль: мусоровоз контейнерный КО-440А1. Тип топлива – дизель, расход топлива – 45 л/100 км, емкость топливного бака – 200 л.

- время, затрачиваемое на смену бункера-накопителя – 5 минут, согласно нормативным данным на данный автомобиль.

- время, затрачиваемое на полное опорожнение бункера - накопителя в конечном объекте размещения отходов – 5 минут, согласно нормативным данным на данный автомобиль.

- начало движения спецтехники с базы ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б.

- конечный объект размещения отходов – полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в7 км от границы г. Димитровград в районе с. Русский Мелекесс.

- заправка топливом производится в конце рабочего дня по пути следования от полигона.

- продолжительность рабочего дня – 8 часов (480 минут).

- периодичность вывоза крупногабаритных отходов – ежедневно от жилого фонда и в летний период от садоводческих товариществ.

В таблицах 52–53 представлен расчет временных затрат на вывоз бункеров – накопителей города  Димитровграда.

В последнем столбце время прохождения маршрута рассчитано по формуле:

Т = tп + tк + ti, где

где:

Т – суммарное время прохождения маршрута, мин.;

tп – время, затрачиваемое на полное опорожнение бункера - накопителя в конечном объекте размещения отходов. Значение принимается равным 5 минут;

tк – время, затрачиваемое на смену бункера - накопителя на контейнерной площадке. Значение принимается равным 5 минут;

ti – среднее время прохождения маршрута со скоростью25 км/ч в границах города, 45 км/ч за пределами города.

Мусоровоз контейнерный КО-440А1

Маршрут №1. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл.52.

Таблица 52.

Порядок движения спецтехники по маршруту №1

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров - накопителей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2кго | ул.Тараканова,28 | 1 | 16200 | 14000 | 30200 | 78,0 |
|  | 1кго | ул.Алтайская,57 | 1 | 16000 | 14000 | 32000 | 78,0 |
|  | 3кго | ул.Земина,121 | 1 | 13000 | 14000 | 27000 | 70,0 |
|  | 4кго | ул. 3 Интернационала,161 | 1 | 14100 | 14000 | 28100 | 73,0 |
| 6. | 41кладб. | ул.Чапаева,б/н | 1 | 10800 | 14000 | 24800 | 65,0 |
|  | 40кладб. | ул.Куйбышева,423 | 1 | 670 | 14000 | 14670 | 41,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 6 | 79 970 | 91 000 | 172 970 | 437,0 |

Маршрут №2. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл.53.

Таблица 53.

Порядок движения спецтехники по маршруту №2

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров – накопи-телей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11кго | ул.Дрогобычская,15 | 1 | 13400 | 7000 | 20400 | 62,0 |
|  | 5кго | ул.Московская,83 | 1 | 17300 | 14000 | 31300 | 81,0 |
|  | 6кго | ул.Строителей,12 | 1 | 12000 | 14000 | 26000 | 68,0 |
|  | 8кго | ул.Шмидта,1 | 1 | 14000 | 14000 | 28000 | 73,0 |
|  | 7кго | пр. Димитрова,21 | 1 | 17000 | 14000 | 31000 | 80,0 |
|  | 9кго | ул.Куйбышева,328б | 1 | 4500 | 14000 | 18500 | 50,0 |
|  | 10кго | ул.Шишкина,19 | 1 | 700 | 8000 | 8700 | 33,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 7 | 88 100 | 92 000 | 180 100 | 479,0 |

В целях снижения экономических затрат в проекте разработаны маршруты движения мусоровозов отдельно для садоводческих товариществ и для жилого фонда и инфраструктуры. Вывоз бункеров – накопителей от садоводческих товариществ, где происходит совместное складирование твердых коммунальных и крупногабаритных отходов рекомендуется бункеровозом с задней загрузкой типа Экопресс LDS-14S (Базовое шасси КамАЗ 43253). Тип топлива – дизель, расход топлива – 56 л/100 км, емкость топливного бака – 120 л.

Данный вид спецтехники позволяет:

- грузить и перевозить на автомобиле одновременно 2 полных, 4 порожних бункера;

- сократить время погрузки/разгрузки бункеров-накопителей;

- работать на объектах с ограниченной площадью.

В таблицах 54–59 представлен расчет временных затрат на вывоз бункеров – накопителей из садоводческих товариществ в городе  Димитровграде.

Бункеровоз Экопресс LDS-14S

Маршрут №3. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 54.

Таблица 54.

Порядок движения спецтехники по маршруту №3

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров - накопителей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13сад.-14сад. | п.Лумумбы (СТ "Автомобилист ПАТП") - п.Лумумбы (СТ "Весна (макаронная фабрика) | 2 | 15300 | 7000 | 2200 | 87,0 |
| 2 | 15сад.-16сад. | п.Лумумбы (СТ "Дубки" ) - п.Лумумбы (СО "Кирпичник") | 2 | 24000 | 14000 | 38000 | 117,0 |
| 3 | 17сад.-42сад. | п.Лумумбы (СО "Сельхозтехника") - СО "Весна" (ул.П.Лумумбы) | 2 | 25600 | 14000 | 39600 | 121,0 |
| 4 | 50сад.-52сад- | СО "Рябинка" (ул.П.Лумумбы) - СТ "Урожай" (ул.П.Лумумбы) | 2 | 24500 | 14000 | 38500 | 117,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 8 | 98 600 | 56 000 | 134 500 | 474,0 |

Маршрут №4. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл.55.

Таблица 55.

Порядок движения спецтехники по маршруту №4

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров - накопителей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45сад.-48сад. | СО "Коммунальник" (пер.Енисейский,1в) - СТ "Маяк" (пер.Енисейский,1в) | 2 | 11500 | 7000 | 17500 | 77,0 |
| 2 | 44сад.-43сад. | СТ "Зеленый" (ул.П.Лумумбы) - СО "Железнодорожник" (ул. 990 км.) | 2 | 23800 | 14000 | 37800 | 116,0 |
| 3 | 46сад.-47сад. | СТ "Льнокомбинат -2" (ул.989 км) - СТ "Льнокомбинат -3" (ул.989 км) | 2 | 20600 | 14000 | 34600 | 109,0 |
| 4 | 26сад-27сад. | Мост ГАУ (СТ "Вишня") - Мост ГАУ (ПО "Калинка") | 2 | 20200 | 14000 | 34200 | 108,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 8 | 85 300 | 56 000 | 140 300 | 442,0 |

Маршрут №5. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 56.

Таблица 56.

Порядок движения спецтехники по маршруту №5

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров - накопителей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28сад.-29сад. | Мост ГАУ (СТ "Черемуха-1") - Мост ГАУ (СО "Черемуха-3") | 2 | 14100 | 7000 | 21100 | 84,0 |
| 2 | 30сад.-58сад. | Мост ГАУ (СО "Черемшанка") - СО "Химмаш - 2" (ул.Куйбышева,1/2) | 2 | 20500 | 14000 | 34500 | 108,0 |
| 3 | 56сад.-54сад. | СО "Химмаш - 1" (ул.Куйбышева,1/2) - СТ "Управление с/х" (ул.Куйбышева,1/2) | 2 | 22900 | 14000 | 36900 | 114,0 |
| 4 | 53сад-51сад. | СО "Учитель" (ул.Куйбышева,1/2) - СО "Строитель РСУ" (ул.Куйбышева,1/2) | 2 | 23500 | 14000 | 37500 | 116,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 8 | 90 200 | 56 000 | 146 200 | 454,0 |

Маршрут №6. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 57.

Таблица 57.

Порядок движения спецтехники по маршруту №6

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров - накопителей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49сад.-20сад. | СТ "Медик" (ул.Куйбышева,1/2) - Кирпичный завод (СО "Отдых") | 2 | 17000 | 7000 | 24000 | 91,0 |
| 2 | 22сад.-25сад. | Кирпичный завод (СНТ "Прибой") - Кирпичный завод (СНТ "Энергетик") | 2 | 20300 | 14000 | 34300 | 108,0 |
| 3 | 26сад.-24сад. | Кирпичный завод (СТ "Прибрежный") - Кирпичный завод (СО "Строитель ПМК") | 2 | 22100 | 14000 | 36100 | 112,0 |
| 4 | 19сад.-18сад. | Кирпичный завод (СО "Восход") - Кирпичный завод ("Весна (крупозавод)") | 2 | 25700 | 14000 | 39700 | 121,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 8 | 94 300 | 56 000 | 150 300 | 464,0 |

Маршрут №7. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл. 58.

Таблица 58.

Порядок движения спецтехники по маршруту №7

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров - накопителей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21сад.-31сад. | Кирпичный завод (СТ "Пивовар") - Олимп (ПО "Дальний") | 2 | 29400 | 7000 | 36400 | 120,0 |
| 2 | 32сад.-33сад. | Олимп (СТ "Льнокомбинат-1") - Олимп (СНТ "Металлист") | 2 | 18600 | 14000 | 32600 | 104,0 |
| 3 | 34сад.-35сад. | Олимп (СТ "Мукомол") - Олимп (СТ "Олимпийский") | 2 | 22000 | 14000 | 36000 | 112,0 |
| 4 | 36сад.-37сад. | Олимп (СТ "Трикотажник") - Олимп (СТ "Юбилейный") | 2 | 21300 | 14000 | 35300 | 110,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 8 | 100 500 | 56 000 | 156 500 | 478,0 |

Маршрут №8. Начало движения с базы техники ООО «ГСХ», расположенного по адресу: г. Димитровград, пер. Енисейский, д. 1б. Этапы движения представлены в табл.59.

Таблица 59.

Порядок движения спецтехники по маршруту №8

| № маршрута для сбора КГО | № контейнерной площадки | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров - накопителей | Длина отрезка следования со скоростью 25 км/час, м | Длина отрезка следования со скоростью 45 км/час, м | Общая длина отрезка следования, м | Общее время прохождения всего маршрута, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39сад.-38сад. | За Соцгородом (СО "Сад № 1") - За Соцгородом (СТ "Объединенный") | 2 | 19900 | 7000 | 26900 | 98,0 |
| 2 | 57сад.-56сад. | СНТ "Мичуринец" (ул.Свирская,1) - СТ "Урожай-1" (ул.9 Линия,25) | 2 | 16300 | 14000 | 30300 | 98,0 |
| 3 | 12сад. | п.Дачный | 1 | 1400 | 8000 | 9400 | 34,0 |
| Возвращение спецтехники на базу | 9200 | 7000 | 16200 | 32,0 |
| Всего: | 5 | 46 800 | 36 000 | 82 800 | 262,0 |

Годовой пробег спецтехники для сбора крупногабаритных отходов рассчитывается по формуле:

Lгод1 = Lкго × 365,

где:

Lгод1 – годовой пробег при сборе крупногабаритных отходов, км;

Lкго – общая протяженность маршрутов для вывоза бункеров - накопителей с периодичностью 1 раз в день, км;

365 – количество дней по обслуживанию маршрутов для вывоза бункеров - накопителей в год.

Lгод1 = 353,07 × 365 = 128 870,55 (км)

Годовой пробег спецтехники для совместного сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов рассчитывается по формуле:

Lгод2 = Lтбо+кго.× 214,

где:

Lгод – годовой пробег при совместном сборе твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, км;

Lтбо+кго– общая протяженность маршрутов для вывоза  бункеров - накопителей в дачный период, км;

214 – количество дней по обслуживанию маршрутов для вывоза бункеров - накопителей в год.

Lгод2 = 810,6× 214, = 173 468,4 (км)

Общий годовой пробег составляет 302 338,95 км. Общее время прохождения маршрутов для вывоза 58 бункеров - накопителей в городе  Димитровграде составляет 2 574,0 минут.

3.3.3.	Расчет необходимого количества спецмашин для сбора и вывоза отходов

Расчет необходимого количества спецмашин для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

На территории города  Димитровграда предлагается организация системы сбора твердых коммунальных отходов в металлические контейнеры объемом 0,75 м3 (рис. 21).

Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках. В Приложении № 2 к Генеральной схеме представлен сметный расчет на оборудование контейнерных площадок.

Рис. 21. Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов

Для обслуживания системы сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов проектом предлагается мусоровоз с задней загрузкой марки КО-440В1 объемом кузова 18 м3, который обслуживает не только евроконтейнеры вместимостью 1,1 м3, но и контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Использовать существующие мусоровозы нецелесообразно в связи с физическим и моральным износом.

Для обеспечения всех разработанных маршрутов на территории города Димитровграда требуется 14 мусоровозов(рис. 22).

Перечень необходимого количества мусоровозов для обслуживания системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории города Димитровграда представлен в таблице 60.

Рис. 22. Мусоровоз с задней загрузкой марки КО-440B1

Таблица 60.

Перечень необходимого количества спецмашин для обслуживания системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории города Димитровграда

| № п/п | Перечень мусоровозов КО-440В1 | Длина маршрутов, км. | Время по маршрутам, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз №1 | 50,109 | 418,0 |
| 2 | Мусоровоз №2 | 52,018 | 423,0 |
| 3 | Мусоровоз №3 | 46,163 | 409,0 |
| 4 | Мусоровоз №4 | 50,827 | 420,0 |
| 5 | Мусоровоз №5 | 43,704 | 403,0 |
| 6 | Мусоровоз №6 | 57,312 | 435,0 |
| 7 | Мусоровоз №7 | 46,593 | 410,0 |
| 8 | Мусоровоз №8 | 50,191 | 418,0 |
| 9 | Мусоровоз №9 | 42,434 | 407,0 |
| 10 | Мусоровоз №10 | 60,100 | 442,0 |
| 11 | Мусоровоз №11 | 52,974 | 439,0 |
| 12 | Мусоровоз №12 | 53,500 | 440,0 |
| 13 | Мусоровоз №13 | 50,979 | 420,0 |
| 14 | Мусоровоз №14 | 50,344 | 384,0 |
| Всего по городу: | 707,248 | 5864,0 |
| Общее количество маршрутов, ед. | 14 |
| Общее количество мусоровозов, ед. | 14 |

В целях выполнения требований СанПиН 2.1.2.2645-10  и СанПиН 42-128-4690-88 в городе Димитровграде необходимо организовать места для мойки и дезинфекции контейнерного парка и спецавтотранспорта, занимающегося сбором и вывозом отходов. Мойка должна быть оборудована очистными сооружениями. С целью повышения производительности данного процесса, рекомендуется применять механизированные установки для мойки и дезинфекции контейнерного парка, например, машина для мойки контейнеров ТГ-100А (рис. 23). Специальное оборудование данного автомобиля включает:

- моечную камеру,

- баки для чистой и отработанной воды,

- комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности мусоросборочного контейнера, находящегося в моечной камере,

- сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры,

- насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и подачи отработанной воды из сточного бака в бак отработанной воды,

- манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечнойкамеры.

Проектом предлагается использование машин для мойки контейнеров марки ТГА-100А на территории города Димитровграда в количестве 1 ед.

Рис. 23. Машина для мойки контейнеров марки ТГА-100А

Расчет необходимого количества спецмашин для сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Для обслуживания системы сбора и транспортирования крупногабаритных отходов, складируемых в бункеры - накопители проектом предлагается контейнерный мусоровоз, например, марки КО-440А1 для вывоза бункеров – накопителей от жилого фонда и инфраструктуры и бункеровоз типа ЭкопрессLDS-14S для вывоза бункеров – накопителей от садоводческих товариществ.

Для обеспечения всех разработанных маршрутов на территории города  Димитровграда требуется 8 ед. спецтехники для обслуживания бункеров – накопителей, из них 2 контейнерных мусоровоза, например, марки КО – 440А1 для вывоза крупногабаритных отходов от жилого фонда и инфраструктуры и 6 бункеровозов типа  ЭкопрессLDS-14S для вывоза бункеров – накопителей при совместном складированиитвердых коммунальных и крупногабаритных отходов от садоводческих товариществ (рис.24, 25).

Перечень необходимого количества контейнерных мусоровозов для обслуживания системы сбора и вывоза крупногабаритных отходов на территории города Димитровграда представлен в таблице 60.

Рис. 24. Мусоровоз контейнерный марки КО-440А1

Рис. 25. Бункеровоз Экопресс LDS-14S

Таблица 61.

Перечень необходимого количества спецмашин для обслуживания системы сбора и вывоза крупногабаритных отходов на территории города Димитровграда

| № п/п | Перечень контейнерных мусоровозов КО-440А1 | Длина маршрутов, км. | Время по маршрутам, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз №1 | 172,970 | 437,0 |
| 2 | Мусоровоз №2 | 180,100 | 479,0 |
| 3 | Мусоровоз №3 | 134,500 | 474,0 |
| 4 | Мусоровоз №4 | 140,300 | 442,0 |
| 5 | Мусоровоз №5 | 146,200 | 454,0 |
| 6 | Мусоровоз №6 | 150,300 | 464,0 |
| 7 | Мусоровоз №7 | 156,500 | 478,0 |
| 8 | Мусоровоз №8 | 82,800 | 262,0 |
| Всего по городу: | 1 163,670 | 3 490,0 |
| Общее количество маршрутов, ед. | 8 |
| Общее количество мусоровозов, ед.: КО – 440А1 Экопресс LDS-14S | 2 6 |

3.4.	Предложения по организации сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп от жилого фонда, объектов инфраструктуры, от промышленных и иных предприятий, организаций, учреждений

На территории горда Димитровграда действует Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области №1585 от 14.05.2013 «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Димитровграда Ульяновской области».

Проектом предлагается использовать следующие рекомендации по сбору и транспортированию отработанных ртутьсодержащих ламп (далее – ОРЛ).

Сбор, транспортировку, размещение и обезвреживание ОРЛ должны осуществлять специализированные организации, имеющие специально оборудованную для транспортирования ОРЛ технику.

Администрации города  Димитровграда необходимо заключить соглашения о сотрудничестве в сфере организации временного накопления ОРЛ:

- со специализированными организациями, осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию и обезвреживанию ОРЛ;

- с организациями, осуществляющими управление и (или) эксплуатацию жилищного фонда;

- с организациями коммунального комплекса, осуществляющими деятельность в области сбора, транспортировки и размещения отходов производства и потребления.

Необходимо организовать на территории города Димитровградастационарные и передвижные пункты сбора ОРЛ, а также разработать график работы пунктов сбора ОРЛ.

Стационарные пункты сбора ртутьсодержащих ламп организовываются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для организации передвижных постов на территории города Димитровграда необходимо использовать специально оборудованную технику. При организации схемы сбора ОРЛ на основе передвижных постов в городе Димитровграде следует выбирать и чередовать места (для полного охвата населения) для передвижного поста, на котором будет осуществляться сбор ОРЛ от населения. Для обеспечения территории города системой передвижных постов для сбора ОРЛ при ежедневной работе 7 дней в неделю необходимо приобрести как минимум один экомобиль. Ориентировочная стоимость экомобиля составляет 1900000 руб.

Необходимо информировать население о времени приема отходов, для этого можно использовать информационные листы, средства массовой информации.

Транспортирование ОРЛ осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

Для транспортирования поврежденных ОРЛ необходимо использовать специальную тару, обеспечивающую герметичность и исключающую возможность загрязнения окружающей среды.

Транспортирование ртутных ламп на объект утилизации должен осуществляться не реже 1 раза в полгода.

Хранение ОРЛ производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

Допускается хранение ОРЛ в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре.

В табл.62 приведен перечень существующих разновидностей контейнеров, предназначенных для временного хранения опасных бытовых отходов (ртутных ламп, термометров, батареек).

Таблица 62.

Перечень современных контейнеров для хранения опасных коммунальных отходов

| Наименование | Марка лампы | Размеры, мм | Кол-во ламп, шт. | Вес, кг | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнер для ртутных ламп КРЛ 0 | ЛБ/ЛД 20 | 700x300x250 | 30 | 62 | 15 | 0,05 |
| Контейнер для ртутных ламп | ЛБ/ЛД 40 | 1300x300x250 | 30 | 42 | 25 | 0,1 |
| КРЛ 1–30 |  |  |  |  |  |  |
| Контейнер для ртутных ламп К | ЛБ/ЛД 40 | 1300x300x580 | 90 | 104 | 38 | 0,23 |
| РЛ 1–90 |  |  |  |  |  |  |
| Контейнер для ртутных ламп | ЛБ/ЛД 40 | 1300x510x430 | 120 | 144 | 45 | 0,29 |
| КРЛ 1–120 |  |  |  |  |  |  |
| Контейнер для ртутных ламп | ЛБ/ЛД 40 | 1300x510x580 | 180 | 164 | 50 | 0,39 |
| КРЛ 1–180 |  |  |  |  |  |  |
| Контейнер для ртутных ламп | ЛБ/ЛД 80 ДРЛ 250 | 1600x300x580 | 60 | 104 | 45 | 0,28 |
| КРЛ 2–60 |  |  |  |  |  |  |
| Контейнер для ртутных ламп | ЛБ/ЛД 80 ДРЛ 250 | 1600x510x580 | 120 | 192 | 56 | 0,47 |
| КРЛ 2–120 |  |  |  |  |  |  |
| Сварной–герметичный контейнер для сбора и хранения ламп |
| Контейнер КРЛ–СГ 0 | ЛБ/ЛД 20 | 700x300x250 | 30 | 62 | 15 | 0,05 |
| Контейнер КРЛ–СГ 1-90 | ЛБ/ЛД 40 | 1300x300x580 | 90 | 104 | 38 кг | 0,23 |
| Контейнер КРЛ–СГ 2-60 | ЛБ/ЛД 80 ДРЛ 250 | 1600x300x580 | 60 | 104 | 45 кг | 0,28 |
| Контейнер ЛБТ для сбора ламп, батареек и термометров |
| Контейнер ЛБТ | Лампы, батарейки | 500x500x1115 | от 50 |  |  |

В связи с тем, что одним из вариантов сбора отработанных ртутных ламп является их прием на утилизационных дворах, целесообразно использовать контейнеры большой емкости, например, контейнер марки КРЛ-2-120 позволяет вместить до 192 шт. ламп (рис. 26а). Для временного хранения батареек и термометров можно использовать контейнер марки ЛБТ (рис. 26б).

| а) КРЛ-2-120 – для сбора ртутных ламп | б) ЛБТ – для сбора батареек и термометров |
| --- | --- |

Рис. 26. Специализированные контейнеры для сбора опасных бытовых отходов.

Необходимо также обеспечить информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.

Транспортирование отходов ОРЛ может осуществляться непосредственно специализированным организациям, оказывающим услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов.

Также может быть реализован вариант передачи отходов ОРЛ специализированным организациям, осуществляющим деятельность по транспортированию и передаче на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

В Генеральной схеме рассчитано ориентировочное количество ртутных ламп, которые потенциально могут накапливаться на территории города Димитровграда. Расчеты проведены на основанииСП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (далее - СП 52.13330.2011).

Расчет количества образующихся отходов в виде ртутных ламп производится по формуле:

L = M / ML,

где:

L – необходимое количество ламп (шт.)

M – мощность всех ламп (Вт),

ML – мощность одной лампы (Вт), в среднем -20 Вт.

Расчет суммарной минимальной мощности ламп на все жилые помещения производится в соответствии с формулой:

М = (N*S)/С

где:

M – минимальная мощность (Вт),

N – минимальная норма освещения (лк), 150 лк (СП 52.13330.2011),

S –площадь помещений (м2),S = 2 813 918,02 м2 (по расчетным данным), из них частный жилой фонд – 584 157,22 м2, многоквартирный жилой фонд – 2 229 760,80 м2,

С – светоотдача (лм/Вт), для компактных люминесцентных ламп - 70 лм/Вт.

М = (150*2813918,02)/70 = 6 029 824,33 (Вт).

L = 6029824,33 / 20 = 301 491,22 (шт.)

Срок службы энергосберегающей лампы составляет от 3000 до 15 000 часов. Учитывая недостатки, возникающие при эксплуатации люминесцентных ламп (температурные ограничения, низкий срок службы у дешевых ламп и др.), принимаем минимальное значение срока службы – 3000 часов. Время горения лампы в сутки в среднем составляет 5-6 час./сут. или 2 190 час./год.

Таким образом, максимальное количество отработанных ртутных ламп составит 220 088,60 шт. в год (301491,22 *(2190/3000)). Вес одной лампы составляет 0,1 кг. Соответственно вес всех отработанных ламп составит 22 008,86 кг.

Предлагаемые решения имеют исследовательский характер и требуют мониторинговых наблюдений. В ходе реализации проекта следует проводить мониторинг объемов накопления ртутных ламп.

3.5.	Предложения по организации сбора, транспортирования и размещения отходов города Димитровграда

В целях организации сбора, транспортирования и размещения отходов города Димитровграда предлагается выполнить ряд мероприятий:

1. Организовать оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и установку контейнеров в соответствии с расчетными показателями проекта, в том числе в местах сбора отходов, обслуживаемых системой сбора «на вынос».

2. Современная система санитарной очистки города Димитровграда от коммунальных отходов оснащена контейнерами объемом 0,75 м3, и соответствующим парком спецтехники, что имело решающее значение при разработке Генеральной схемы санитарной очистки.

Ориентируясь на опыт совершенствования системы управления отходами в Нижегородской области, следует предложить на территории города Димитровграда постепенный переход на европейский опыт управления отходами.

Имеющиеся ныне контейнеры необходимо постепенно заменить современными контейнерами емкостью 1.1 м3(«евроконтейнеры»), которые опорожняются с помощью погрузчиков в задней части. При расчете количества контейнеров на площадке следует применять коэффициент соотношения объемов – 0,6 (например, для замены трех контейнеров объемом 0,75 м3 , требуется два евроконтейнера).

Основные требования к контейнерам:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный период времени;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Внедрение системы евроконтейнеров имеет ряд достоинств:

- возможность использования при внедрении раздельного сбора;

- удобство использования для отходообразователей (есть возможность разместить отходы на площадке в любое время);

- достаточно низкие удельные затраты на транспортировку (маршрут может быть легко оптимизирован).

Для обслуживания евроконтейнеров необходимо использовать специальную технику – мусоровозы с задней загрузкой, преимуществами которых являются:

- высокий коэффициент уплотнения мусора в мусоровозе – до 5 ед., что позволяет увеличить грузоподъемность мусоровоза в 2,5-3 раза и пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5-1,8 м от земли, а не на 2,5-4 м, как при боковой загрузке;

- при задней загрузке мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

3. Организовать и внедрить на территории  города  Димитровграда систему селективного сбора твердых коммунальных отходов.

3.1. Разместить на контейнерных площадках, расположенных в  жилом фонде маркированные контейнеры для сбора отходов вторичного использования (далее – вторсырье).

3.2. Реализовать систему мониторинговых наблюдений за наполнением контейнеров для вторсырья и качеством складируемых в них отходов. По результатам наблюдений провести корректировку количества и мест установки маркированных контейнеров для сбора вторсырья.

3.3. Организовать два вида маршрутов для сбора твердых коммунальных отходов: первый – для сбора смешанных отходов, второй - для сбора вторсырья.

4. В целях выполнения требований СанПиН 2.1.2.2645-10  и СанПиН 42-128-4690-88  в городе Димитровграде необходимо организовать систему для мойки и дезинфекции контейнерного парка и спецавтотранспорта, занимающегося сбором и вывозом отходов. Мойка должна быть оборудована очистными сооружениями. С целью повышения производительности данного процесса, рекомендуется применять механизированные установки для мойки и дезинфекции контейнерного парка, например, машину для мойки контейнеров ТГА-100А.

5. Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов осуществлять их сбор в крупные бункера-накопители с последующим вывозом среднетоннажнымибункеровозами.

Расположить на территории города Димитровград необходимое количество бункеров-накопителей для сбора крупногабаритных отходов  , при этом ориентируясь на места расположения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и ежедневную периодичность вывоза крупногабаритных отходов.

Реализовать систему мониторинговых наблюдений за степенью и периодичностью наполнениябункеров-накопителей для крупногабаритных отходов.По результатам наблюдений провести корректировку количества и мест установки бункеров для сбора крупногабаритных отходов.

6. Реализовать строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного завода.

7. Реализовать на территории города Димитровграда талонную систему транспортирования и размещения отходов на полигоне, которая позволит исключить несанкционированное складирование отходов вне конечных пунктов приема отходов.

Талонная система состоит из следующих этапов.

1 этап. Организации, осуществляющие управление жилищным фондом (далее- Заказчик),  заключают договоры с пунктами конечного размещения отходов (Полигон  твердых коммунальных отходов), на основании которых получают талоны на прием и размещение отходов.

2 этап. Заказчик заключает договор с организацией, осуществляющей сбор и транспортирование отходов (далее - Исполнитель) и выдает талоны на прием и размещение отходов.

3  этап. Исполнитель  получает отметку в талоне о приеме фактического объема отходовна конечном пункте размещения отходов и возвращает талон с отметкой Заказчику.

4 этап. Заказчик оплачивает услуги по фактически выполненным услугам на основе отмеченных талонов.

3.6.	Анализ целесообразности строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение

3.6.1.	Обоснование строительства, реконструкции, рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов

Техническое и финансовое обоснование необходимости строительства, технической модернизации или рекультивации полигонов (в том числе капитальные и эксплуатационные затраты)

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",  деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности подлежит обязательному лицензированию. Вывоз твердых коммунальных отходов с территории города Димитровграда осуществляется на полигонтвердых коммунальных отходов ООО «СЭТ» (лицензия  бессрочная № 0730020  от 31.07.2014 г. на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I –IVкласса опасности). По договору № 01 от06.12.2013г. ООО «СЭТ»  арендует полигонтвердых коммунальных отходов, расположенный по адресу : Ульяновская область, Мелекесский район, село Русский Мелекесс, Загородное шоссе,  22, у МКУ «Городские дороги».

Заполняемость полигона ООО «СЭТ» на 01.01.2015г. составляет 84%. По предварительным расчетам срок  закрытия полигона 01.01.2018г.

В связи с выше изложенным, для захоронение отходов  города Димитровграда требуется строительство нового полигона твердых коммунальных отходов с ежегодным объемом принимаемых отходов 300 000 м3, либо расширение существующего полигона ООО «СЭТ».

Строительство нового объекта размещения отходов и расширение существующего, как правило, начинается с выбора возможного места и проектирования.

Рассчитать смету затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию нового полигона  не представляется возможным, из-за отсутствия привязки к конкретному участку. На основании опыта других областей, средняя стоимость работ по строительству нового полигона твердых коммунальных отходов (включая затраты на поиск земельного участка, проведение изыскательских и проектных работ, а также оплату экспертиз проектной документации) составит порядка 2 млрд. рублей (капитальные зарплаты). В связи с высокими затратами на организацию нового полигона, уполномоченным органам местного самоуправления города Димитровграда можно рекомендовать воспользоваться опытом Нижегородской области в привлечении инвестора при строительстве и эксплуатации полигона.

Эксплуатационные затраты на полигон будут зависеть от степени его удаленности от населенного пункта, объемов вывозимых отходов, применяемых на полигоне технологий захоронения отходов, стоимости горюче-смазочных материалов и иных факторов, учет которых в настоящей работе представляется невозможным. На основании анализа эксплуатационных затрат на существующие полигоны в разных областях и районах РФ, была принята средняя величина, равная 25 млн. рублей в год.

Обоснование необходимости технического оснащения полигона в сравнении с альтернативными путями развития системы обращения с отходами

При строительстве нового полигона необходимо применение оборудования, способствующего большему уплотнению массы отходов, поступающих на захоронение, что ведет к снижению вероятности возгорания в теле полигона, а также к уменьшению количества животных (крыс, мышей, иных видов грызунов).

Также на полигоне необходимо размещение линии сортировки мусора и организация карт для хранении крупногабаритных и строительных отходов, которые могут быть как отсортированы на полигоне, так и доставлены с мусоросортировочного завода или непосредственно от отходообразователей. Строительные и крупногабаритные отходы целесообразно подвергать дроблению, для чего на полигоне потребуется установить соответствующее оборудование (щековая дробилка, грохот, общая стоимость оборудования 10 млн. рублей). Образовавшуюся при дроблении фракцию целесообразно использовать в качестве изолирующего слоя при захоронении отходов на полигоне. Также отсортированную фракцию можно реализовывать предприятиям, занимающимся строительством дорожных покрытий, производством строительных материалов.

При большом объеме поступающих на полигон биоотходов (отходы органического происхождения, например, пищевые отходы, ориентировочный объем поступления –72500 – 101 500 м3 в год), целесообразна организация компостных ям с целью получения удобрения, с его последующей реализацией.

Сортировку твердых коммунальных отходов населением и на мусоросортировочной станции нельзя рассматривать как альтернативу варианта строительства полигона, поскольку данные мероприятия органично дополняют друг друга, позволяя увеличить объем твердых коммунальных отходов, вовлеченных во вторичную переработку и использование. Альтернативой может быть строительство мусоросжигающего завода, однако, в виду высокой стоимости (порядка 3 млрд. рублей),сложности очистки газов, проблем с утилизацией золы и шлаков, невысокой рентабельности (получаемая энергия используется для электро- и энергоснабжения, но теплота сгорания городского мусора в несколько раз ниже, чем угля, общее количество тепла, которое можно получить, в разы меньше потребности города – источника этого мусора, а стоимость тепла, с учетом затрат на транспорт и охрану окружающей среды, выше чем местного угля или газа), данный вариант является неприемлемым для реализации.

Альтернативным вариантом раздельному сбору твердых коммунальных отходов и строительству нового полигона можно рассматривать строительство мусороперерабатывающего завода как на базе полигона твердых коммунальных отходов или строящегося мусоросортировочного завода, так и как самостоятельного объекта. Стоимость такого завода составит порядка 1 млрд. рублей, но в связи с невозможностью 100% переработки твердых коммунальных отходов, его строительство не будет отменять необходимости модернизации действующего полигона, либо строительства нового. Из-за высокой стоимости реализации данного варианта могут возникнуть сложности с поиском инвестора или выделением на данный объект бюджетных средств, что поведет к отсрочке исполнения проекта на неопределенный срок.

В связи с выше изложенным, наиболее оптимальным представляется строительство нового полигона (это возможно как на базе существующего, так и на другом месте, по согласованию с уполномоченными органами), завершение строительства и пуск в эксплуатацию мусоросортировочного завода, а также параллельным развитием в городе небольших частных предприятий по переработке различных компонентов отходов (бумага, картон, дерево, металл, текстиль, стекло, пластмасса), сырье на которые будет поступать как с мусоросортировочного комплекса, так, и от отходообразователей (после реализации в городе системы раздельного сбора отходов).

Предложение комплекса первоочередных и долгосрочных мероприятий, направленных на последовательное уменьшение объемов отходов, подлежащих захоронению.

В соответствии с табл.63 от 41% до 64% твердых коммунальных отходов представлены отходами, потенциально пригодными для дальнейшей переработки или использования (бумага, картон, дерево, металл, текстиль, стекло, пластмасса). Для уменьшения объема отходов, подлежащих захоронению, необходим мусоросортировочный завод, где будет осуществляться извлечение из общей массы твердых коммунальных отходов компонентов, пригодных к переработке и использованию, что сократит объем поступающих на захоронение отходов на 5-25% (на 14 500 – 72 500 м3/год).

Таблица 63.

Средний морфологический состав твердых коммунальных отходов

| Фракция | Процентное количество, % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 20..25 |
| Пищевые отходы | 25..35 |
| Дерево | 5..6 |
| Металл в т.ч. черный цветной | 4..6 3..4 1..2 |
| Текстиль | 3..6 |
| Кости | 0..1 |
| Стекло | 6..12 |
| Кожа, резина | 0..1 |
| Камни | 0..1 |
| Пластмасса | 3..9 |
| Прочие | 0…8 |
| Отсев (15 %) | 10..20 |

Сокращение объемов твердых коммунальных отходов после сортировки не будет равна процентному содержанию компонентов, потенциально пригодных для переработки, поскольку компоненты находятся в смеси и сильно загрязнены (в основном пищевыми отходами), поэтому большинство из них (бумага, картон, древесина, текстиль) не пригодны для вторичной переработки, а еще часть (пластмасса, металл, стекло) пригодны только после предварительной обработки (мойки и дезинфекции). Чтобы увеличить объем поступающих на переработку отходов, следует внедрить в городе систему раздельного сбора отходов. Данная мера является долгосрочным мероприятием, которому должна предшествовать подготовительная работа в части информирования населения о необходимости осуществления раздельного сбора твердых коммунальных отходов и обучения населения правилам сбора отходов (в том числе благодаря проведению соответствующих уроков в школах и детских садах). Переход к раздельному сбору твердых коммунальных отходов также должен быть постепенным, с последовательной установкой сначала одного общего контейнера для подлежащих переработке отходов (бумага, картон, дерево, металл, текстиль, стекло, пластмасса). В дальнейшем следует вводить дополнительные контейнеры для сбора разных типов отходов в разных контейнерах, а также организовать площадки для сбора отработанной бытовой техники.

Также может быть рекомендована организация отдельного сбора биоотходов (отходы органического происхождения, например, пищевые отходы) для последующего получения компоста, но, в данном случае, требуется организация завода (участка при мусоросортировочном заводе или полигоне) по производству компоста.

К организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов целесообразно привлечь организации, эксплуатирующие полигоны и организацию, эксплуатирующую мусоросортировочный завод: наличие раздельного сбора позволит им снизить затраты на перевозку отходов, предназначенных для захоронения на полигоне, увеличить эффективность сортировки отходов, повысить качество образующегося при сортировке вторичного сырья.

Реализация проекта по раздельному сбору твердых коммунальных отходов  (включая отдельный сбор биоотходов) поможет сократить объем поступающих на полигон твердых коммунальных отходов на 50%–70% (145 000 – 203 000 м3) в год, что, помимо сокращения затрат на транспортировку отходов и увеличению доходов мусоросортировочного завода, приведет к увеличению сроков эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов.

Реализация мероприятий по раздельному сбору отходов в городе Димитровграде в комплексе с мероприятиями по сокращению направляемых на захоронению отходов, рекомендуемыми к реализации при строительстве нового полигона, позволит сократить объем захораниваемых отходов, увеличить сок службы полигонов, а также позволит организации, эксплуатирующей полигон, получать дополнительный доход от реализации продуктов, полученных в результате переработки компонентов твердых коммунальных отходов.

3.6.2.	Оценка потребности, определение оптимального месторасположения урн на объектах общего пользования

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

Очистка урн производится систематически по мере их наполнения.

За содержание урн в чистоте несут ответственность собственники или лица, осуществляющие по договору содержание территории.

На пляжах урны располагаются на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Размещение урн производится из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа и 800 м2 площади парка. В парках, на главных аллеях, на пляжах расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м - на оживленных и 100 м – на малолюдных.

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

В настоящее время в городе Димитровграде в местах общего пользования (скверы, парки, аллеи, рекреационная зона) установлено 448 урн (табл.64). Данное количество урн обеспечивало 50 % охват данных мест.

Таблица 64.

Места общего пользования города  Димитровграда

| № п/п | Место нахождения объекта | Общая площадь, м2 | Количество установленных урн | Количество проектируемых урн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аллея славы по ул.Юнг Северного Флота | 36 277 | 23 | 46 |
| 2 | Сквер у ДК Восхода (до ул.Ленина,19) | 28 881 | 32 | 37 |
| 3 | Сквер «Актуальной словесности» по пр. Автостроителей | 14 001 | 24 | 18 |
| 4 | Парк «Лесная Горка» | 206 381 | 0 | 258 |
| 5 | Аллея Ветеранов по ул. III Интернационала | 3 762 | 6 | 5 |
| 6 | Сквер по ул. Западная «Аллея журналистов» | 13 504 | 26 | 17 |
| 7 | Зона отдыха по ул. Победа, памятник «Якорь морякам» | 12 | 16 | 1 |
| 8 | Сквер у памятника Г.Димитрову | 4 428 | 14 | 6 |
| 9 | Сквер на Верхнем пруду «Акватория» | 20 113 | 28 | 26 |
| 10 | Парк «Молодежный» | 36 597 | 12 | 46 |
| 11 | Сквер школьный по ул.Гончарова,8 | 5 663 | 10 | 8 |
| 12 | Студенческий сквер по ул.Гагарина у Администрации города | 1 412 | 3 | 2 |
| 13 | Сквер у памятника М.Мусоровой «Театральная аллея» | 3 435 | 8 | 5 |
| 14 | Парк «Посадский промыслы» | 5 061 | 20 | 7 |
| 15 | Сквер у «Моста влюбленных» | 15 313 | 1 | 20 |
| 16 | Железнодорожный сквер по ул.50 лет Октября | 7 065 | 14 | 9 |
| 17 | Сквер у памятника Ватутину | 8 793 | 2 | 11 |
| 18 | Лесная зона «Рыба парк» по ул.Братская | 91 772 | 6 | 115 |
| 19 | Парк «Надежда» | 12 064 | 8 | 16 |
| 20 | Рекреационная зона, ул.Коммунальная,16 | 15 206 | 0 | 10 |
| 21 | Парк «Летний сад» | 14 036 | 0 | 18 |
| 22 | Парк по ул.Чехова,1 | 4 210 | 4 | 6 |
| 23 | Сквер у ДК Восхода (до ул.Ленина,17) | 15 479 | 12 | 20 |
| 24 | Парк «Музей трудовой доблести» | 9 311 | 0 | 12 |
| 25 | Остановочные павильоны (76 ед.) | - | 76 | 76 |
| 26 | Тротуары | 139 910 | 103 | 88 |
| Итого: | 572 776 | 448 | 880 |

Данное количество урн обеспечит100 % охват выше перечисленных мест общего пользования.

Необходимо провести дополнительную инвентаризацию объектов общего пользования и реализовать систему мониторинговых наблюдений за степенью и периодичностью наполнения урн. По результатам наблюдений провести корректировку количества и мест установки урн.

4.	Предложения по формированию эффективной системы управления отходами на территории города Димитровграда Ульяновской области

Система управления отходами — это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации мусора и контролю всего процесса.

Система управления отходами с позиции организации и технического обеспечения мероприятий по сбору, транспортированию, и утилизации отходов является  содержанием  Генеральной схемы.

Структура системы управления отходами должна быть представлена следующими блоками управления:

1.Федеральный уровень.

2.Региональный уровень.

3. Муниципальный уровень.

3.1. Организация в структуре административного аппарата, ответственная за соблюдение чистоты и порядка на территории города Димитровграда.

4. Локальный уровень, включающий: организации, ответственные за реализацию системы обращения с отходами (занимающиеся управлением жилыми зданиями и сооружениями), транспортные компании, осуществляющие сбор и вывоз бытовых отходов с территории города,  хозяйствующие субъекты.

На федеральном уровне система управления отходами осуществляется следующими территориальными органами исполнительной власти: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области (Росприроднадзор), Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (Роспотребнадзор), Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

На уровне субъекта РФ система управления отходами осуществляется следующими организационными структурами: Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.

На муниципальном уровне в составе административного аппарата должно быть создано подразделение или отдельная организация, входящая в подчинение административного аппарата, которая отвечает за обеспечение санитарной очистки города и имеет возможность привлекать подрядные организации для обеспечения чистоты и порядка на территории города. В городе Димитровграде данные функции возложены на Комитет по жилищно-коммунальному комплексу администрации города.

На локальном уровне управление системой обращения с отходами должно осуществляться непосредственно самими хозяйствующими субъектами, контролирующими потоки образования и утилизации отходов, а также организациями, осуществляющими управление жилым фондом, мусоровывозящими компаниями, конечными пунктами размещения отходов (полигоны твердых коммунальных отходов). На локальном уровне должен осуществляться контроль объемов образования отходов и их потоков.

5.	Финансово – экономическое обоснование потребностей в инвестициях на инновации

5.1.	Расчет капиталовложений на мероприятия по санитарной очистке города Димитровграда

Для функционирования генеральной схемы необходимы определенные единовременные капиталовложения. В проекте разработаны два варианта единовременных капиталовложений: 1) без учета имеющейся спецтехники и оборудования, обслуживающих систему санитарной очистки города (таблица 65) и 2) с учетом имеющейся спецтехники и оборудования (таблица 66).

Для снижения объемов капиталовложений вывоз отходов и механизированная уборка улиц  могут осуществляться арендованным спецтранспортом.

Таблица 65.

Единовременные капиталовложения для генеральной схемы (без учета имеющейся спецтехники и оборудования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество, шт. | Цена 1 единицы, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок: |  |  |  |
|  | площадка для 1 контейнера 0,75м3 | 452 | 20 223,52 | 9 141 031,04 |
|  | площадка для 2 контейнеров 0,75м3 | 88 | 30 768,04 | 2 707 587,52 |
|  | площадка для 3 контейнеров 0,75м3 | 47 | 43 522,42 | 2 045 553,74 |
|  | площадка для 4 контейнеров 0,75м3 | 25 | 54 788,40 | 1 369 710,0 |
|  | площадка для 5 контейнеров 0,75м3 | 67 | 71 311,30 | 4 777 857,10 |
|  | площадка для бункера-накопителя | 58 | 14 235,70 | 825 670,6 |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора отходов: |  |  |  |
|  | приобретение пластмассовых евроконтейнеров вместимостью 0,75м3 | 1204 | 4 800,0 | 5 449 200,0 |
|  | приобретение бункеров-накопителей закрытого типа вместимостью 8м3 | 58 | 24 400,0 | 1 415 200,0 |
| 3 | Приобретение спецавтотранспорта: |  |  |  |
|  | мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 | 14 | 3 849 000,0 | 53 886 000,0 |
|  | мусоровоз контейнерный КО-440А1 | 2 | 1 944 000,0 | 3 888 000,0 |
|  | бункеровоз Экопресс LDS-14S | 6 | 2 250 000 | 13 501 332,0 |
|  | комбинированная дорожная машина КО-829Д (базовое шасси КамАЗ-53605) | 7 | 3 152 000,0 | 22 064 000,0 |
|  | снегопогрузчик КО-206АН | 2 | 2 150 000,0 | 4 300 000,0 |
| 4 | самосвал (базовое шасси КамАЗ-43255) | 9 | 2 550 000,0 | 22 950 000,0 |
|  | вакуумная машина КО 505А | 8 | 2 945 000,0 | 23 560 000,0 |
|  | специально оборудованный автомобиль для сбора и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (экомобиль) | 1 | 1 900 000,0 | 1 900 000,0 |
|  | машина для мойки контейнеров ТГА – 100А | 1 | 3 955 000,0 | 3 955 000,0 |
| Итого: | 177 736 142,0 |

Таблица 66.

Единовременные капиталовложения для генеральной схемы (с учетом имеющейся спецтехники и оборудования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество, шт. | Цена 1 единицы, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок: |  |  |  |
|  | площадка для 1 контейнера 0,75м3 | 452 | 20 223,52 | 9 141 031,04 |
|  | площадка для 2 контейнеров 0,75м3 | 88 | 30 768,04 | 2 707 587,52 |
|  | площадка для 3 контейнеров 0,75м3 | 47 | 43 522,42 | 2 045 553,74 |
|  | площадка для 4 контейнеров 0,75м3 | 25 | 54 788,40 | 1 369 710,0 |
|  | площадка для 5 контейнеров 0,75м3 | 67 | 71 311,30 | 4 777 857,10 |
|  | площадка для бункера-накопителя | 58 | 14 235,70 | 825 670,6 |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора отходов: |  |  |  |
|  | приобретение пластмассовых евроконтейнеров вместимостью 0,75 м3 | 757 | 4 800,0 | 3 633 600,0 |
|  | приобретение бункеров-накопителей закрытого типа вместимостью 8м3 | 58 | 24 400,0 | 1 415 200,0 |
| 3 | Приобретение спецавтотранспорта: |  |  |  |
|  | мусоровоз контейнерный КО-440А1 | 2 | 1 944 000,0 | 3 888 000,0 |
|  | бункеровоз Экопресс LDS-14S | 6 | 2 250 000 | 13 501 332,0 |
|  | комбинированная дорожная машина КО-829Д (базовое шасси КамАЗ-53605) | 7 | 3 152 000,0 | 22 064 000,0 |
|  | снегопогрузчик КО-206АН | 2 | 2 150 000,0 | 4 300 000,0 |
| 4 | самосвал (базовое шасси КамАЗ-43255) | 9 | 2 550 000,0 | 22 950 000,0 |
|  | вакуумная машина КО 505А | 8 | 2 945 000,0 | 23 560 000,0 |
|  | специально оборудованный автомобиль для сбора и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (экомобиль) | 1 | 1 900 000,0 | 1 900 000,0 |
|  | машина для мойки контейнеров ТГА – 100А | 1 | 3 955 000,0 | 3 955 000,0 |
| Итого: | 118 400 942,0 |

6.	Мероприятия по перспективному развитию и усовершенствованию городских очистных сооружений, ливневой канализации

Необходимость разработки и реализации проектных решений, направленных на совершенствование и развитие системы водоотведения города Димитровграда обуславливается двумя основными факторами:

- снижение уровня антропогенного воздействия на состояние водных объектов с учетом современных технологических и финансовых возможностей;

- обеспечение населения благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями проживания;

- обеспечение возможности функционирования и развития промышленных производств в соответствие с действующими экологическими требованиями и стандартами.

Дифференциация урбанизированных территорий по степени обеспеченности и эффективности систем водоотведения (канализованные и неканализованные районы, наличие или отсутствие дождевой канализации, наличие или отсутствие систем эффективной очистки сточных вод) позволяет выделить в рамках реализации данного проекта ряд перспективных направлений развития системы водоотведения города Димитровграда с учетом предоставленной  исходной информации. При этом следует подчеркнуть, что любое из приводимых ниже направлений является предметом отдельных исследований и последующих проектных работ.

6.1.	Сети водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод

Наиболее существенными проблемами реконструкции существующих и строительства новых водоотводящих сетей в городе Димитровграде являются:

- возможность увеличения пропускной способности отдельных участков водоотводящих сетей в результате многоэтажной застройки существующих жилых территорий города Димитровграда;

- учет возможного увеличения пропускной способности участков водоотводящих коллекторов при дальнейшем территориальном расширении зон жилой застройки, т.к. на практике расчетный срок действия существующей сети составляет 10-15 лет.

С учетом выделенных потенциальных проблем реконструкции водоотводящих сетей необходимо выделить следующие положения, рекомендуемые к принятию во внимание при дальнейшей организации исследовательских и проектных работ:

- Проектирование и строительство водоотводящих систем должно производиться с соблюдением положений СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11).

- Рекомендуется при реконструкции существующих водоотводящих сетей рассмотреть возможность применения канализационных труб из полимерных материалов, расчет которых необходимо производить с учетом положений «СП 40-102-200. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 N 80)»

Обоснованием такого предложения является тот факт, что канализационные трубы из полимерных материалов (ПВЭ, ПЭ и ПП) обладают рядом свойств, которые определяют их преимущества перед трубами, изготовленными из других материалов:

- Долговечность – гарантийный срок службы составляет от 50 лет.

- Полимерные трубы не нуждаются в катодной защите.

- Высокая коррозийная и химическая стойкость;

Внутренний диаметр полимерных трубы не сужается в результате коррозии.

- Эластичность труб (способна растягиваться без потери своих качеств до 7 %);

Снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании жидкости;

- Высокая пропускная способность

Пропускная способность труб из полимерных материалов на 25-30% выше, чем у стальной, при одинаковом диаметре, благодаря большей гладкости внутренних стенок.

Данный аспект рассматривается в качестве основного при рассмотрении вопроса локального увеличения пропускной способности участков водоотводящих сетей и перспективы их загруженности с учетом развития городской территории.

- Небольшой вес и соответственно удобство транспортировки и монтажа труб;

- Полиэтиленовые трубы укладываются прямо в грунт без специальной защиты и изоляции, включая возможность бестраншейной прокладки труб, что представляется чрезвычайно актуальным при строительственовых участков водоотводящей сети;

- Надежность сварных швов соединений в течение всего срока эксплуатации трубопроводов;

- Наличие у производителей широкого ассортимента деталей колодцев, лотковых соединений и пр., позволяющих оптимизировать проектирование и строительство сети в целом и в частности участков с перепадными колодцами, колодцами-гасителями скорости потока сточных вод.

- При проектировании новых и реконструкции существующих сетей города Димитровграда рекомендуется по возможности избегать дополнительного использования транзитных и районных насосных станций, значительно увеличивающих эксплуатационные расходы.

- При реконструкции и создании новых насосных станций рекомендуется применение погружных канализационных насосов.

Использование погружных насосов на канализационных станциях позволяет значительно сократить трудовые и эксплуатационные затраты. Примером может служить опыт обслуживания 350 насосных станций г. Стокгольм. Каждая станция оборудована погружными насосами и их обслуживание осуществляется всего четырьмя мобильными бригадами по 2 человека в каждой.

В настоящее время преимущества, связанные с проектированием и эксплуатацией насосных станций, оборудованных погружными насосами, обуславливается:

- герметичностью электрических узлов агрегата;

Классическая насосная станция выводится из строя при затоплениях.

- сокращением объемов и, соответственно, стоимости строительства насосной станции;

Это обусловлено тем, что:

- приемное и машинное отделения станции совмещаются.

- при «мокрой» установке насосов исключаются расходы на системы отопления, вентиляции и подачу технической воды.

Этим обеспечивается экономия 30-60% инвестиционных средств.

- применением воды в качестве охлаждающего агента;

Использование водяного охлаждения погружных насосов (в отличие от воздушного на традиционных насосных станциях) позволяет значительно увеличить ресурс насосных агрегатов, а также увеличить допустимое число пусков насосв в единицу времени ( в среднем до 15 включений в час по сравнению с 2-6 пусками в час, характерных для классических схем).

- отсутствие проблемы несоосности по валу между насосом и двигателем;

Погружной насос совмещен с электродвигателем в компактный агрегат с максимально коротким единым валом. Благодаря этому энергия передается от ротора к рабочему колесу с минимальными потерями.

6.2.	Городские сооружения очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

С учетом того, что фактическая производительность канализационных очистных сооружений города Димитровграда составляет около 60%  проектной мощности их производительность достаточна для приема сточных вод со всего города Димитровграда с учетом перспективного развития.

Основные мероприятия по совершенствованию городских очистных сооружений должны быть связаны с повышением эффективности очистки сточных вод, а также системы обработки и утилизации образующихся в процессе очистки осадков.

С учетом того, что в городе Димитровграде используется традиционная схема на полную биологическую очистку сточных вод рациональными представляются следующие мероприятия:

  - Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод перед выпуском в водоем.

Основной задачей данного мероприятия является отказ от использования хлора в качестве обеззараживающего агента. Это обусловлено образованием в результате хлорирования воды значительного количества хлорорганических соединений, большинство из которых является токсичными. При этом следует отметить возможность образования данных соединений не только в результате реакции с хлором имеющихся в очищенном стоке веществ, но и их последующее при попадании хлора в природный водоем.

В последние годы наибольшее распространение получил альтернативный метод обеззараживания сточных вод на основе использования ультрафиолетового облучения. Практика использования данного метода свидетельствует о его высокой эффективности с точки зрения уничтожения патогенных организмов, а также отсутствии процессов вторичного образования загрязнений.

При переходе на использование УФ-обеззараживания сточных вод рациональным представляется использование дополнительной очистки стоков от содержащихся в ним твердых примесей. Так как данная технология обеззараживания основана на использовании волн УФ-диапазона губительного для патогенных микроорганизмов, то важным является максимальное извлечение из воды твердых непрозрачных примесей, которые могут обеспечивать экранирующий эффект. Одним из наиболее распространенных методов дополнительной очистки сточных вод перед УФ-обеззараживанием является фильтрование.

  - Совершенствование технологии обработки осадков сточных вод

С учетом поступления в городскую хозяйственно-бытовую сеть промышленных сточных вод, важным с точки зрения повышения эффективности сооружений по обработке осадка представляется внедрение детоксикации осадков, предусматривающей связывание в комплексы присутствующие в осадках ионы тяжелых металлов, высокие концентрации которых являются препятствием для дальнейшей утилизации осадков. При этом следует отметить, что решению данной проблемы в большей степени способствовало бы сокращение поступления промстоков, содержащих ионы тяжелых металлов за счет повышения эффективности локальных очистных сооружений предприятий.

6.3.	Организация отведения дождевых и талых вод

Значительная часть существующих сетей отведения поверхностного стока с городских территорий проектировалась и строилась в период, когда дождевые и талые воды относились к условно-чистым. Поэтому системы дождевой канализации не предусматривали очистку поверхностного стока перед выпуском в водоемы.

Однако,в настоящее время поверхностный сток с урбанизированных территорий с учетом состава и содержания в нем загрязняющих примесей относят к наиболее значимымфакторамнегативного воздействия на состояние природных водоемов. Согласно п. 7.1.1СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №635/11.

На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с городских территорий, отличающихся значительной величиной нагрузки от загрязняющих веществ, т.е. от промышленных зон, районов многоэтажной жилой застройки с интенсивным движением автотранспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торговых центров, а также сельских населенных пунктов. При этом, отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-бытовых сточных вод и промышленных отходов.

С учетом тенденций развития городов данные требования распространяются на большую по площади часть селитебных территорий. В связи с этим  рациональной представляется реализация следующих мероприятий по совершенствованию систем отведения, выпадающих на территории города Димитровграда атмосферных осадков:

  - Проведение инвентаризации функциональности существующих сетей дождевой канализации.

Целью данного мероприятия является выявление участков, которые не обеспечивают проектной пропускной способности в результате засорения дождеприемников и/или уменьшения сечения коллекторов в результате накопления отложений и мусора.

  - Проведение работ по устранению выявленных фактов ограничения пропускной способности элементов дождевой канализации.

Данная мера позволит реализовать (восстановить) существующие возможности отведения поверхностного стока с территорий города, обеспеченных системами дождевой канализации.

  - Развитие сетей отведения атмосферных осадков, выпадающих на территории города.

Предусмотренное Генеральным планом расширение территорий жилой застройки должно предусматривать наличие соответствующей инфраструктуры, частью которой является дождевая канализация. В зависимости от расположения застраиваемых территорий относительно поверхностных водоемов-приемников поверхностного стока рациональным представляется:

- проектирование коллекторов бассейнов водоотведения с учетом планируемого расширения городской территории;

Это позволит проводить последующее развитие сети с меньшими затратами, т.к. согласно современным требованиям организованные выпуски дождевых вод должны оборудоваться сооружениями очистки стока.

- минимизировать число выпусков поверхностного стока в водоемы-приемники, определяя их расположение на основании согласования с органами экологического и санитарно-эпидемиологического контроля;

- использование при строительстве сетей дождевой канализации труб из полимерных материалов.

  - Проектирование и строительство сооружений очистки поверхностного стока.

Проектирование и строительство сооружений очистки дождевых и талых вод с городских территорий должны производиться с учетом требований п. 7.1 и 7.7 .СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №635/11. Основной перечень мероприятий по данному направлению включает:

- проектирование и строительство очистных сооружений на выпусках вновь создаваемых сетей дождевой канализации;

- проектирование и строительство сооружений очистки поверхностного стока на существующих выпусках;

Данные работы должны производиться с учетом возможности размещения сооружений очистки в месте расположения существующих выпусков, а также возможности сокращения числа существующих выпусков за счет реконструкции отдельных участков дождевой сети.

- проектирование и строительство сооружений сбора и очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий;

Выбор метода очистки поверхностного стока, а также конструктивные технологические решения должны учитывать специфику загрязнений, характерных для профиля конкретного предприятия, а также возможность дальнейшего использования атмосферных вод в технологическом производстве.

- в качестве варианта предотвращения загрязнения водных объектов талым стоком возможно рассмотреть вариант создания снегоплавильных камер, которые позволяют направлять талые воды в городскую водоотводящую сеть с обеспечением последующей очистки.

Список литературы

- Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64  "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10".

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88.

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12. 2010 г. №163.

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820).

- СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение» актуализированная редакция СНИП 23-05-95*, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12. 2010 г. № 783.

- СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 №635/11.

- СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов : утвержден Госстроем России 16.08.2000г. : взамен СН 478-80.

- Приказ ФДС РФ от 12.08.1999 № 272 "Об утверждении "Нормативов потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог".

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009г. №357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

- Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008г. №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

- Правила землепользования и застройки города Димитровграда Ульяновской области, утвержденные Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 27.07.2011 № 53/682.

- Правила благоустройства города Димитровграда, утвержденные Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 31.07. 2013 г. № 92/1106.

- Генеральный план города Димитровграда Ульяновской области, утвержденный Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 28.07. 2010г. № 34/459.

- Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 14.05.2013г. №1585 « Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Димитровграда Ульяновской области».

- Постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 12.11.2007г. №3190 «Об утверждении порядка сбора и вывоза твердых бытовых отходов в городе Димитровграде».

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, М.; 1980г.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденные МЖКХ РСФСР 09.03.1982 г.